|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» |
| --- | --- |

Учебный военный центр

# ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

учебное пособие для студентов, обучающихся по программе военной подготовки

в учебном военном центре при Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения

Санкт-Петербург

2009

I. Материальная часть стрелкового оружия и ручных осколочных гранат

1. Стрелковое оружие

1.1.  Назначение и классификация стрелкового оружия. Стрелковое оружие, состоящее на вооружении Российской Армии

В последнее десятилетие произошёл новый качественный скачок в развитии огнестрельного оружия и способах его применения. Всё это доказывает необходимость глубокого изучения огнестрельного оружия военнослужащими для того, чтобы используя эти знания, грамотно и обоснованно применять его в бою.

Если учесть, что вся история человечества – это череда вооруженных конфликтов, что только за пять с половиной веков по Земле огненным смерчом  пронеслось 15 тысяч войн и вооруженных конфликтов, унесших 3,5 млрд человеческих жизней, что мирными было всего 292 года,  а из последней 4000-летней истории человечества мирными были около 400 лет, то рассчитывать на благоденствие в ближайшие десятилетия нет оснований.

Оружие – устройства и средства применяемые для уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений.

Оружие сопровождало человека с древних времён. Первыми образцами древнего оружия  были  нож и кинжал которые можно отнести к холодному оружию. Они изготавливались из камня, кости, дерева и металла. Холодное оружие появилось в глубокой древности и на протяжении тысячелетий играло решающую роль  на полях сражений. Эффективность древнего оружия во многом зависела от физической силы или сноровки человека.

Совершенствование оружия шло бок о бок с развитием первых цивилизаций.   Появление огнестрельного оружия  связано с изобретением пороха. Когда он появился – даже историки точно сказать не  могут. Известно, что секретом изготовления пороха около 3500 лет назад владели жители Китая и Древней Индии.

Первые образцы огнестрельного оружия  были весьма примитивными по конструкции.   В целом первое ручное огнестрельное оружие было настолько несовершенно (медлительность заряжания, невысокая дальнобойность, большая масса), что даже не имело заметных преимуществ перед традиционным метательным оружием – луком и арбалетом. Однако, несмотря на многочисленные недостатки, огнестрельное оружие довольно быстро получило широкое распространение.

Впервые более или менее успешно огнестрельное оружие было применено в 1331 году во время нападения отрядов германских рыцарей на итальянский город Чивидале.  С начала XVIII века и до наших дней методы ведения войны изменились до неузнаваемости.

Стрелковое оружие  - это ствольное оружие калибром менее 20 мм, предназначенное для метания поражающего элемента.

Вот какое определение стрелкового оружия  дает «Советский энциклопедический словарь» - огнестрельное оружие, поражающее цели пулями: пистолеты, револьверы, пистолеты-пулемёты, автоматы, автоматические винтовки, пулемёты.

В свою очередь огнестрельным оружием  называется оружие, в котором для выбрасывания поражающего элемента (пули, снаряда) из канала ствола  используется энергия взрывчатых веществ ( например пороха).

Огнестрельное оружие делится на артиллерийское и стрелковое. Стрелковое оружие от артиллерийского отличается калибром.

Артиллерийским считают оружие, имеющее калибр свыше 14,5 мм. ( В некоторых источниках начальный калибр артиллерийского оружия определяется равным 20,0 мм.)

1.1.1. Основные ТТХ стрелкового оружия.

Большинство тех или иных вопросов  как внешней, так и внутренней баллистики, классификации и назначения оружия   связано с тактико-техническими характеристиками (ТТХ) оружия,  которые  указываются  в паспортах на каждый образец  оружия, в специальных справочных таблицах, различных пособиях.

ТТХ  включают в себя:

- баллистические данные;

- конструктивные;

- весовые;

- линейные.

Баллистические характеристики оружия:

- начальная скорость пули (V нач., м/с);

- прицельная дальность (D приц., м);

- дальность прямого выстрела (D прям.выст.,м);

- дальность до которой сохраняется убойное действие пули (D уб.,м);

- предельная дальность полета пули (D пред.,м);

Конструктивные характеристики:

- калибр;

- число нарезов;

- темп стрельбы (Т стр. выст./мин);

- боевая скорострельность (N стр. выст./мин);

- емкость магазина;

- толщина мушки.

Весовые характеристики:

- вес оружия с неснаряженным и со снаряжённым магазином (Р ор., кг);

- вес магазина ( Р маг., кг);

- вес патрона (Р патр., гр);

- вес пули (обыкновенной или со стальным сердечником) (Р п., гр);

- вес порохового заряда (Р пор. зар., гр).

Линейные характеристики:

- длина оружия (с примкнутым штык-ножом, без штык-ножа, со сложенным прикладом  и т.д.) (L ор., см);

- высота оружия (H ор.,см);

- длина ствола (L ств., см).

Термины и сведения баллистических характеристик оружия будут более подробно рассмотрены при рассмотрении темы «Правила стрельбы из стрелкового оружия».

Далее мы более подробно  остановимся  на основных понятиях конструктивных характеристик стрелкового оружия.

Что мы понимаем под калибром оружия? Под калибром (от французского – caliber) оружия понимают диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также диаметр снаряда (пули), выраженный в миллиметрах.

Калибр является одной из основных величин, определяющих мощь огнестрельного оружия.  В большинстве стран  калибр нарезного оружия обозначают в целых, десятых и сотых долях  миллиметра (например 7,62 мм). Линейная система – дань традиции, когда калибр нарезного огнестрельного  оружия измерялся в «линиях», т.е. в долях дюйма  (1дюйм =25,4мм=10линиям=100 точкам). Отсюда калибр винтовки И.С. Мосина образца 1881 года - 3 линии  (трехлинейка), или 7,62 мм.

В  США, Великобритании, Канаде – в долях дюйма (25,4мм), причем в США принято обозначать в сотых, а в Великобритании – в тысячных долях. Величина «дюймового» калибра записывается в виде двух- или трехзначного числа после точки. Калибры не точно соответствуют арифметическому пересчету в миллиметры – имеется определенный «допуск».

Рис.  1  Обозначение калибра         Различие способов измерения приводит к тому, что у

одного патрона могут быть разные калибры. Например, если мерить по полям нарезов ствола, патрон пистолета Макарова ( ПМ)  имеет калибр 9 мм, а если по диаметру пули – 9,2 мм (диаметр пули примерно равен диаметру канала ствола по дну нарезов).

Калибр гладкоствольного оружия (т.е. диаметр ствола) принято  обозначать не в миллиметрах, а числом круглых пуль соответствующего диаметра, которые можно отлить из 1 английского фунта свинца (456,3 г). 32-му калибру соответствует диаметр канала ствола 12,9 мм ( с некоторым допуском), 28-му- 14,0 мм. 24-му – 14,7 мм, 20-му – 15.9 мм, 16-му – 17,0 мм, 12-му – 18.4 мм, 10-му – 19,7 мм, 4-му – 26,5 мм. Закономерность – чем меньше номер, тем крупнее калибр!

#### Соотношение обозначений калибров

##### Россия, мм		С Ш А, дюймов          Великобритания,  дюймов

5,6			     . 22			       . 220

6,35			     . 25			       . 250

7,62,7,63                          . 30			       . 300

9,0			     . 35			       . 350

9,0 ;9,3                             . 38			       . 380

10,0		                 . 40; . 41		       . 410

11,43			     . 45			       . 450

12,7		                 . 50	                               . 500

Нарезы ствола (винтовые канавки) необходимы для придания пуле (снаряду) вращательного движения с целью обеспечения их устойчивости в воздухе и повышения  дальности  стрельбы. Например, при выстреле из АКМ скорость вращения пули в момент вылета из канала ствола равна около 3000 об/сек.

Темпом стрельбы (технической скорострельностью) автоматического оружия называется количество выстрелов непрерывного огня, которое данный образец оружия может дать в единицу времени.

Боевой скорострельностью оружия называется число выстрелов, которое можно произвести в единицу времени (в минуту) при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом времени, необходимого для перезаряжания оружия, корректирования и переноса огня с одной цели на другую.

1.1.2. Классификация  оружия.

Необходимо заметить, что в мире производится множество образцов стрелкового оружия. Разобраться в них непросто. Необходима классификация, позволяющая свести тысячи моделей в определенные группы.

Имеющаяся литература объединяет стрелковое оружие по видам в зависимости  от его назначения, калибра, степени автоматизации и другим признакам.

Переходя непосредственно к  вопросу о классификации стрелкового оружия, следует  заметить, что вопросы классификации  в различных источниках излагаются по-разному. Отсюда возможные неточности  и различия в формулировках.

Классификацию стрелкового оружия мы проведем по двум направлениям:

  - техническая классификация (классификация в зависимости от конструктивных особенностей оружия);

  - тактическая классификация (классификация в зависимости от его возможностей);

Мы сейчас рассмотрим   классификацию стрелкового оружия  по конструктивным  (техническим) характеристикам.  Классификацию оружия по другим  видам  мы рассмотрим чуть ниже.

Классификация стрелкового оружия по конструктивным особенностям

Таблица № 1

| № п/п | Стрелковое оружие классифицируется по: | Классифицируется на: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количеству стволов | Одноствольное. Двухствольное. Многоствольное. |
| 2 | Особенностям канала ствола | Нарезное. Гладкоствольное. |
| 3 | Калибру | Малого калибра (до 6,5 мм). Нормального калибра (от 6,5 до 9,0 мм). Крупного калибра (от 9,0 до 14,5 мм). |
| 4 | Источнику энергии выстрела | Огнестрельное. Пневматическое. Механическое. Электрическое. |
| 5 | Степени автоматизации | Неавтоматическое: однозарядное; магазинное; барабанное (с несколькими патронниками). Самозарядное. 3) Автоматическое. |
| 6 | Характеру стрельбы | Одиночного огня. Непрерывного огня. Серийного огня. Комбинированного огня. |

## Тактическая классификация стрелкового оружия

Таблица № 2

| № п/п | Принципы классификации | Виды классификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | По назначению | Боевое. Пристрелочное. Учебное. Спортивное. Охотничье. |
| 2 | По способу использования | Ручное. Станковое. |
| 3 | По количеству лиц боевого обслуживания | Индивидуальное. Групповое (коллективное). |
| 4 | По виду (боевым возможностям) | Пистолеты и револьверы. Винтовки: карабины; снайперские винтовки; автоматы (штурмовые винтовки). Пистолеты-пулемёты. Пулемёты: ручные пулемёты; станковые пулемёты; единые пулемёты; крупнокалиберные пулемёты. |
| 5 | По месту размещения ( для пулемётов) | Танковые. Бронетранспортёрные. Корабельные. Авиационные. Казематные. |

Боевое оружие  -предназначено  для ведения боевых действий .

Пристрелочное -  предназначено для изучения законов баллистики, приёмов и правил стрельбы, прицеливания, влияния внешних условий на стрельбу и т.д.

Учебное – для изучения устройства оружия, обучения приёмам и правилам обращения с оружием, приёмам и правилам прицеливания и производства стрельбы.

Спортивное – для участия в спортивных соревнованиях по стрельбе.

Кстати, первые стрелковые соревнования с применением ручного огнестрельного оружия состоялись в швейцарском городе Сюрсе в 1452 году.

Как правило, вначале для спортивной стрельбы использовалось боевое оружие, но с течением времени появились специальное спортивное оружие. Оно отличалось от боевого более тщательным изготовлением ствола и ударно-спускового механизма, массой, формой ложи. В связи с развитием спортивного оружия в 1630 году  было изобретено первое известное в истории пневматическое ружье.

Охотничье оружие – его назначение понятно  и без комментариев.

Ручное оружие – оружие предназначенное для управления и удержания рукой или руками, а станковое устанавливается или закрепляется  в специальном техническом  приспособлении  - станке  или треноге.

Индивидуальное – боевую эксплуатацию и обслуживание  осуществляет один человек.

Групповое - боевую эксплуатацию и обслуживание  осуществляет несколько человек.

Что же следует считать основным отличием одного вида оружия от другого, каков главный, определяющий признак каждого из них? По мнению авторов такой характеристикой являются боевые возможности.

Под ними понимают:

Во-первых, возможность удобно и быстро совершать с оружием различные перемещения — переезды в танках, боевых машинах пехоты (десанта), бронетранспортерах и автомобилях; перебежки, переползания, передвижения в ходах сообщения и траншеях, в лесу, зданиях; а также быстроту изготовки к стрельбе, перевода из походного положения в боевое и обратно, переноса огня. Перечисленные характеристики относят к маневренным возможностям оружия. Они определяются массой и габаритами оружия, величиной носимого боекомплекта, удобством выполнения приемов стрельбы.

Во-вторых, к боевым возможностям относят характеристики, определяющие успешное выполнение наиболее типичных для данного оружия огневых задач. Их называют огневыми возможностями. Для оценки последних учитывают дальность эффективного огня по типовым целям, боевую скорострельность и допустимый режим огня, комплект боеприпасов, пробивное и останавливающее действие различных пуль, наличие оптических прицелов, лазерных и ночных приборов. Отметим, что обычно указываемая дальность эффективного огня является средней величиной, отвечающей условиям стрельбы по типовым целям. Так, для автомата Калашникова дальность эффективного огня составляет до 500 м. При этом подразумевается, что целью является открыто расположенная живая сила (поясная или бегущая фигуры). По цели типа грудной фигуры, да еще со средствами индивидуальной броневой защиты (каска, бронежилет), дальность эффективного огня снизиться до 300-400 м. По крупным целям — пехота на автомобиле, возрастет до 800 м.

Между тем перечисленные признаки не очень существенны и не раскрывают главных свойств стрелкового оружия. В наибольшей степени главные свойства  стрелкового оружия раскрывают боевые возможности.

Классификация по боевым возможностям позволяет наиболее полно представить все виды стрелкового оружия.

## Пистолеты и револьверы

Пистолет (от французского pistolet) – это стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для непосредственного нападения и защиты и поражения противника на коротких расстояниях (до 50-70 метров).

Пистолеты  имеют ярко выраженные отличия от других образцов как по огневым, так и по маневренным возможностям. На точность стрельбы из них существенное влияние оказывает собственные навыки стрелка, особенности удержания оружия и прицеливания. Поэтому пистолеты и револьверы иногда называют личным оружием. Этот вид оружия имеет ярко выраженные отличия от других образцов как по огневым, так и по маневренным возможностям. Пистолеты и револьверы обеспечивают поражение живой силы только на коротких дистанциях — до 50 м (в штурмовых образцах до 100 м); имеют малую массу, как правило менее 1 кг; небольшие размеры, позволяющие носить оружие постоянно при себе и быстро открывать огонь из различных положений.

Таким образом, пистолетами и револьверами называют оружие непосредственного нападения и защиты, предназначенное для поражения противника на коротких расстояниях.

Наиболее распространены пистолеты калибров 7-9 мм, встречаются и крупнокалиберные пистолеты (11,43 мм). Для целей самообороны и решения специальных задач, как правило, используют «карманные «пистолеты калибра 5-6,5 мм.

Существуют виды пистолетов, называемые штурмовыми, с удлиненными стволами и приставными или откидными прикладами. При этом обеспечивается поражение целей на дальностях до 100 м одиночным огнем или очередями.

Револьверы сейчас практически исчезли в армиях развитых стран и остались только в полувоенных формированиях и слаборазвитых армиях.

Большинство современных пистолетов имеют ударно-спусковые механизмы с «самовзводом» (двойного действия). Это позволяет производить выстрел (если патрон в патроннике) без предварительного взведения курка — путем нажатия на спусковой крючок.

Для стрельбы из пистолета применяют патроны с тупоконечной пулей, обеспечивающей сильное останавливающее действие, немедленно лишающее возможности владеть оружием и двигаться.  Стрельба из автоматических пистолетов при внезапном нападении противника, часто может производиться навскидку, поэтому особое внимание обращается на удобство рукоятки и управление предохранительными механизмами.

На штатном вооружении Российской Армии  состоит пистолет Макарова ПМ (9,0 мм; 1951г.), а  с 1994 года на вооружение армии стал поступать, хотя и медленно,   его модернизированный  вариант ПММ (9,0 мм; 1994г.). Для стрельбы из пистолета Макарова  используется 9-мм пистолетный патрон                      Рис. 2 Общий вид пистолета

(9 x 18 ПМ, где 9 – обозначает калибр патрона; 	Макарова (ПМ)

19 – длина гильзы ) (рис. 3 )

Рис. 3  Общий вид 9-мм пистолетного патрона и его   устройство:

1 – гильза; 2 – капсюль; 3 – пороховой заряд; 4 – пуля; 5 – биметаллическая (плакированная) оболочка; 6 – стальной сердечник; 7 – свинцовая  рубашка

Револьвер ( от англ. слова  revolve – вращаться )  – стрелковое оружие, многозарядное неавтоматическое стрелковое оружие   с вращающимся блоком  патронов или стволов.

С появлением автоматических пистолетов в первой   половине ХХ века револьверы  постепенно были сняты с вооружения армий. В настоящее время револьвер используется как спортивное оружие.

На штатном вооружении нашей армии  револьверы не состоят. Как уже было сказано выше, от револьверов большинство армий отказалось. Пистолеты продолжают оставаться на вооружении.

## Винтовки

До создания автоматов винтовки являлись основным вооружением пехоты. Магазинные винтовки, явившиеся вершиной конструкторской мысли для неавтоматического оружия, обладают значительной дальностью эффективного огня — до 600 м, высокой боевой скорострельностью — до 30 выстрелов в минуту, мощным патроном с широкой номенклатурой пуль. Сравнительно небольшая масса — до 5 кг, простота устройства и высокая надежность позволяют действовать с ними в различных видах боя. Для поражения противника в рукопашном бою большинство образцов винтовок имеет откидной или съемный штык.

Винтовка – стрелковое оружие с винтовыми нарезами в канале ствола, предназначенное для поражения противника в ближнем бою.

Винтовка – индивидуальное стрелковое оружие. Винтовые нарезы обеспечивают вращательное движение и устойчивый полёт пули, большую дальность и меткость стрельбы по сравнению с гладкоствольными ружьями.

Первые образцы оружия с винтовой нарезкой в канале ствола появились в начале XVI века, а в России винтовки до XVIII века назывались винтовальными пищалями, затем винтовальными ружьями, штуцерами, а с 1856 года - винтовками.

В Российской армии на вооружении состояла знаменитая трехлинейная винтовка образца  1891 года, конструктором и разработчиком которой был Сергей Иванович Мосин. Модернизированная винтовка Мосина была принята на вооружение  в 1930 году. Только в 1944 году производство винтовки Мосина было прекращено. От первого образца винтовки Мосина, изготовленного на Тульском оружейном заводе 16 апреля 1891 года, и до последнего прошло более 50 лет. После Второй мировой войны на смену магазинным винтовкам пришли более скорострельные образцы ручного автоматического оружия. У нас их называют автоматами, а в иностранных армиях – автоматическими или штурмовыми винтовками.

Рис. 4  Винтовка Мосина

Карабин  ( от французского  carabine )- это винтовка с укороченным стволом.

Рис. 5 Самозарядный карабин Симонова (СКС)

Карабин –  стрелковое оружие и использовался преимущественно для вооружения  личного состава  кавалерии и артиллерии в связи с тем, что у карабинов укороченный ствол и это облегчало выполнение боевой задачи. Они использовались и в некоторых других частях.

Впервые он появился в XIV веке.   Различают гладкоствольные и нарезные, магазинные  и автоматические  карабины.

Карабин отличается меньшей, чем у обычной винтовки длиной ствола, в связи с чем начальная скорость пули, баллистические качества и огневые возможности карабинов несколько ниже, чем у винтовок (из-за меньшей начальной скорости пуль), зато их малые длина и масса создавали удобства при передвижениях в конном строю, на автомобилях и других машинах, а также в условиях ограниченного пространства.   Некоторые части Российской армии, дислоцирующиеся в глубине страны до сих пор вооружены самозарядным карабином Симонова СКС-45 (7,62 мм, 1945 г.).

На штатном вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации карабины в настоящее время не состоят. Исключение составляют роты почетного караула, где СКС выглядит более эффективно, чем другие виды оружия.

Существует еще одна разновидность винтовок снайперские. Это специально изготовленные винтовки, имеющие особо кучный бой. Они снабжаются оптическими прицелами и специальными снайперскими патронами, что существенно повышает меткость стрельбы. Снайперские винтовки позволяют надежно поражать малогабаритные цели на расстояниях до 600 м, а крупные — до 800 м. В последние годы появились крупнокалиберные снайперские винтовки (12,7-14,5 мм) с эффективной дальностью стрельбы 1200-1500 м.

Снайперская винтовка – боевое, индивидуальное специальное оружие, снабжённое оптическим прицелом, служащее для ведения меткой стрельбы по наиболее важным одиночным целям. Оптический прицел обеспечивает хорошее наблюдение даже в условиях плохой видимости и улучшает точность прицеливания. Для стрельбы в ночных условиях на снайперскую винтовку устанавливаются прицелы ночного видения или включается освещение сетки оптического прицела.

Рис. 6 Снайперская винтовка Драгунова СВД-63

В   современных условиях наибольшее распространение получили снайперские автоматические (самозарядные) винтовки. Российская армия имеет на штатном вооружении самозарядную снайперскую винтовку Драгунова СВД-63 (7,62 мм, 1963 г.) (рис.6).

Автомат (штурмовая винтовка) – автоматическое многозарядное стрелковое оружие, предназначенное для поражения одиночных и групповых живых целей на дальностях 800-1000 метров ведением непрерывной и одиночной стрельбы.

Автомат (от греческого  automatos – самодействующий) по сути  является автоматическим карабином.

Этот вид стрелкового оружия получил распространение после второй мировой войны, которая выявила недостатки пистолетов-пулеметов. В бою потребовалось такое автоматическое стрелковое оружие, которое бы значительно превосходило по боевым возможностям пистолеты-пулеметы и позволило надежно поражать цели на дальностях 400-500 м. Это оружие нельзя было создать ни под маломощный пистолетный патрон, ни под винтовочный патрон — излишне мощный. Потребовалась разработка промежуточного патрона, под который и были созданы образцы автоматического оружия нового вида более мощные, чем пистолеты-пулеметы и более скорострельные, чем винтовки. Этот вид оружия в СССР и ряде других стран стали называть автоматами (автоматы АКМ и АК74 в СССР, автомат М62 в Финляндии, автомат Чермака в Чехословакии, автомат «Галил» в Израиле и др.). В странах Запада такое оружие называют штурмовыми винтовками (штурмовые винтовки США — М16, М16А1, М16А2, штурмовая винтовка ФРГ — G3, штурмовая винтовка Великобритании — L85A1).

Название  “штурмовая винтовка” применительно к автомату, используется в большинстве иностранных армий, но оружие такого рода в России исторически принято называть “автоматами”. И мы имеем на это право, т.к. первый в мире автомат был разработан и создан в России в 1916 году генерал-лейтенантом инженерно-технической службы Фёдоровым Владимиром Григорьевичем  под 6,5 мм винтовочный патрон (рис.7).

Рис. 7  Автомат Федорова

В небольших количествах он поступил на вооружение и применялся в боях. Наступивший после 1917 года затянувшийся период политической и экономической нестабильности в России создал предпосылки к отставанию страны в отношении своевременного внедрения новых разработок образцов автоматического стрелкового оружия и широкого принятия их на вооружение армии. Устранить это отставание удалось лишь ко второй половине Великой Отечественной войны. Началом технологического перелома в создавшемся равновесии в пользу СССР явилось создание советским конструктором Калашниковым М.Т. в  1947 году автомата АК-47.

Автоматы (штурмовые винтовки) обеспечивают надежное поражение цели одиночным огнем и очередями на дальностях до 500 м, имеют небольшую массу (3,5-4,5 кг), малые габариты, удобны для действий в различных условиях, достаточно надежны. Первые образцы этого вида оружия были созданы под промежуточные патроны нормального калибра, а затем — под малокалиберные патроны с пулей калибра 5,45-5,56 мм, в последнее время появились опытные образцы калибра 4,7 мм. Для расширения круга задач, решаемых автоматами, в боекомплект к ним входят патроны как с обыкновенной пулей со стальным сердечником, так и трассирующие и другие специальные пули. Для стрельбы ночью используют ночные прицелы. Пули современных автоматов способны пробивать каски (стальные шлемы) на дальностях до 800 м, тканевые бронежилеты — на дальностях до 500 м.

В настоящее время автоматы (штурмовые винтовки) являются наиболее массовым видом стрелкового оружия армий. Некоторые образцы автоматов, в том числе и конструкции Калашникова, имеют варианты со складными металлическими прикладами, а также варианты с укороченным стволом. «Укороченные «автоматы по своим боевым возможностям аналогичны пистолетам-пулеметам. Такие автоматы особенно удобны для действий в условиях ограниченного пространства, при перевозках, десантировании и т.п.

Автоматы системы Калашникова до сих пор состоят на вооружении Российской армии.  Это автомат Калашникова модернизированный АКМ (7,62 мм, 1959г.) и автомат Калашникова АК – 74 ( 5,45 мм, 1974г.) в нескольких модификациях (рис. 8).

Рис. 8 Общий вид  5,45 – мм автомата Калашникова

Для стрельбы из  АКМ  используются 7,62-мм патроны образца 1943 года  с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями (Рис. 9 ).

Рис. 9   Боевой 7,62-мм патрон образца 1943 года  и пули: а- обыкновенная со стальным сердечником; б – трассирующая; в – бронебойно-зажигательная.

Устройство патрона: 1- пуля; 2- гильза; 3- пороховой заряд; 4- капсюль; 5- дульце; 6- проточка; 7- наковальня; 8- затравочное отверстие; 9 – ударный состав.

Устройство пули: 1- оболочка; 2- стальной сердечник; 3- свинцовая рубашка; 4- сердечник (свинцовый); 5 –стаканчик; 6 – трассирующий состав; 7 – поддон (свинцовый); 8 – зажигательный состав; 9 – наконечник.

### Пистолеты-пулемёты

Это оружие, нашедшее широкое применение в годы второй мировой войны, стало как бы промежуточным видом между пистолетами и винтовками. Пистолеты-пулеметы обеспечили создание высокой плотности огня на близких расстояниях — до 150 м. Пистолеты-пулеметы являются автоматическим оружием, в котором используются пистолетные патроны и огонь ведется, как правило, очередями с боевой скорострельностью до 100 выстрелов в минуту.

Маломощный патрон позволил, также как в пистолетах, применить схему работы автоматики на использовании энергии отдачи свободного затвора. Отсюда простота их устройства, сравнительно небольшие размеры и масса, удобство в обращении, особенно при действиях в траншеях, ходах сообщения, в лесу, внутри зданий и т.п.

Огонь из пистолетов-пулеметов может вестись прицельный с упором приклада в плечо, или направленный — с прикладом, прижатым к боку.

Пистолет-пулемёт –  многозарядное автоматическое стрелковое оружие, предназначенное для поражения одиночных и групповых живых целей на дальностях до 500 метров.

Пистолет-пулемет – это автомат, в конструкции которого  предусмотрена стрельба  пистолетными патронами. Основным отличием пистолетов-пулемётов от автоматов (штурмовых винтовок) является то, что в пистолетах-пулемётах используется маломощный пистолетный тупоконечный патрон, исключающий поражение легкобронированных целей.

Рис.10  Пистолет – пулемет ПП-91 «Кедр»

Первый образец пистолета-пулемета создан итальянцем А. Ревелли в 1915 году. Широкое применение они получили в голы второй мировой войны.

В настоящее время на штатном вооружении Российской армии пистолеты-пулемёты не состоят.

### Пулемёты

Этот вид оружия превосходит по боевым возможностям автоматические винтовки и автоматы. От них ручные пулеметы отличаются массивным стволом, большей емкостью магазина, иногда возможностью ленточного питания и обязательным наличием сошки. Это обеспечивает дальность эффективного огня ручных пулеметов до 800 м, хорошую меткость и высокую боевую скорострельность при стрельбе очередями — до 150 выстрелов в минуту. Масса ручных пулеметов обычно составляет 6-14 кг, а длина близка к длине винтовок. Это позволяет наводчикам (расчетам) ручных пулеметов иметь достаточную маневренность, действуя непосредственно в составе стрелковых (мотострелковых) отделений.

Первое поколение ручных пулеметов было разработано под винтовочные патроны нормального калибра в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Современные ручные пулеметы являются мощным автоматическим оружием подразделений, предназначенным для уничтожения живой силы на дальностях до 800 м. Они обеспечивают в системе огня подразделений поражение целей на тех расстояниях, где огонь автоматов (штурмовых винтовок) малоэффективен. Ручные пулеметы, таким образом, заполняют нишу между автоматами (индивидуальным оружием пехотинца) и единым пулеметом.

Пулемёт – стрелковое автоматическое оружие, группового обеспечения предназначенное для ведения длительной непрерывной стрельбы.

Оно может устанавливаться при стрельбе на специально сконструированную для него опору (станок), имеет  увеличенную ёмкость магазина (коробки) и более массивный ствол (в сравнении с автоматическими винтовками).

Всё это обеспечивает пулемётам хорошую меткость стрельбы и высокую практическую скорострельность. Охлаждение ствола, как правило, воздушное. Первый пулемет был изобретен в 1883 году американцем Х.С. Максимом.

Рис. 11 Пулемет Максим

Своим внешним видом он напоминал артиллерийское орудие. Питание патронами осуществлялось с помощью холщовой ленты. Для охлаждения ствола использовалась вода, заливаемая в кожух, внутри которого находился ствол. Впервые в боевых действиях пулемет был применен в англо-бурской войне 1899-1902 годов, где показал достаточно высокую боевую эффективность. В начале XX века появились ручные пулеметы, в 1918 году – крупнокалиберные.

Различают пулемёты ручные, станковые, единые и крупнокалиберные.   Ручные пулемёты приспособлены для переноски вручную одним человеком и стрельбы с сошек. Руч-ные пулемёты  действуют на расстоянии, на котором огонь автоматов малоэффективен, - до 800 метров. Масса и размеры ручных пулемётов близки к автоматным и поэтому пулемётчики действуют  в составе стрелковых (мотострелковых) отделений.

Ручные пулемёты – это, как правило, варианты автоматов с удлинённым и утяжелённым стволом и магазином большей емкости (патронные ленты).

Для стрельбы из ручных пулеметов используются:

Патроны 7,62 х 39 (промежуточный автоматный образца 1943 г.) (рис.12)

Патроны 5,45х 39 (автоматный образца 1974 г.) (рис.12)

Рис.  12   Патроны к стрелковому оружию

1. 9-мм пистолетный патрон ПМ ( 9 x 18 ПМ). 2. 9-мм пистолетный патрон «парабеллум» (9 x 19 Пар). 3. 7,62-мм промежуточный (автоматный) образца 1943 г.(7,62 x 39). 4. 5,45-мм автоматный образца 1974 г. (5,45 x 39). 5. 5,56-мм НАТО (5,56 x 45 НАТО). 6. 7,62-мм стандартный НАТО (7,62 x 51 НАТО). 7. 7,62-мм винтовочный образца 1908-1930 гг. (7,62 x 51). 8. 12,7-мм «Браунинг» (12,7x 99). 9. 12,7-мм ДШК (12,7 x 108).

В настоящее время на вооружении Российской армии состоят  ручные пулемёты:

РПК – 74 ( 5,45 мм, 1974 г.) – ручной пулемёт Калашникова (рис.14);

РПК         ( 7,62 мм, 1959 г.) – ручной пулемёт Калашникова (рис. 13).

До сих пор в некоторых подразделениях можно встретить уже снимаемый с вооружения  и заменяемый на РПК-74  ручной пулемёт Дегтярёва РПД (7,62 мм, 1945 г.) (рис.15).

Станковые пулемёты – стрелковое оружие, предназначенное для поражения целей на открытом или за легким укрытием на расстоянии до 1100 метров, устанавливаемое на специальное устройство – станок.

Стрельба производится винтовочными патронами 7,62 х 53 образца 1908-1930 года. Патрон образца 1908 года – пуля легкая образца 1908 г.( стальная оболочка и сердечник (сплав свинца и сурьмы), впрессованного в оболочку ) (рис. 16).

Патрон образца 1930 года – пуля тяжелая образца 1930 г.( устроена также как и лёгкая, но отличается от неё формой и большим весом).

Устойчивость, массивный сменный ствол и значительная емкость патронной ленты  позволяют вести прицельный огонь длинными очередями. Благодаря станку, можно быстро и точно переносить огонь с одной цели на другую, а также вести стрельбу по воздушным целям.

Рис. 13 Общий вид ручного пулемета Калашникова (РПК): а- с барабанным магазином; б- с коробчатым магазином

Рис. 14 Общий вид ручного пулемета Калашникова (РПК-74)

Рис. 15 Общий вид ручного пулемета Дегтярева (РПД)

Обслуживают станковый пулемет, как правило, два человека. На смену позиции уходит довольно много времени, что можно отнести к недостаткам данного вида стрелкового оружия.

В настоящее время на вооружении Российской армии состоят  станковые пулемёты :

пулемет Калашникова станковый  ПКС (7,62 мм, 1961 г.) – для стрельбы с треножного станка; (рис. 17б)

Рис. 16   Боевой 7,62-мм патрон и пули:  обыкновенная ( а- со стальным сердечником, б -легким обр. 1908 г., в - тяжелым обр.1930 г.) ; г – трассирующая; д – бронебойно-зажигательная.

Устройство патрона: 1- пуля; 2- гильза; 3- пороховой заряд; 4 – капсюль; 5 –дульце; 6- закраина; 7 – наковальня; 8- затравочное отверстие; 9 –ударный состав.

Устройство пули: 1- оболочка; 2- свинцовая рубашка; 3- сердечник; 4 – стаканчик; 5 – трассирующий состав; 6 – зажигательный состав.

Рис. 17  Внешний вид  станковых пулеметов: а- ПК ; б - ПКС

Единые пулеметы – обладают огневыми преимуществами станковых пулемётов, но значительно легче и маневреннее. Из данного вида пулеметов можно вести огонь и без станка, с сошки.

Единые пулемёты получили широкое распространение, в некоторых армиях их используют вместо ручных. На основе станковых и единых пулемётов создано большинство танковых пулеметов.

В настоящее время на вооружении Российской армии состоят единые пулемёты:

пулемет Калашникова ПК (7,62 мм, 1961 г.) – для стрельбы с сошек (рис.17  а).

Крупнокалиберные пулемёты обычно устанавливают на военной технике (танках, самолётах, бронетранспортёрах и т.д.), а также используют для поражения легкобронированной техники (например, зенитные пулемёты).

Из крупнокалиберных пулемётов ведут стрельбу бронебойными, бронебойно-зажигательными и другими пулями калибра 12,7-15 мм. Наземные цели с толщиной брони 15-20 мм они поражают на расстоянии до 800 м, а огневые точки, живую силу, воздушные цели – на расстоянии до 1500-2000 метров.

В настоящее время на вооружении Российской армии состоят  крупнокалиберные пулемёты: НСВС “Утёс” ( 12,7 мм, 1972 г.) – пулемёт Никитина, Соколова и Волкова (рис.18).

Рис. 18 Внешний вид крупнокалиберного 12,7-мм пулемета НСВС “Утёс”

1.1.3. Современное стрелковое вооружение

Боевые действия в локальных войнах последних десятилетий выявили новые требования к стрелковому вооружению (под которым понимается как оружие, так и боеприпасы к нему). Ранее, в широкомасштабных войнах, от индивидуального оружия пехотинца - винтовок и карабинов — требовалось надежное поражение целей достаточно плотным огнем на дальностях до 500 м. В те годы это было достигнуто созданием автоматических винтовок (автоматов) под новый вид патронов с пороховым зарядом оптимальной мощности, сообщающим пуле начальную скорость 700-800 м/с. Вместе с оружием под промежуточный патрон калибра 7,62 мм обр. 1943 г. автоматы АК-74 под малокалиберный патрон стали основным индивидуальным оружием солдат. Как в других странах, так и у нас считают, что подобные автоматические винтовки и ручные пулеметы отвечают требованиям войск для действий в условиях армейских операций.

Разумеется, поиск путей совершенствования системы стрелкового вооружения продолжается во многих странах. В России основным направлением дальнейшего развития армейского стрелкового вооружения (как и других видов вооружения и боевой техники) в настоящее время является модернизация существующих, хорошо зарекомендовавших себя образцов. Этот наиболее экономичный и по материальным затратам, и по расходу времени путь повышения боевых возможностей вооружения используется и в других странах мира, в том числе и в США.

Последующая модернизация с самого начала обязательно предусматривается и при создании новых образцов: при разработке в них закладываются возможности дальнейших изменений с целью улучшения боевых и эксплуатационных качеств. И этот путь приносит, как правило, положительные результаты.

Можно утверждать, что модернизация является проверенным и безусловно эффективным путем совершенствования различного вооружения, в том числе и стрелкового. Достаточно напомнить успешную модернизацию 7,62-мм винтовки Мосина в 1930 г., модернизации пистолетов-пулеметов Дегтярева в 1938 и 1940 гг., пулеметов ДПМ, РП-46, ДШКМ, принятие модернизированных автоматов Калашникова АКМ и АК74М, пулеметов ПКМ, модернизацию практически всех видов патронов стрелкового вооружения, выстрелов к противотанковым гранатометам и многих других образцов оружия и боеприпасов.

Разумеется, все прошедшие годы достаточно активно реализовывались программы разработки новых видов и образцов стрелкового вооружения, планомерно велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с целью выработки системы стрелкового вооружения на последующие 15-20 лет. В то же время в сегодняшних условиях курс на модернизацию остается основным направлением совершенствования боевой техники и вооружения армии.

Эти требования согласуются с оборонной доктриной РФ и реализуются за сечет как модернизации существующего вооружения, так и создания новых образцов СО и боеприпасов с более высокими ТТХ.

Далее мы более подробно рассмотрим современные образцы стрелкового вооружения принятые на вооружение ВС  РФ .

Пистолеты

1)  Пистолет Макарова  модернизированный

Целью модернизации пистолета Макарова ПМ было увеличение емкости магазина и повышение поражающего действия по живой силе, использующей средства индивидуальной защиты. Для решения этих задач был разработан, на базе штатной пистолетной гильзы длинной 18 мм, патрон большей  мощности с новой пулей.  Был разработан  вариант пистолета   Макарова -  модернизированный ПММ с магазином  на 12 патронов.  В конструкции патронника были предусмотрены наклонные канавки, тормозящие извлечение гильзы и откат затвора, что  позволяет производить стрельбу как  стандартными патронами 9х 18 мм, так  и усиленными

Основные характеристики  9-мм патронов ПМ и ПММ

Таблица № 3

| Наименование характеристики | ПМ | ПММ |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм : - патрона - пули - гильзы | 25 12,35 18,1 | 25 12,6 18,1 |
| Масса, г : - патрона - пули - заряда | 10,0 6,0 0,25 | 9,6 5,54 0,5 |

Патрон ПММ  обладает большей пробивной  силой.  Немного увеличилась общая длина пистолета.

Рис.  19  Пистолет  Макарова модернизированный  ПММ-12

2)  Пистолет  6П35 «Грач»

Помимо образцов , разработанных на базе ПМ, в последнее время был создан и ряд новых пистолетов. Повышение эффективности огня у новых пистолетов достигнуто за счет применения новых, более мощных патронов. Следует отметить, что по теме «Грач» велись работы в нескольких КБ.  В настоящее время   существует  два пистолета , оба с присвоенным индексом 6П35:  первый   - Ижевского механического завода, конструкции  В.Ярыгина,  второй – ЦНИИТОЧМАШ  (г. Климовск) , конструкции  П.Сердюкова.  На вооружение Российской  армии  будет поступать пистолет  6П35  «Грач»   конструкции В. Ярыгина  (ПЯ).

Разработка пистолетного комплекса общевойскового назначения «Грач» поводилась на базе пистолетного патрона  7Н21 (9 х 19 мм) , аналогичного патрону НАТО «Парабеллум». Он  выполнен  в габаритах патрона  9х 19 мм  «парабеллум», но при этом имеет лучшие пробивное и  останавливающее  действия.

Достоинства пистолета  6П36 « Грач» (пистолет Ярыгина):

1) Существенно большее убойное и пробивное действие пули по сравнению с ПМ и ПММ.

2) 9-мм патроны ПЯ способны с расстояния 25-30 метров пробить суперпрочный бронежилет.

Обычный парабеллумовский патрон  в этом случае оставляет  только вмятины.

3) Дальность поражения живой цели в бронежилете 2-го класса  защиты при стрельбе из 6П35 составляет 50

метров, в то время  как  ПМ не поражает такие цели  при стрельбе в упор.

4) Большая емкость магазина.

5) Одинаково удобен для стрельбы как с правой, так и с левой руки.

6) Используются  два типа патронов:

- патрон 7Н21, лучший в этом классе по бронепробиваемости;

- патрон  9 х  19 ПБП, по баллистическому импульсу патрон ПБП не выше НАТОвского, однако его пуля  по пробиваемости стального листа  превосходит все известные зарубежные и отечественные  варианты  патрона 9 х 19.

В ходе испытаний на научно-исследовательском  полигоне МО РФ  при выполнении военнослужащими упражнений курса стрельб из пистолета Ярыгина (ПЯ), 65 % участвовавших  выполнили  упражнения на «отлично» и «хорошо».

а	   б

Рис.  20  Пистолет 6П35 « Грач» : а – пистолет конструкции В. Ярыгина (ПЯ); б – пистолет конструкции П. Сердюкова

3) Автоматы

## Автомат Никонова АН-94

Одно из направлений разработки нового автомата было представлено образцами известного тульского оружейника И.Я.Стечкина и ижевского конструктора Г.Н.Никонова, тогда еще мало знакомого даже специалистам. Их автоматы созданы по так называемой схеме с накоплением импульса отдачи, известной в мировой практике по системе германской автоматической винтовки G11. При стрельбе фиксированными очередями с высоким темпом (1800—2000 выстр./мин) она обеспечивает очень высокую кучность пуль в очереди тем, что последующие выстрелы очереди производятся во время движения ствола назад за счет отдачи от первого и последующих выстрелов. Очередь заканчивается до момента прихода подвижных частей в крайнее заднее положение, поэтому ствол практически не получает возмущающих импульсов и сохраняет свое положение в пространстве при производстве всех выстрелов очереди. В результате кучность боя здесь во много раз выше, чем могут дать обычные схемы автоматики. Подвижные части нового оружия — ствол, узел запирания, газовый двигатель и другие механизмы — собраны в единый блок стреляющего агрегата. Он помещается в корпус оружия с прикладом, и при стрельбе происходит откат и накат стреляющего агрегата по направляющим корпуса подобно движению ствола с механизмами по люльке лафета в артиллерийском орудии. Отсюда второе название схемы такого оружия — «лафетированная система». Первое же название — «система с накоплением импульса отдачи» — показывает, что импульс силы отдачи от первого выстрела не воздействует на стрелка: он присоединяется к импульсу отдачи следующего выстрела — и так до удара подвижных частей в. крайнем заднем положении. Этот удар смягчается специальным буфером.

Устройство оружия при такой схеме оказывается намного сложнее обычного. Автоматическое перезаряжание за счет энергии отводимых из ствола газов с темпом 1800—2000 выстр./мин, подача последующего патрона из магазина и заряжание в ходе движения ствола назад потребовали специальных сложных устройств. Возникает и много других трудностей. Ведь кроме огня фиксированными очередями с высоким темпом требуется обеспечить одиночный и автоматический огонь произвольными очередями с нормальным темпом, а также непрерывный огонь.

Эти и другие проблемы удалось успешнее решить в оружии Никонова, обеспечившем отличную кучность при стрельбе фиксированными очередями по два выстрела. После ряда доработок, проведенных по резуль1 татам испытаний, его автомат под 5,45-мм патрон признан лучшим по итогам темы «Абакан» и получил наименование АН94 (автомат Никонова образца 1994 г.).

14 мая 1997 года вышло Постановление  правительства РФ « О принятии на вооружение ВС РФ автомата Никонова и создании промышленных мощностей по его изготовлению». В начале 1998 года этот вид оружия стал производиться серийно на Ижевском оружейном заводе.

Предстоит также его дальнейшее совершенствование с целью упрощения конструкции, снижения стоимости производства, повышения надежности.

Рис. 21  Автомат  Никонова АН-94

Достоинства нового автомата:

- Новый 5,45-мм автомат АН 94 «Абакан»  превосходит по боевой эффективности штатный автомат АК 74 в 1,5 – 2 раза ( в зависимости от условий боевого применения).

- Для обучения стрельбе  из этого автомата  требуется значительно меньше времени, а огонь из «Абакана» более эффективен, чем из АК 74 даже у мало обученных стрелков.

- Спусковой механизм позволяет вести стрельбу :

- одиночную;

- очередью в два выстрела высоким темпом;

- автоматическую непрерывным огнем.

Причем в последнем случае первые два выстрела  производятся с высоким темпом ( 1800 выстрелов в минуту), а последующие – с обычным ( 600 выстрелов в минуту).

- В процессе высокотемповой  короткой очереди до завершения двух выстрелов стреляющий агрегат практически не воздействует на стрелка.

- Переход с высокого   темпа на низкий осуществляется автоматически.

- Автомат снабжен эффективным дульным тормозом-компенсатором. При выстреле слышен «легкий» звук  выстрела.

За рубежом пытаются создать подобное оружие ( американский проект АСR), но практических результатов  пока не достигнуто.

Автомат Кокшарова АЕК –971

Независимо от успеха АН 94 продолжаются работы по второму направлению, предложенному темой «Абакан» - над системой оружия со сбалансированной автоматикой, которая на испытаниях 80-х гг. была представлена двумя образцами КБ Ковровского механического завода и образцом ижевского конструктора В.М.Калашникова (сына М.Т.Калашникова). Эта система, как показали испытания, также дает повышение кучности стрельбы по сравнению со штатным автоматом и открывает реальную перспективу дальнейшего совершенствования оружия.

В схеме со сбалансированной автоматикой газовый двигатель действует одновременно в двух противоположных направлениях: часть подвижной системы идет назад, как в обычном оружии с отводом газов, а вторая ее часть (балансир), равная по массе первой, идет вперед и достигает крайнего положения одновременно с ней. В результате импульсы от перемещения частей газового двигателя уравновешиваются. При ведении огня очередями «сбалансированное» оружие оказывается более устойчивым, кучность его стрельбы повышается. Несмотря на наличие дополнительных частей — деталей балансира. автомат с такой схемой проще и дешевле автомата с накоплением  импульсов отдачи и превосходит его по кучности стрельбы очередями с обычным  темпом. Из представленных на испытаниях 80-х гг. автоматов со сбалансированной работой газового двигателя лучшие результаты показал один из образцов КБ Ковровского механического завода конструкции С.Кокшарова —АЕК-971 под 5,45-мм патрон. Правда, и он по комплексу требований к новому автомату не смог заменить штатный образец. Работа над совершенствованием этой системы продолжается; как и разработки первого направления, она признается перспективной.

Рис. 22 Автомат Кокшарова АЕК - 971

Данный образец автомата обладает следующими основными ТТХ :

- Длина – 980 мм.

- Калибр – 5,45 мм.

- Масса – 3,3 кг.

- Темп стрельбы – от 800 до 900 выстрелов  в минуту.

- Начальная скорость пули – 900 м/с.

- Прицельная дальность стрельбы – 1000 м.

Было бы несправедливо не рассмотреть современные и перспективные образцы стрелкового вооружения  зарубежного производства.

Опытный образец индивидуального оружия  OICW (Objective Individual Combat Weapon) ( США )- двухкалиберный автомат. Разрабатывается  по программе перспективного вооружения  американской пехоты. Предполагается, что OICW сможет заменить  штурмовую винтовку, карабин, ручной пулемёт, подствольный гранатомет.

Прицельный блок - комплексный, с дневным  и ночным каналами, цифровым процессором, лазерным  дальномером. Прицельный блок может присоединяться к компьютеру в шлеме пехотинца.

Для наведения на цель и последующего выстрела предполагается оснастить оружие минисистемой управления огнем (СУО), куда войдут :

1) Оптический   прицел.   2)   Лазерный   целеуказатель.   3)   Баллистический вычислитель.

4) Электронная   аппаратура   автоматической   корректировки установок стрельбы с учетом условий окружающей среды. 5) Видеокамера. 6) Тепловизор. 7) Микропроцессор, обрабатывающий и передающий данные о цели  и условиях стрельбы на программируемый взрыватель в реальном масштабе времени.

Ствол калибра 20 мм рассчитан на стрельбу  осколочными  снарядами по открытым и закрытым целям. Момент подрыва определяется процессором по данным лазерного  дальномера и вводится в память взрывателя  при выстреле. Малокалиберный ствол предназначен для поражения одиночных целей  настильным огнем. Патроны – калибра 5,65 мм ( возможен также 4,7 мм) и 20 мм ; масса – до 7,0 кг;   прицельная дальность стрельбы –до 500 метров осколочными гранатами, до 800 м.- пулями; магазин – на 30 малокалиберных патронов и 6 патронов калибра 20 мм.

Рис. 23 Опытный образец индивидуального оружия США

33

Применение такой аппаратуры позволит вести прицельный огонь по противнику из укрытия в любое время суток. Причём данные цели и установки стрельбы автоматически рассчитываются и выводятся на мини-дисплей, прикреплённый  к защитному шлему пехотинца.

Поступление в войска нового оружия OICW ожидается в 2006-2008 годах. Однако большую озабоченность у военных специалистов    США вызывает финансовая проблема. В настоящее время, стоимость единицы оружия ( в комплекте с СУО и системой распознавания целей) возросла почти в три раза по сравнению с той, что была в 1995 году и составит порядка 40 тысяч долларов. США намеривается закупить только половину того количества, которое было .запланировано в 1995 году (20-25 тысяч единиц против 40-50 тысяч).

Легко представить себе какие показатели на выходе даст разработанный образец OICW в отношении веса, надежности и повышенных требований к бережной эксплуатации. Естественно, они будут не высокими.

СО российской и практически всех зарубежных армий при всем его многообразии можно разделить на три группы:

Основное оружие ( автоматы, ручные пулемёты, единые пулемёты, снайперские винтовки).

Вспомогательное оружие ( малокалиберные автоматы, пистолеты-пулемёты, пистолеты  и револьверы).

Оружие усиления ( крупнокалиберные пулемёты).

Основу всех систем стрелкового вооружения составляют образцы оружия первой группы, т.е. индивидуальное оружие ( автоматы, винтовки) и групповое пулемётное вооружение. Именно эти образцы оружия наиболее массовые и обеспечивает требуемую эффективность стрельбы.

    - Тактико-технические характеристики образцов стрелкового оружия России и

зарубежных стран

1) Пистолеты

Таблица № 4

| Наименование | На воору-жении ( год) | Калибр, мм | Ёмкость обоймы | Вес без патронов, кг | Боевая скорост- рельность выст./мин | Началь-ная скорость пули, м/с | Прицель- ная даль-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ ( Россия) | С 1951 | 9 | 8 | 0,73 | 30 | 315 | 50 |
| ПММ (Россия) | С 1994 | 9 | 12 | 0,87 | 30 | 420 | 50 |
| ПЯ «Грач» (Россия) | - | 9 | 17 | 1,0 | 30 | 450 | 100 |
| М1911 А1 «Кольт» сер. 70/80 (США) | С 1913 | 11,43 | 7 | 1,26 | 14 | 250 | 68 |
| М. 92(98) «Бе-ретта» (Италия) | С 1976 | 9 | 15 | 0,95 | 40 | 390 | 50 |
| Мк. 1 «Хай Пауэр» «Брау- нинг» №1(2) | С 1935 | 9 | 13 | 0,882 | 26 | 350 | 50 |
| МАS-50 (Франция) | С 1950 | 9 | 9 | 0,91 | 18 | 330 | 50 |
| «Глок- 17» (Австрия) | С 1983 | 9 | 17 | 0,83 | 24 | 360 | 50 |
| «Хеклер и Кох» (Германия) | С 1979 | 9 | 9 | 0,86 | 35 | 350 | 50 |

2)Автоматы

Таблица № 5

| Наименование | Масса со снаряженным магази-ном, кг | Длина, мм | Началь-ная скоро-сть пули, м/с | Прицель-ная дальность стрельбы,м | Боевая скорост-рельно-сть, выст./мин | Темп стрель-бы, выст./мин | Ёмко-сть мага- зина, патр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,62-мм АКМ (Россия) | 3,6 | 880 | 715 | 1000 | 40 один. 100 очер. | 600 | 30 |
| 5,45-мм АК 74 (Россия) | 3,6 | 940 | 900 | 1000 | 40 один. 100 очер | 600 | 30 |
| АН 94 «Абакан» (Россия) | 4,0 | 970 | 900 | 700 | - | 600 или 1800 | 30 |
| 7,62-мм ОЦ-14 «Гроза» (Россия) | 4,1 | 840 | 720 | 600 | 750 | 700 | 30 |
| 5,45-мм АЕК 971 (Россия) | 3,3 | 980 | 900 | 1000 | - | 800-900 | 30 |
| 5,56-мм М16 А2 (США) | 4,05 | 1000 | 930 | 800 | 150 | 940 | 20; 30 |
| 5,56-мм L85A1 (Великобритан.) | 4,58 | 785 | 930 | 600 | - | 700 | 30 |
| 5,56-мм G 41, (Германия) | 4,6 | 997 | 910 | 400 | 100 | 850 | 30 |
| 4,7-мм G11, ФРГ | 3,95 | 750 | 930 | 300 | 600 | 2000 | 50 |
| 7,62-мм BM-59 «Беретта» (Италия) | 4,7 | 1095 | 823 | 500 | 120 | 750 | 20 |
| 5,56-мм FAMAS (Франция) | 4,28 | 757 | 980 | 300 | 125 | 1000 | 25 |
| 5,56-мм FNC, (Бельгия) | 4,4 | 997 | 965 | 400 | 120 | 600 | 30 |
| 7,62-мм CETME, мод.L. (Испания) | 3,9 | 925 | 875 | 400 | - | 750 | 12; 30 |
| 5,56-мм АР70/90, Италия | 4,15 | 998 | 950 | 400 | - | 650 | 30 |

- Пулеметы

Таблица № 6

| Наименование | Масса со снаряженным магази-ном(лентой) кг | Длина, мм | Началь-ная скоро-сть пули, м/с | Прицель-ная дальность стрельбы,м | Боевая скорост-рельно-сть, выст./мин | Темп стрель-бы, выст./мин | Ёмко-сть мага- зина (лен-ты) патр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,62-мм РПК (Россия) | 5,6-6,8 | 1040 | 745 | 1000 | 50-150 | 600 | 40;75 |
| 7.62-мм РПД (Россия) | 7,4 | 1037 | 735 | 1000 | 150 | 600 | 100 |
| 7,62-мм ПК/ПКС (Россия) | 9,0 | 1173 | 825 | 1500 | 250 | 650 | 100; 200 250 |
| 12.7-мм ДШК (Россия) | 33,5 | 1625 | 850-870 | 3500 | 125 | 600 | (50) |
| 12,7-мм НСВС «Утес» (Россия) | 25 | 1560 | 845 | 2000 | 80-100 | 800 | (50) |
| 7,62-мм единый М60, США | 10,5 | 1100 | 860 | 1200 | 200 | 500 | (250) |
| 5,56 –мм ручной М249, (США) | 6,8 | 1048 | 965 | 1000 | - | 1000 | 30 (200) |
| 5,56 –мм ручной «Арес»,( США) | 6,1 | 1073 | 945 | 800 | - | 600 | 30 (200) |
| 12,7-мм крупнокалиб.. «Браунинг» М2НВ, (США) | 39,1 | 1653 | 810 | 1800 | 100 | 550 | (100) |
| 7,62-мм единый L4A2,(Велико-британия) | 14 | 1232 | 838 | 1200 | 250 | 1000 | (100) |
| 7,62-мм ручной «Брен» L4A2, Великобритания | 9,53 | 1133 | 823 | 1200 | 120 | 500 | 30 |
| 5,56-мм ручной L86A1,Великобр | 6,58 | 900 | 970 | 600 | - | 850 | 30 |
| 7,62-мм единый MG3, (ФРГ) | 11,6 | 1225 | 820 | 1200 | 250 | 2300 | (50; 250) |
| 7,62-мм единый НК21, ФРГ | 8 | 1021 | 800 | 1200 | 200 | 900 | 20 (50; 250) |
| 5,56-мм ручной НКВ,(ФРГ) | 6,4 | 980 | 950 | 600 | 200 | 750 | 25 |
| 7,62-мм единый М52, (Франция) | 10,55 | 1245 | 830 | 1200 | 200 | 900 | (50) |
| 15,5-мм крупнокалибер. BRG-15,Бельгия | 60 | 2150 | 1055 | 2000 | 200 | 600 | (200) |
| 7,62-мм единый МАG,Бельгия | 10,85 | 1260 | 840 | 1200 | 250 | 1000 | (50;250) |
| 5,56-мм ручной «Амели»,(Испа-ния) | 6,7 | 970 | 875 | 800 | 250 | 1000 | (100; 200) |
| 5,56-мм ручной AS70/90,Италия | 5,9 | 1000 | 970 | 800 | 200 | 800 | 30 |
| 5,56-мм ручной AUG,Австрия | 5,3 | 900 | 1000 | 900 | 150 | 680 | 30;42 |

| Тип оружия Т Т Х | ПМ | ПММ | ПЯ «Грач» | СВД | Снайп. винт. В-94 | АКМ | АК-74 | АН- 94 | РПД | РПК | РПК-74 | ПК ПКС | НСВ «Утес» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год принятия на вооружение | 1951 | 1994 | - | 1963 | 1994 | 1959 | 1974 | 1994 | 1945 | 1959 | 1974 | 1961 | 1975 |
| Калибр , мм | 9 | 9 | 9 | 7,62 | 12,7 | 7,62 | 5,45 | 5,45 | 7,62 | 7,62 | 5,45 | 7,62 | 12,7 |
| Масса, кг | 0,73 | 0,87 | 1,0 | 4,52 | 11,7 | 3,1 | 3,07 | 4,0 | 7,4 | 4,8 | 5,5 | 9,0 | 25 |
| Длина, мм | 161 | 165 | 195 | 1225 | 1700 | 880 | 940 | 970 | 1037 | 1040 | 1060 | 1173 | 1560 |
| Длина ствола, мм | 93 | 93 | 112 | 620 | 1000 | 415 | 415 | 405 | 521 | 590 | 590 | 658 | - |
| Начальная скорость пули, м/с | 315 | 420 | 450 | 830 | 820 | 715 | 900 | 900 | 735 | 745 | 960 | 825 | 845 |
| Темп стрельбы, выстр./мин | - | - | - | 30 | - | 600 | 600 | 600; 1800 | 700 | 600 | 600 | 650 | 700-800 |
| Скорострельность, выстрел./мин | 30 | 30 | 30 | 35-40 | - | 40-100 | 40-100 |  | 150 | 150 | 150 | 250 | 80-100 |
| Емкость магазина, патронов | 8 | 12 | 17 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 100 | 40,75 | 45 | 100, 200 | 50 |
| Прицельная дальность стрельбы, м | 50 | 50 | 100 | 1300 | 2000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Дальность убойного действия пули, м | 350 | 400 | 500 | 3800 | 4500 | 1500 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1350 | 1500 | 3800 |

Тактико-технические  характеристики  образцов стрелкового оружия  России

Таблица № 7

  - Общее устройство, боевые характеристики, порядок работы частей и механизмов

автомата АК-74. Порядок разборки и сборки автомата.

1.2.1. Назначение и боевые свойства  автомата

5,45-мм автомат Калашникова (рис.24) является индивидуальным оружием  и предназначен для  уничтожения живой силы противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н, АКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из автомата  применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником.) и трассирующими пулями.

Из автомата  ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и. длинными — до 10 выстрелов,  очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью: у автомата — на 30 патронов.  Прицельная дальность стрельбы у автомата  1000 м. Наиболее действительный огонь по наземным целям  у автомата — на дальности до 500 м,  а по самолетам, вертолетам и парашютистам — на дальности до 500 м. Сосредоточенный огонь по наземным групповым долям ведется на дальность до 1000 м. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре — 440 м, по бегущей фигуре — 625 м. Темп стрельбы   около  600  выстрелов   в   минуту. Боевая скорострельность: при  стрельбе очередями – до 100 выстрелов в минуту ; при стрельбе одиночными выстрелами – до 40 выстрелов в минуту.

# Баллистические и конструктивные данные 5,45-мм автомата Калашникова (АК74 и АКС74)и 5,45-мм патрона к нему

Таблица № 8

| № п/п | Наименование данных | Значение данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прицельная дальность, м | 1000 |
| 2 | Дальность прямого выстрела : по грудной фигуре, м по бегущей фигуре, м | 440 625 |
| 3 | Темп стрельбы, выстрелов в минуту | 600 |
| 4 | Боевая скорострельность, выстрелов в минуту: -при стрельбе одиночн. выстрелами - при стрельбе очередями | 40 100 |
| 5 | Начальная скорость пули, м/с | 900 |
| 6 | Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м | 1350 |
| 7 | Прицельная дальность полёта пули, м | 3150 |
| 8 | Вес автомата, кг : - с неснаряжённым пластмассовым магазином - со снаряженным пластмассовым магазином | 3,3/3,2 3,6/3,5 |
| 9 | Ёмкость магазина, патронов | 30 |
| 10 | Вес пластмассового магазина, кг | 0,23 |
| 11 | Калибр, мм | 5,45 |
| 12 | Длина автомата, мм: - с примкнутым штык-ножом и откину- тым прикладом - без штык-ножа и откинутым прикла- дом - со сложенным прикладом | 1089 940 700 |
| 13 | Длина ствола, мм | 415 |
| 14 | Длина нарезной части ствола, мм | 372 |
| 15 | Число нарезов, шт | 4 |
| 16 | Длина прицельной линии, мм | 379 |
| 17 | Вес патрона, г | 10,2 |
| 18 | Вес пули со стальным сердечником, г | 3,4 |
| 19 | Вес порохового заряда, г | 1,45 |

а						б

в							г

Рис. 24 Общий вид 5,45-мм автомата Калашникова :

а – с постоянным прикладом (АК74); б – со складывающимся  прикладом (АКС74);

в – с постоянным прикладом и ночным прицелом (АК74Н); г – со складывающимся

прикладом и ночным прицелом ( АКС74Н)

1.2.2. Общее устройство автомата

Автомат  состоит из следующих основных частей и механизмов (рис. 25):

— ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;

— крышки ствольной коробки;

— затворной рамы с газовым поршнем;

— затвора;

— возвратного механизма;

— газовой трубки со ствольной накладкой;

— ударно-спускового механизма;

— цевья;

— магазина.

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож. В комплект автомата  входят:

- принадлежность, ремень и сумка для магазинов;

- в комплект автомата  со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для автомата  с карманом для магазина, а в комплект автомата  с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный.

Автоматическое действие автомата основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камеру, давит на переднюю стенку газового поршня и .отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу, затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).

В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит  шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки.

Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок

произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.

### 1.2.3.Назначение, устройство частей и механизмов автомата

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. Нарезы служат для придания пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстояние между двумя противоположными полями (по диаметру) называется калибром канала ствола; у автомата он равен 7,62 мм. В казенной части канал гладкий и сделан по форме гильзы; эта часть канала служит для помещения патрона и называется патронником. Переход от патронника к нарезной части канала ствола называется пульным входом.

Снаружи ствол имеет резьбу на дульной части, основание мушки, газоотводное отверстие, газовую камеру, соединительную муфту, колодку прицела и на казенном срезе вырез для зацепа выбрасывателя. Основание мушки, газовая камера и колодка прицела закреплены на стволе с помощью штифтов.

Рис 25. Основные части и механизмы автомата и его принадлежности :

1 – ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением , прикладом и пистолетной рукояткой ; 2 – дульный тормоз-компенсатор; 3 – крышка ствольной коробки; 4- затворная рама  с газовым поршнем; 5 – затвор; 6 – возвратный механизм; 7 – газовая трубка со ствольной накладкой; 8 – цевье; 9 – магазин; 10- штык-нож; 11 – шомпол;12 – пенал принадлежности; 13 – пламегаситель.

Резьба (левая) на дульной части служит для навинчивания компенсатора и втулки при стрельбе холостыми патронами; для предохранения резьбы от повреждений на ствол навинчена муфта ствола.

Компенсатор служит для повышения кучности боя при стрельбе очередями из неустойчивых положений (на ходу, стоя, с колена). Он имеет цилиндрическую часть для навинчивания компенсатора на ствол и выступ с косым срезом. Сзади на цилиндрической части имеется паз,  в  который  заходит  фиксатор,  удерживая  компенсатор на стволе в заданном положении. Внутри выступа сделана проточка, образующая компенсационную камеру и буртик. После вылета пули из канала ствола пороховые газы, попадая в компенсационную камеру, создают избыточное   давление, которое   отклоняет   дульную часть автомата в сторону выступа (влево — вниз). Снаружи на выступе имеется Т-образный паз для удержания крышки пенала при чистке ствола.

Основание мушки имеет упор для шомпола и рукоятки штыка-ножа, отверстие для полозка мушки, предохранитель мушки и фиксатор с пружиной; фиксатор удерживает от свинчивания со ствола втулку для стрельбы холостыми патронами, компенсатор и муфту ствола, а также крышку пенала от проворачивания при чистке канала ствола.

Газовая камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы; она имеет патрубок с каналом для газового поршня и с отверстиями для выхода пороховых газов, наклонное газоотводное отверстие и упор для рукоятки штыка-ножа. В проушине упора помещается шомпол.

Соединительная муфта служит для присоединения цевья к автомату. Она имеет замыкатель цевья, антабку для ремня и отверстие для шомпола. Ствол посредством штифта соединен со ствольной коробкой и от нее не отделяется.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора; в ствольной коробке помещается ударно-спусковой механизм. Сверху она закрывается крышкой.

Ствольная коробка имеет:

- внутри — вырезы для запирания затвора, задние стенки которых являются боевыми упорами; отгибы и направляющие выступы для направления движения затворной рамы и затвора; отражательный выступ для отражения гильз; перемычку для скрепления боковых стенок; выступ для зацепа магазина и по одному овальному выступу на боковых стенках для направления магазина;

- сзади сверху — пазы: продольный — для пятки направляющего стержня возвратного механизма и поперечный — для крышки ствольной коробки; хвост с отверстием для крепления приклада в ствольной коробке;

- в боковых стенках — по четыре   отверстия,   три из них для  осей  ударно-спускового  механизма,  а  четвертое для   цапф  переводчика;  на   правой   стенке — две фиксирующие выемки для постановки переводчика на автоматический  (АВ)  и одиночный  (ОД)  огонь; у автомата со складывающимся прикладом имеются еще отверстия для соединительной втулки и отверстия для выступов фиксаторов приклада;

- снизу — окно для магазина и окно для спускового крючка.

К ствольной коробке прикреплены приклад, пистолетная рукоятка и спусковая скоба с защелкой магазина.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные расстояния. Оно состоит из прицела и мушки.

Прицел (рис. 26) состоит из колодки прицела, пластинчатой пружины, прицельной планки и хомутика.

Рис. 26. Прицел:

1 — колодка   прицела;    2 — сектор;     3 — прицельная   планка;   4 — хомутик;   5 — гривка   прицельной планки;  6 — защелка хомутика

Колодка прицела имеет два сектора для придания прицельной планке определенной высоты, проушины для крепления прицельной планки, отверстия для штифта и замыкателя газовой трубки; внутри — гнездо для пластинчатой   пружины   и   полость   для затворной   рамы;  на задней стенке — полукруглый вырез для крышки ствольной коробки. Колодка прицела надета на ствол и закреплена штифтом.

Пластинчатая пружина помещается в гнезде колодки прицела и удерживает прицельную планку в приданном положении.

Прицельная планка имеет гривку с прорезью для прицеливания и вырезы для удержания хомутика в установленном положении посредством защелки с пружиной. На прицельной планке нанесена шкала с делениями от 1 до 10 и буквой «П»; цифры шкалы обозначают дальности стрельбы в сотнях метров; «П» — постоянная установка прицела, соответствующая прицелу 3.

Хомутик надет на прицельную планку и удерживается в приданном положении защелкой. Защелка имеет зуб, которым под действием пружины заскакивает в вырез прицельной планки.

Мушка ввинчена в полозок, который закреплен в основании мушки. На полозке и на основании мушки нанесены риски, определяющие положение мушки.

К автоматам последних выпусков прилагаются приспособления для стрельбы ночью (самосветящиеся насадки). Каждое приспособление состоит из откидного целика с широкой прорезью, устанавливаемого на гривку прицельной планки, и широкой мушки, надеваемой на мушку оружия сверху. На целике и мушке приспособления нанесены светящиеся точки.

Приспособления для стрельбы ночью устанавливаются на автоматы при поступлении их в войска и в процессе эксплуатации от них не отделяются.

При стрельбе днем целик и мушка приспособления откидываются вниз. В этом положении они не мешают пользоваться   прицельным  приспособлением   автомата.

При стрельбе ночью и в условиях ограниченной видимости целик приспособления повертывается вверх до соприкосновения с гривкой прицельной планки, а мушка приспособления сдвигается вверх по пружине и надевается на мушку автомата.

Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные з ствольной коробке. С правой стороны она имеет ступенчатый вырез для прохода выбрасываемых наружу гильз и для движения   рукоятки   затворной  рамы; сзади — отверстие для выступа направляющего стержня возвратного механизма. Крышка удерживается на ствольной коробке с помощью полукруглого выреза на колодке прицела, поперечного паза ствольной коробки и выступа направляющего стержня возвратного механизма.

Приклад и пистолетная рукоятка  служат для удобства действия автоматом.

Деревянный приклад имеет антабку для ремня, гнездо для принадлежности и металлический затыльник с крышкой над гнездом. В гнезде приклада укреплена пружина для выталкивания пенала с принадлежностью.

Складывающийся приклад состоит из двух тяг, плечевого упора, соединительной втулки с гайкой, двух фиксаторов приклада с соединительным стержнем, шайбы с антабкой для ремня, колпачка, пружины и трех шпилек. Тяги своими ушками и шайба надеты на соединительную втулку приклада и закреплены гайкой. Ушки тяг имеют по два отверстия для выступов фиксаторов приклада, удерживающих приклад в откинутом или сложенном положении. Фиксаторы приклада соединены между собой с помощью соединительного стержня и перемещаются вправо при нажиме на колпачок, влево — под действием пружины.

Затворная рама с газовым поршнем служит для  приведения  в  действие затвора  и  ударно-спускового механизма (рис. 27).

Рис. 27 Затворная рама с газовым поршнем : 1 – канал для затвора; 2 – предохранительный выступ; 3- выступ для опускания рычага автоспуска; 4 – паз для отгиба ствольной коробки; 5 – рукоятка; 6 – фигурный вырез; 7 – паз для отражательного выступа; 8 – газовый поршень.

Затворная рама имеет: внутри — каналы для возвратного механизма и для затвора; сзади — предохранительный выступ; по бокам — пазы для движения затворной рамы по отгибам ствольной коробки; с правой стороны — выступ для опускания (поворота) рычага автоспуска и рукоятку для перезаряжания автомата; снизу — фигурный вырез для помещения в нем ведущего выступа затвора и паз для прохода отражательного выступа ствольной коробки. В передней части затворной рамы укреплен газовый поршень.

Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и  извлечения  из патронника  гильзы (патрона). Затвор состоит из остова, ударника, выбрасывателя с пружиной и осью, шпильки (рис.28).

Рис. 28  Затвор: а –остов затвора; б - выбрасыватель ; 1 – вырез для гильзы; 2 – вырез для выбрасывателя; 3 – ведущий выступ; 4- отверстие для оси выбрасывателя; 5 – боевой выступ; 6 – продольный паз для отражательного выступа; 7 – пружина выбрасывателя; 8 – ось выбрасывателя; 9 –шпилька.

Остов затвора имеет: на переднем срезе — два цилиндрических выреза для дна гильзы и для выбрасывателя; два боевых выступа, которые при запирании затвора заходят в вырезы ствольной коробки; сверху — ведущий выступ для поворота  затвора  при запирании и отпирании; на левой стороне — продольный паз для прохода отражательного выступа ствольной коробки (паз в конце расширен для обеспечения поворота затвора при запирании); в утолщенной части остова затвора — отверстия для оси выбрасывателя и шпильки. Внутри остов затвора имеет канал для помещения ударника.

Ударник имеет боек и уступ для шпильки.

Выбрасыватель с пружиной служит для извлечения гильзы из патронника и удержания ее до встречи с отражательным выступом ствольной коробки. Выбрасыватель имеет зацеп для захвата гильзы, гнездо для пружины и вырез для оси.

Шпилька служит для закрепления ударника и оси выбрасывателя.

Возвратный  механизм служит для  возвращения затворной  рамы  с затвором  в  переднее  положение.

Он состоит из возвратной пружины, направляющего стержня, подвижного стержня и муфты.

Направляющий стержень имеет на заднем конце упор для пружины, пятку с выступами для соединения со ствольной коробкой и выступ для удержания крышки ствольной коробки.

Подвижный стержень на переднем конце имеет загибы для надевания муфты.

Газовая трубка со ствольной накладкой состоит  из  газовой  трубки,  передней  и  задней  соединительных муфт, ствольной накладки и металлического полукольца.

Газовая трубка служит для направления движения газового поршня. Она имеет направляющие ребра. Передним концом газовая трубка надевается на патрубок газовой камеры.

Ствольная накладка служит для предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе. Она имеет желоб, в котором укреплено металлическое полукольцо, отжимающее ствольную накладку от газовой трубки (этим исключается появление качки накладки при усыхании древесины).

Ствольная накладка укреплена на газовой трубке посредством передней и задней соединительных муфт; задняя соединительная муфта имеет выступ, в который упирается замыкатель газовой трубки.

Ударно-спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы, для предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на предохранитель.

Ударно-спусковой механизм помещается в ствольной коробке, где крепится тремя взаимозаменяемыми осями, и состоит из курка с боевой пружиной, замедлителя курка с пружиной, спускового крючка, шептала одиночного огня с пружиной, автоспуска с пружиной    и переводчика.

Курок с боевой пружиной служит для нанесения удара по ударнику. На курке имеются боевой взвод, взвод автоспуска, цапфы и отверстие для оси. Боевая пружина надета на цапфы курка и своей петлей действует на курок, а концами — на прямоугольные выступы спускового крючка.

Замедлитель курка служит для замедления движения курка вперед в целях улучшения кучности боя при ведении автоматического огня. Он имеет передний и задний выступы, отверстие для оси и пружину, к заднему выступу с помощью шпильки прикреплена защелка.

Спусковой крючок служит для удержания курка на боевом взводе и для спуска курка. Он имеет фигурный выступ, отверстие для оси, прямоугольные выступы и хвост. Своим фигурным выступом он удерживает курок на боевом взводе.

Шептало одиночного огня служит для удержания курка после выстрела в крайнем заднем положении, если при ведении одиночного огня спусковой крючок не был отпущен. Оно находится на одной оси со спусковым крючком. Шептало одиночного огня имеет пружину, отверстие для оси и вырез, в который входит сектор переводчика при ведении автоматического огня и стопорит шептало. Кроме того, этот вырез ограничивает поворот сектора вперед при постановке переводчика на предохранитель.

Автоспуск с пружиной служит для автоматического освобождения курка со взвода автоспуска при стрельбе очередями, а также для предотвращения спуска курка при незакрытом канале ствола и незапертом затворе. Он имеет шептало для    удержания курка  на взводе автоспуска, рычаг для поворота автоспуска выступом затворной рамы при подходе ее в переднее положение и пружину.

На одной оси с автоспуском находится его пружина. Коротким концом она соединена с автоспуском, а ее длинный конец проходит вдоль левой стенки ствольной коробки и входит в кольцевые проточки на осях автоспуска, курка и спускового крючка, удерживая оси от выпадания.

Переводчик служит для установки автомата на автоматический или одиночный огонь или на предохранитель. Он имеет сектор с цапфами, которые помещаются в отверстиях стенок ствольной коробки. Нижнее положение переводчика отвечает установке его на одиночный огонь (ОД), среднее — на автоматический огонь (АВ) и верхнее — на предохранитель.

Цевье служит для удобства действия и для предохранения рук автоматчика от ожогов. Оно прикрепляется к стволу снизу с помощью соединительной муфты и к ствольной коробке посредством выступа, входящего в гнездо ствольной коробки. В желобе цевья имеется металлическая прокладка для опоры ствола, а по бокам — упоры для пальцев рук. Вырезы на цевье и ствольной накладке образуют окна для охлаждения ствола и газовой трубки при стрельбе.

Магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. Он состоит из корпуса, крышки, стопорной планки, пружины и подавателя.

Корпус магазина соединяет все части магазина; его боковые стенки имеют загибы для удержания патронов от выпадания и выступы, ограничивающие подъем подавателя; на передней стенке имеется зацеп, а на задней — опорный выступ, посредством которых магазин присоединяется к ствольной коробке. На задней стенке корпуса внизу имеется контрольное отверстие для определения полноты снаряжения магазина патронами. Стенки корпуса для прочности сделаны ребристыми.

Снизу корпус закрывается крышкой. В крышке имеется отверстие для выступа стопорной планки.

Внутри корпуса помещаются подаватель и пружина со стопорной планкой. Подаватель удерживается на верхнем конце пружины с помощью внутреннего загиба на правой стенке подавателя; подаватель имеет выступ, обеспечивающий шахматное расположение патронов в магазине. Стопорная планка закреплена неотъемно на нижнем конце пружины и своим выступом удерживает крышку магазина от перемещения. Некоторые автоматы имеют пластмассовые магазины, по устройству они не отличаются от металлических.

Штык-нож присоединяется к автомату перед атакой и служит для поражения противника в рукопашном бою. В остальное время он используется в качестве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для резки проволоки). Провода осветительной сети необходимо резать по одному, сняв предварительно ремень со штыка-ножа и подвеску с ножен. При резке провода следить за тем, чтобы руки не прикасались к металлической поверхности штыка-ножа и ножен. Проделывание проходов в электризованных проволочных заграждениях с помощью штыка-ножа не разрешается.

Штык-нож состоит из лезвия и рукоятки.

На лезвии имеются: режущая грань; пила, режущая кромка, которая в сочетании с ножнами используется как ножницы; отверстие, в которое вставляется выступ — ось ножен.

Рукоятка служит для удобства действия я для примыкания штыка-ножа к автомату. На рукоятке имеются: спереди — кольцо для надевания на компенсатор или на муфту ствола; выступ, которым штык-нож входит в соответствующий  паз  на  упоре основания   мушки;  зацеп

для ремня; сзади — продольные пазы, которыми штык-нож надевается на соответствующие выступы на упоре газовой камеры; защелка; предохранительный выступ; отверстие для ремня; пластмассовые щечки и ремень для удобства обращения со штыком-ножом.

Пластмассовые щечки у штыков-ножей последних лет изготовления заменены пластмассовым корпусом, который удерживается па рукоятке металлическим наконечником с соединительным винтом. На наконечнике имеются продольные пазы для надевания на соответствующие выступы на упоре газовой камеры.

Ножны служат для ношения штыка-ножа на поясном ремне. Кроме того, они используются вместе со штыком-ножом для резки проволоки. Ножны имеют подвеску с двумя карабинчиками и застежкой, выступ-ось, упор для ограничения поворота штыка-ножа при действии им как ножницами и резиновый наконечник для электроизоляции; внутри ножен имеется пластинчатая пружина для удержания штыка-ножа от выпадения.

В настоящее время изготовляются пластмассовые ножны без резиновых наконечников, так как пластмасса является электроизолятором. Кроме того, изменена подвеска, у которой верхний карабинчик заменен петлей для надевания на поясной ремень.

### Принадлежность к автомату

Принадлежность (рис. 29) служит для разборки, сборки, чистки и смазки автомата. К принадлежности относятся: шомпол, протирка, ершик, отвертка, выколотка, шпилька, пенал и масленка.

Рис. 29. Принадлежность:

/ — шомпол;     2 — протирка;     3 — ершик;     4 — отвертка;

5 — выколотка;     6 — шпилька;     7—пенал;     8 — крышка;

9 — масленка

Шомпол применяется для чистки и смазки канала ствола и каналов и полостей других частей автомата.

Шомпол имеет головку с отверстием для выколотки, нарезку для навинчивания протирки или ершика и прорезь для ветоши или пакли.

Шомпол присоединяется к автомату под стволом.

Протирка применяется для чистки и смазки канала ствола, а также каналов и полостей других частей автомата.

Ершик используется для чистки канала ствола раствором РЧС.

Отвертка, выколотка и шпилька применяются при разборке и сборке автомата. Вырез на конце отвертки предназначен для ввинчивания и вывинчивания мушки, а боковой вырез — для закрепления протирки на шомполе. Для удобства пользования отверткой она вставляется в боковые отверстия  пенала. При чистке канала ствола отвертка вкладывается в пенал поверх головки шомпола. Шпилька применяется при сборке ударно-спускового механизма. Она удерживает шептало одиночного огня и замедлитель курка с пружиной на спусковом крючке.

Пенал служит для хранения протирки, ершика, отвертки, выколотки и шпильки. Он закрывается крышкой.

Пенал применяется как шомпольная муфта при чистке и смазке канала ствола, как рукоятка для отвертки при ввинчивании и вывинчивании мушки и для поворота замыкателя газовой трубки.

Пенал имеет сквозные отверстия, в которые вставляется шомпол при чистке автомата; овальные отверстия для отвертки и прямоугольное отверстие для поворота замыкателя газовой трубки при разборке и сборке автомата.

Крышка применяется как дульная накладка при чистке канала ствола; она имеет отверстие для направления движения шомпола, внутренние выступы и вырезы для крепления на компенсаторе или на муфте ствола. Боковые отверстия на крышке пенала предназначены для выколотки, применяемой для снятия крышки пенала со ствола или с пенала.

Масленка служит для хранения смазки и переносится в кармане сумки для магазинов.

## 1.2.4. Порядок  работы частей и механизмов автомата АК74

###### А) Положение частей и механизмов до заряжания

Затворная рама с газовым поршнем и затвором под действием возвратного механизма находится в крайнем переднем положении, газовый поршень — в патрубке газовой камеры; канал ствола закрыт затвором. Затвор повернут вокруг продольной оси вправо, его боевые выступы находятся в вырезах ствольной коробки— затвор заперт. Возвратная пружина имеет наименьшее сжатие.

Рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы повернут.вперед и вниз (рис.30).

Курок спущен и упирается в затвор. Ударник под действием курка подан вперед. Боевая пружина находится в наименьшем сжатии; своей петлей она прижимает курок к затвору, а загнутыми концами прижимает  прямоугольные выступы спускового крючка к дну ствольной коробки, при этом хвост спускового крючка  находится в переднем положении.

Замедлитель курка под действием своей пружины передним выступом прижат к дну ствольной коробки.

Переводчик находится в крайнем верхнем положении и закрывает ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки (переводчик поставлен на предохранитель); сектор переводчика вошел в вырез шептала одиночного огня и находится над правым прямоугольным выступом спускового крючка (запирает спусковой крючок).

Б) Работа   частей   и   механизмов при заряжании

Для заряжания автомата  надо присоединить к нему снаряженный магазин, поставить переводчик на автоматический (АВ) или одиночный (ОД) огонь, отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее. Автомат  заряжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо поставить переводчик на предохранитель.

При присоединении магазина его зацеп заходит за выступ ствольной коробки, а опорный выступ заскакивает за защелку и магазин удерживается в окне ствольной коробки. Верхний патрон, упираясь снизу в затворную раму, несколько опускает патроны в магазин, сжимая его пружину.

При постановке переводчика на автоматический огонь ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки для рукоятки затворной рамы освобождается, сектор переводчика остается в вырезе шептала одиночного огня, но не препятствует повороту спускового крючка.

При отведении затворной рамы назад (на длину свободного хода) она:

- действуя передним скосом фигурного выреза на ведущий выступ затвора, поворачивает затвор влево, боевые выступы затвора выходят из вырезов ствольной коробки — происходит отпирание затвора;

- выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, а шептало автоспуска под действием пружины  прижимается к передней плоскости курка.

При дальнейшем отведении затворной рамы:

- вместе с ней отходит назад затвор, открывая канал ствола;

- возвратная пружина сжимается;

- курок под действием затворной рамы поворачивается на оси, боевая пружина закручивается;

Рис.30 Положение частей ударно- спускового   механизма  до   заряжания при включенном

предохранителе и спущенном курке:

1 — спусковой крючок; 2 — сектор пере водянка; 3 — шептало одиночного егня; 4 — замедлитель курка; 5 — фигурный выступ спускового крючка; 6 — боевая пружина; 7 — курок; 8 — рычаг автоспуска; 5 — затворная рама; 10 —шептала автоспуска

- боевой взвод курка последовательно заскакивает за фигурный выступ спускового крючка и под защелку замедлителя курка, курок становится на нижний выступ шептала автоспуска;

- рычаг автоспуска при этом поднимается вверх и становится на пути движения выступа затворной рамы.

Как только нижняя плоскость затворной рамы пройдет окно для магазина, патроны под действием пружины магазина поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб стенки магазина.

При отпускании затворной рамы:

- она вместе с затвором под действием возвратного механизма подается вперед;

- затвор выталкивает из магазина верхний патрон, досылает его в патронник и закрывает канал ствола.

- при подходе затвора к казенному срезу ствола зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы;

- затвор под действием скоса левого выреза ствольной коробки на скос левого боевого выступа затвора, а затем под действием фигурного выреза затворной рамы на ведущий выступ затвора поворачивается вокруг продольной оси вправо;

- боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки — затвор запирается;

- затворная рама, продолжая движение вперед, своим выступом поворачивает рычаг автоспуска вперед и вниз, выводя шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка;

- курок под действием боевой пружины поворачивается, выходит из-под защелки замедлителя и становится на боевой взвод (рис. 31).

Патроны в магазине под действием пружины поднимаются кверху до упора верхним патроном в затворную раму.

При постановке переводчика на предохранитель переводчик закрывает ступенчатый вырез крышки ствольной коробки и становится на пути движения рукоятки затворной рамы назад; сектор переводчика поворачивается вперед и становится над правым прямоугольным выступом спускового крючка (запирает спусковой крючок).

Рис.31  Положение частей   ударно-спускового   механизма   перед   выстрелом:

1 — спусковой   крючок;     2 — сектор    переводчика;  3 — замедлитель   курка;   4 — курок;   5 — шептало   автоспуска;   6 — затворная рама.

В) Работа частей  и механизмов при стрельбе

Для производства автоматической стрельбы надо поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), если он не был поставлен при заряжании,, и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика на автоматический огонь сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок) и остается в

вырезе шептала одиночного огня.  Спусковой крючок получает возможность поворачивать вокруг своей оси; шептало  одиночного огня  от поворота вместе со спусковым  крючком удерживается сектором переводчика.

При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Ударник бойком разбивает капсюль патрона. Ударный состав капсюля патрона воспламеняется, пламя через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. Происходит выстрел.

Пуля под действием пороховых газов движется по каналу ствола; как только она минует газоотводное отверстие, часть газов устремляется через это отверстие в газовую камеру, давит на газовый поршень и отбрасывает затворную раму назад. Отходя назад, затворная рама (как и при отведении ее назад за рукоятку) передним скосом фигурного выреза поворачивает затвор вокруг продольной оси и выводит его боевые выступы из-за боевых упоров ствольной коробки—происходит отпирание затвора и открывание канала ствола, выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, он под действием пружины несколько поднимается кверху, а шептало автоспуска прижимается к передней плоскости курка. К этому времени пуля вылетит из канала ствола.

После вылета пули из канала ствола автомата пороховые газы попадают в заднюю камору дульного тормоза-компенсатора, расширяются и, истекая через компенсационные отверстия, создают реактивную силу, которая отклоняет дульную часть автомата в сторону, противоположную расположению отверстий (влево, вниз). Часть пороховых газов, ударяясь о передние стенки задней и передней камор, уменьшают отдачу. Встреча газов, выходящих из щелей задней каморы, с газами, отраженными от передней стенки передней каморы, уменьшает звук выстрела.

Затворная рама с затвором по инерции продолжает движение назад; гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, наталкивается на отражательный выступ ствольной коробки и выбрасывается наружу.

В дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением работы курка и замедлителя, происходит так же, как и при заряжании. Курок становится на верхний выступ шептала автоспуска и удерживается на нем при возвращении затворной рамы с затвором в переднее положение. После того как затвор дошлет верхний патрон из магазина в патронник, произойдет закрывание канала ствола и запирание затвора, затворная рама, продолжая движение вперед, выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается и ударяет по защелке замедлителя курка;  замедлитель поворачивается назад, подставляя под удар курка  передний выступ;  вследствие этих ударов по замедлителю движение курка вперед несколько замедляется, что позволяет стволу после удара по нему затворной рамы с затвором принять положение, близкое к первоначальному, и этим улучшить кучность боя. После удара по переднему выступу замедлителя курок наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. Работа частей и механизмов автомата (пулемета) повторяется. Автоматическая стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине имеются патроны.

Для прекращения стрельбы отпустить спусковой крючок. При этом спусковой крючок под действием боевой пружины повернется и его фигурный выступ встанет на пути движения боевого взвода курка. Курок останавливается на боевом взводе. Стрельба прекращается, но автомат (пулемет) остается заряженным, готовым к производству дальнейшей автоматической стрельбы.

Для производства одиночного выстрела необходимо поставить переводчик на одиночный огонь (ОД) и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика из положения на предохранитель в положение на одиночный огонь (ОД) сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок), полностью выходит из выреза шептала одиночного огня и при стрельбе в работе ударно-спускового механизма участия не принимает. При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. После первого выстрела части и механизмы совершат ту же работу, что и при автоматической стрельбе, но следующего выстрела не произойдет, так как вместе со спусковым крючком повернулось вперед шептало одиночного огня и его зацеп встал на пути движения боевого взвода курка. Боевой взвод курка заскочит за шептало одиночного огня, а курок остановится в заднем положении (рис. 32).

Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. Когда спусковой крючок будет отпущен, он под действием концов боевой пружины повернется вместе с шепталом одиночного огня, шептало одиночного огня выйдет из зацепления с боевым взводом курка и освободит курок. Курок под действием боевой пружины поворачивается, ударяет сначала по защелке замедлителя, затем по переднему его выступу и становится на боевой взвод.

Рис. 32. Положение частей ударно-спускового механизма после выстрела при переводчике,

установленном на одиночный огонь:

1 — спусковой крючок; 2 — замедлитель курка; 3 — шептало одиночного огня; 4 — курок; 5 — шептало автоспуска; 6 — затворная рама

При нажатии на спусковой крючок его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка и работа частей и механизмов повторится. Произойдет очередной выстрел.

1.2.5. Порядок разборки и сборки автомата

Разборка автомата  может быть неполная и полная: неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата ; полная— для чистки при сильном загрязнении автомата , после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте. Излишне частая разборка автомата  вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов.

Разборку и сборку автомата  производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата  сличить номера на его частях; у каждого автомата  номеру на ствольной коробке должны соответствовать номера на газовой трубке, затворной раме, затворе, крышке ствольной коробки и других частях.

Обучение разборке и сборке на боевых автоматах  допускается лишь в исключительных случаях и с соблюдением особой осторожности в обращении с частями и механизмами.

Порядок неполной разборки автомата:

1) Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин (рис. 33); нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить

рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

Рис.33  Отделение магазина

При разборке автомата  с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной прицел, для чего отвести ручку зажимного, устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, отделить его от автомата .

2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании    мушки (рис. 34), и вынуть шомпол.

При затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки  шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его.

4) Отделить у автомата дульный тормоз-ком Рис.34 Отделение шомпола               пенсатор, (рис. 35). Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора . Свернуть дульный тормоз-компенсатор  с - резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора  допускается производить отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора.

5) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим  пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня

возвратного механизма, правой рукой приподнять Рис.35 Отделение тормоз- ком-             вверх заднюю часть крышки ствольной коробки  и

пенсатора                                 отделить крышку. ( рис.36)

6) Отделить возвратный механизм. Удерживая    автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой    подать вперед направляющий стержень возвратного механизма  до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис.37) и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

7) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая  удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять её вместе с затвором (рис. 38) и отделить от ствольной коробки.

8) Отделить затвор от затворной рамы.  Взять затворную раму в левую руку затвором кверху ( рис.39); правой рукой  отвести затвор назад, повернуть его так ,

чтобы ведущий выступ затвора вышел из                    Рис.36 Отделение крышки ствольной

фигурного выреза затворной рамы, и вывести                                         коробки

затвор вперёд.

9) Отделить газовую трубку со ствольной

накладкой.  Удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения (рис.40) и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

Порядок сборки автомата после неполной  разборки.

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

2)  Присоединить затвор   к затворной   раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед.

4) Присоединить возвратный механизм. Правой  рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной, коробки.

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

Рис.37 Отделение возвратного                        Рис.38 Отделение  затворной рамы с затвором

механизма

Рис.39 Отделение затвора от затвор-                 Рис.40 Поворот замыкателя газовой трубки

ной  рамы                                                   с помощью  пенала принадлежности

7)Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.

8) Присоединить шомпол.

9) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить протирку, ершик, отвертку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 41) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. У автоматов со складывающимся прикладом пенал убирается в карман сумки для магазинов.

10) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат  левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацепом магазина (рис.42) и повернуть магазин на себя так, чтобы защёлка заскочила за опорный  выступ магазина.

При сборке автомата  с ночным прицелом после присоединения магазина присоединить прицел НСПУ. Взять автомат  за цевье, совместить паз зажимного устройства прицела с планкой оружия; убедившись в том, что рукоятка зажимного устройства находится в заднем положении, продвинуть прицел вперед до упора и закрепить его, повернув рукоятку вперед до отказа.

Рис.41 Вкладывание пенала принадлеж-                        Рис.42 Присоединение магазина

ности в гнездо приклада

Порядок полной разборки автомата :

1) Произвести неполную разборку.

2) Разобрать магазин. Взять магазин в левую руку крышкой вверх (выпуклой частью от себя); правой рукой с помощью выколотки утопить выступ стопорной планки в отверстие на крышке магазина, большим пальцем левой руки сдвинуть крышку несколько вперед (рис. 43), правой рукой снять крышку с корпуса, удерживая при этом стопорную планку большим пальцем левой руки; постепенно освобождая пружину, .вынуть ее вместе со стопорной планкой и подавателем из корпуса магазина; отделить подаватель от пружины.

3) Разобрать возвратный механизм.                                               Рис.43 Отделение  крышки

Взять  возвратный механизм в левую руку, поставить направляющий                          магазина

стержень вертикально пяткой книзу на стол или упор, сжать возвратную

пружину вниз, правой  рукой   развести концы подвижного стержня  и снять муфту ( рис. 44); снять пружину с направляющего стержня; отделить подвижный стержень от направляющего стержня..

4) Разобрать затвор. Вытолкнуть выколоткой шпильку, удерживающую     ударник и ось выбрасывателя (рис. 45), и извлечь ударник из канала затвора; вытолкнуть выколоткой ось выбрасывателя. Отжимая большим     пальцем правой руки зацеп выбрасывателя (от центра затвора) и придерживая его указательным пальцем, извлечь выбрасыватель с пружиной из паза затвора.

5) Разобрать ударно-спусковой механизм (разборка и сборка производятся под руководством офицера или мастера по ремонту вооружения):

- отделить шептало одиночного огня, замедлитель курка и спусковой крючок:

удерживая автомат (пулемет) левой рукой за ствольную коробку, правой с помощью выколотки нажать на рычаг автоспуска и разъединить шептало автоспуска с курком; спустить курок с боевого взвода; тонким концом выколотки поднять левый конец боевой пружины и пальцами завести его за боевой взвод курка; отверткой вывести длинный конец пружины автоспуска из кольцевой проточки оси спускового крючка; выколоткой продвигая ось спускового крючка влево, вынуть ее; постепенно вынимая выколотку, пальцами левой руки извлечь из ствольной коробки шептало одиночного огня, его пружину, пружину замедлителя и замедлитель курка; выколоткой поднять кверху правый конец боевой пружины и пальцами завести его за боевой взвод курка ; нажимая указательным  пальцем левой руки снизу на хвост спускового крючка, приподнять спусковой крючок и правой рукой извлечь его из ствольной  коробки ( рис.46)

Рис.44 Отделение муфты                                                 Рис.45  Выталкивание шпильки при от-

возвратного механизма   				            делении выбрасывателя и ударника от

затвора

-  отделить курок :

нажимая отве6рткой на длинный конец пружины автоспуска, вывести его из кольцевой проточки оси курка и выколоткой  сдвинуть ось курка влево;

придерживая  курок правой рукой, левой рукой вынуть ось курка; повернуть курок так, чтобы левая цапфа была направлена в сторону патронника, и извлечь курок из ствольной коробки (рис. 47); отделить боевую пружину от курка;

-отделить автоспуск :

выколоткой сдвинуть влево ось автоспуска и вынуть ее; извлечь автоспуск с пружиной через окно для магазина ( рис.48) отделить пружину от автоспуска;

Рис. 46 Извлечение спускового крючка из            Рис.47 Извлечение курка из ствольной

ствольной коробки	                  коробки

Рис.48 Извлечение автоспуска с                                   Рис.49 Сдвигание соединительной

пружиной из ствольной коробки                                                                муфты

- отделить переводчик:

повернуть переводчик вверх до вертикального положения, сдвинуть его вправо и отделить от ствольной коробки.

6) Отделить цевье (цевье отделяется в редких случаях: при удалении складской смазки, после попадания автомата в воду и т. п.). Взять автомат левой рукой за цевье, правой рукой с помощью отвертки или пенала принадлежности повернуть замыкатель цевья на пол-оборота вперед; большими пальцами обеих рук (рис. 49) сдвинуть соединительную муфту с цевья к газовой камере; подать цевье вперед и отделить его от ствола.

Порядок сборки автомата  после полной разборки:

- Присоединить цевье. Удерживая автомат левой рукой за ствольную коробку, право

рукой приложить цевье снизу к стволу и сдвинуть его к ствольной коробке так, чтобы выступ цевья вошел в гнездо ствольной коробки; надвинуть соединительную муфту на цевье и повернуть замыкатель на пол-оборота назад.

2) Собрать ударно-спусковой механизм (во избежание перепутывания частей ударно-спускового механизма нескольких автоматов перед сборкой необходимо проверить номера на шептале одиночного огня, спусковом крючке, замедлителе, курке и автоспуске):

- присоединить переводчик:

удерживая автомат левой рукой, правой рукой ввести сектор переводчика в фигурное отверстие правой стенки ствольной коробки так, чтобы цапфы вошли в отверстия в стенках ствольной коробки; поставить переводчик на автоматический огонь (АВ); — присоединить автоспуск: вставить короткий конец пружины в отверстие выступа автоспуска и через окно для магазина ввести автоспуск с пружиной в ствольную коробку; поставить рычаг автоспуска на свое место и ввести справа выколотку в отверстия для оси автоспуска и пружины; удерживая автоспуск с пружиной правой рукой, левой рукой вставить ось (рис. 50);,

- присоединить курок:

надеть боевую пружину на цапфы курка петлей со стороны боевого взвода (рис.51) и завести ее концы за боевой взвод курка; удерживая курок и концы пружины пальцами правой руки, вставить курок в ствольную коробку левой цапфой в сторону патронника; указательным пальцем левой руки прижать длинный конец пружины автоспуска к дну ствольной коробки, повернуть курок и совместить его отверстие с соответствующими отверстиями в ствольной коробке; вставить слева ось курка, продвинув ее вправо до отказа (должен быть слышен щелчок); пальцами правой руки снять правый конец боевой пружины с боевого взвода курка и опустить его на дно ствольной коробки;

- присоединить к спусковому крючку шептало одиночного огня и замедлитель курка:

вставить пружину в отверстие шептала одиночного огня; удерживая спусковой крючок за хвост в левой руке, правой рукой поставить на него шептало одиночного огня так, чтобы нижний конец пружины шептала вошел в выем спускового крючка, затем между шепталом и правой стенкой спускового крючка поместить пружину замедлителя курка длинным концом вверх и вперед;

Рис.50 Вставление оси                                                 Рис.51 Положение боевой пружины

автоспуска			                                         на курке

совместить пальцами правой руки отверстия для оси на спусковом крючке, шептале и пружине замедлителя, вставить в них с левой стороны заостренным концом шпильку (она хранится в пенале принадлежности); надеть на шпильку с правой стороны замедлитель курка и продвинуть ее вправо до отказа; с помощью выколотки завести длинный конец пружины в паз защелки замедлителя;

- присоединить спусковой крючок:

поставить спусковой крючок в ствольную коробку на свое место; выколоткой приподнять правый конец боевой пружины кверху и положить его на прямоугольный выступ спускового крючка; левой рукой вставить ось спускового крючка, постепенно выталкивая шпильку в правую сторону; длинный конец пружины автоспуска при этом должен находиться сверху оси; выколоткой завести длинный конец пружины автоспуска в кольцевую проточку оси спускового крючка; пальцами правой руки снять левый конец боевой пружины с боевого взвода курка и положить его на прямоугольный выступ спускового крючка.

Нажимом выколотки на концы осей автоспуска, курка и спускового крючка проверить стопорение осей длинным концом пружины автоспуска; поставить курок на взвод автоспуска.

3) Собрать затвор. Вставить выбрасыватель с пружиной в вырез затвора; нажав на выбрасыватель, вставить ось выбрасывателя в отверстие под ведущим выступом затвора так, чтобы вырез на оси был обращен в сторону цилиндрической части затвора. Взять затвор в левую руку ведущим выступом кверху, а цилиндрической частью к себе и ввести в канал затвора ударник большим вырезом кверху; со стороны ведущего выступа вставить в отверстие затвора шпильку и продвинуть ее до конца.

4) Собрать возвратный механизм. Упереть пятку направляющего стержня в стол (упор); надеть пружину на направляющий стержень и сжать ее настолько, чтобы конец направляющего стержня вышел из нее; удерживая левой рукой пружину, правой рукой развести концы подвижного стержня, продеть один из них в образовавшуюся петлю и отпустить пружину до упора в подвижный стержень ; вставить муфту между концами подвижного стержня; левой рукой сжать пружину, правой рукой перевести подвижный стержень в вертикальное положение, после чего плавно отпустить пружину до упора ее в муфту.

5) Собрать магазин. Присоединить цодаватель к пружине магазина вводом первого витка свободного конца пружины под загиб подавателя, вставить пружину с подавателем в корпус магазина; утопить стопорную планку в корпус и, удерживая ее в таком положении, надеть крышку магазина на корпус так, чтобы она своими захватами удерживалась на загибах корпуса, а выступ стопорной планки заскочил в отверстие крышки (должен быть слышен щелчок).

6) Дальнейшую сборку производить как после неполной разборки  автомата.

Примыкание и отмыкание штык-ножа

1) Примыкание штыка-ножа. Вынуть штык-нож из ножен; взять автомат левой рукой заствольную накладку и цевье мушкой влево; удерживая правой рукой штык-нож за рукоятку, надвинуть его пазами на упор газовой камеры (рис. 52), а кольцом на муфту ствола до полного закрывания защелки.

2) Отмыкание штыка-ножа. Взять  автомат в левую руку, перевести его в вертикальное положение; поддерживая рукоятку штыка-ножа  указательным и средним пальцами правой руки, большим пальцем этой  руки нажать на защелку (рис.52) и  отделить штык-нож от автомата; вложить штык-нож в ножны.

Рис. 52  Примыкание и отмыкание штык-ножа

1.2.6. Работа частей и механизмов  автомата

## Положение частей и механизмов до заряжания

Затворная рама с газовым поршнем и затвором под действием возвратного  механизма  находится    в крайнем переднем  положении,  газовый  поршень — в  патрубке  газовой камеры; канал ствола закрыт затвором. Затвор повернут вокруг продольной оси вправо, его боевые выступы

находятся в вырезах   ствольной коробки — затвор заперт. Возвратная пружина имеет наименьшее сжатие.

Рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы повернут вперед и вниз (рис. 53).

Курок спущен и упирается в затвор. Ударник под действием курка подан вперед. Боевая пружина находится в наименьшем сжатии; своей петлей она прижимает курок к затвору, а изогнутыми концами прижимает прямоугольные выступы спускового крючка к дну ствольной коробки, при этом хвост спускового крючка находится в переднем положении.

Замедлитель курка под действием своей пружины передним выступом прижат к дну ствольной коробки.

Переводчик находится в крайнем верхнем положении и закрывает ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки (переводчик поставлен на предохранитель); сектор переводчика вошел в вырез шептала одиночного огня и находится над правым прямоугольным выступом спускового крючка (запирает спусковой крючок).

Рис. 53. Положение   частей   ударно-спускового механизма до заряжания при    включенном    предохранителе и спущенном курке:

1 — спусковой крючок; 2 — сектор переводчика; 3 — шептало одиночного огня; 4 — замедлитель курка; 5—фигурный выступ спускового крючка; 6 — боевая пружина; 7 — курок; 8 — рычаг автоспуска; 9 — затворная рама; 10 — шептало автоспуска

## Работа частей и механизмов при заряжании

Для заряжания автомата надо присоединить к нему снаряженный магазин, поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее. Автомат заряжен. Если не предстоит немедленное открытие огня, то необходимо поставить переводчик на предохранитель.

При присоединении магазина его зацеп заходит за выступ ствольной коробки, а опорный выступ заскакивает за защелку, магазин удерживается в окне ствольной коробки. Верхний патрон, упираясь снизу в затворную раму, несколько опускает патроны в магазин, сжимая его пружину.

При постановке переводчика на автоматический огонь ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки для рукоятки затворной рамы освобождается, сектор переводчика остается в вырезе шептала одиночного огня, но не препятствует повороту спускового крючка.

При отведении затворной рамы назад, на длину свободного хода, она, действуя передним скосом фигурного выреза на ведущий выступ затвора, поворачивает затвор влево, боевые выступы затвора выходят из вырезов ствольной коробки — происходит отпирание затвора; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, шептало автоспуска под действием пружины прижимается к передней плоскости курка.

При дальнейшем отведении затворной рамы вместе с ней отходит назад затвор, открывая канал ствола; возвратная пружина сжимается; курок под действием затворной рамы поворачивается на оси, боевая пружина закручивается; боевой взвод курка последовательно заскакивает за фигурный выступ спускового крючка, под защелку замедлителя курка, и курок становится на шептало автоспуска; рычаг автоспуска при этом поднимается вверх и становится на пути движения выступа затворной рамы.

Как только нижняя плоскость затворной рамы пройдет окно для магазина, патроны под действием пружины магазина поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб стенки магазина.

При отпускании затворной рамы она вместе с затвором под действием  возвратного  механизма  подается  вперед; затвор выталкивает из магазина верхний патрон, досылает его в патронник и закрывает канал ствола. При подходе затвора к казенному срезу ствола зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы; затвор под действием скоса левого выреза ствольной коробки на скос левого боевого выступа затвора, а затем под действием фигурного выреза затворной рамы на ведущий выступ затвора поворачивается вокруг продольной оси вправо; боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки — затвор запирается. Затворная рама, продолжая движение в крайнее переднее положение, своим выступом поворачивает рычаг автоспуска вперед и вниз, выводя шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка; курок под действием боевой пружины поворачивается, выходит из-под защелки замедлителя и становится на боевой взвод (рис. 54).

Рис. 54. Положение   частей   ударно-спускового механизма перед выстрелом: 1 — спусковой    крючок;    2 — сектор   переводчика;    3 — замедлитель   курка;   4 — курок;  5 — шептало  автоспуска;    6 — затворная  рама

Патроны в магазине под действием пружины поднимаются кверху до упора верхним патроном в затворную раму.

При постановке переводчика на предохранитель переводчик закрывает ступенчатый вырез крышки ствольной коробки и становится на пути движения рукоятки затворной рамы назад; сектор переводчика поворачивается вперед и становится над правым прямоугольным выступом спускового крючка   (запирает спусковой  крючок).

# Работа частей и механизмов при стрельбе

### 1) Работа  частей  и  механизмов при автоматической  стрельбе

Для производства автоматической стрельбы надо поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), если он не был поставлен при заряжании, и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика на автоматический огонь сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок) и остается в вырезе шептала одиночного огня. Спусковой крючок получает возможность поворачиваться вокруг своей оси; шептало одиночного огня от поворота вместе со спусковым крючком удерживается сектором переводчика.

При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Ударник бойком разбивает капсюль патрона. Ударный состав капсюля патрона воспламеняется, пламя через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. Происходит выстрел.

Пуля под действием пороховых газов движется по каналу ствола; как только она минует газоотводное отверстие, часть газов устремляется через это отверстие в газовую камеру, давит на газовый поршень и отбрасывает затворную раму назад. Отходя назад, затворная рама (как и при отведении ее назад за рукоятку) передним скосом фигурного выреза поворачивает затвор вокруг продольной оси и выводит его боевые выступы из-за боевых упоров ствольной коробки — происходит отпирание затвора и открывание канала ствола; выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, он под действием пружины несколько поднимается кверху, а шептало автоспуска прижимается к передней плоскости курка. К этому времени пуля вылетит из канала ствола. Часть пороховых газов, следующих за пулей, попадает в компенсационную камеру выступа компенсатора, в результате чего создается избыточное давление на выступ, дульная часть автомата отклоняется влево вниз, уменьшая рассеивание пуль при стрельбе автоматическим огнем из неустойчивых положений.

Затворная рама с затвором по инерции продолжает движение назад; гильза, удерживаемая зацепом выбрасывателя, наталкивается на отражательный выступ ствольной коробки и выбрасывается наружу.

В дальнейшем работа частей и механизмов, за исключением работы курка и замедлителя, происходит так же, как и при заряжании. При возвращении затворной рамы с затвором в переднее положение курок удерживается только на шептале автоспуска. После того как затвор дошлет верхний патрон из магазина в патронник и произойдет закрывание канала ствола и запирание затвора, затворная рама, продолжая движение вперед, выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается и ударяет по защелке замедлителя курка; замедлитель поворачивается назад, подставляя под удар курка передний выступ; вследствие этих ударов по замедлителю движение курка вперед несколько замедляется, что позволяет стволу после удара по нему затворной рамы с затвором принять положение, близкое к первоначальному, и этим улучшить кучность боя. После удара по переднему выступу замедлителя курок наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. Работа частей и механизмов автомата повторяется. Автоматическая стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине имеются патроны.

Для прекращения стрельбы отпустить спусковой крючок. При этом спусковой крючок под действием боевой пружины повернется и его фигурный выступ встанет на пути движения боевого взвода курка. Курок останавливается на боевом взводе. Стрельба прекращается, но автомат остается заряженным, готовым к производству дальнейшей автоматической стрельбы.

2) Работа  частей  и  механизмов при   стрельбе   одиночными   выстрелами

Для производства одиночного выстрела необходимо поставить переводчик на одиночный огонь (ОД) и нажать на спусковой крючок.

При постановке переводчика из положения на предохранитель в положение на одиночный огонь (ОД) сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок), полностью выходит из выреза шептала одиночного огня и при стрельбе в работе ударно-спускового механизма участия не принимает.

При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка. Курок под действием боевой пружины поворачивается на своей оси и энергично наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. После первого выстрела части и механизмы совершат ту же работу, что и при автоматической стрельбе, но следующего выстрела не произойдет, так как вместе со спусковым крючком повернулось вперед шептало одиночного огня и его зацеп встал на пути движения боевого взвода курка.

Боевой взвод курка заскочит за шептало одиночного огня, курок остановится в заднем положении (рис. 55). Для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и снова нажать на него. Когда спусковой крючок будет отпущен, он под действием боевой пружины повернется вместе с шепталом одиночного огня, шептало одиночного огня выйдет из зацепления с боевым взводом курка и освободит курок. Курок под действием боевой пружины поворачивается, ударяет сначала по защелке замедлителя, а затем по переднему его выступу и становится на боевой взвод. При нажатии на спусковой крючок его фигурный выступ выходит из зацепления с боевым взводом курка, работа частей и механизмов повторится. Произойдет очередной выстрел.

Рис.  55.  Положение  частей  ударно-спускового механизма после выстрела   при   переводчике,   установленном на одиночный огонь:

1 — спусковой     крючок; 2 — замедлитель курка; 3 — шептало  одиночного  огня; 4 —

курок; 5 — шептало   автоспуска; 6 — затворная рама

1.3. Устройство, принцип действия и тактико-технические характеристики пистолета

### 1.3.1. Назначение и боевые свойства пистолета

9-мм пистолет Макарова (рис. 56) является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях.

Рис. 56. Общий вид 9-мм пистолета Макарова

Весовые и боевые характеристики  9-мм пистолета Макарова (ПМ)

Таблица №9

| № п/п | Наименование характеристик | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вес пистолета с магазином без патронов, гр | 730 |
| 2 | Вес пистолета с магазином, снаряженным восемью патронами, гр | 810 |
| 3 | Длина пистолета, мм | 161 |
| 4 | Высота пистолета, мм | 126,75 |
| 5 | Длина ствола, мм | 93 |
| 6 | Калибр ствола , мм | 9 |
| 7 | Число нарезов | 4 |
| 8 | Емкость магазина | 8 патронов |
| 9 | Вес патрона, гр | 10 |
| 10 | Вес пули, гр | 6,1 |
| 11 | Длина патрона, мм | 25 |
| 12 | Боевая скорострельность, выстр./мин | 30 |
| 13 | Начальная скорость пули, м/с | 315 |
| 14 | Эффективное расстояние огня из пистолета, м | До 50 |
| 15 | Дальность убойного действия пули, м | До 350 |

Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов.

### 1.3.2.Общее устройство и работа частей пистолета

Пистолет прост по устройству и в обращении, мал по своим  размерам, удобен для ношения и всегда готов к действию. Пистолет — оружие самозарядное, так как его перезаряжание во время стрельбы производится  автоматически. Работа автоматики пистолета основана на принципе  использования отдачи свободного затвора. Затвор со стволом сцепления не имеет. Надежность  запирания канала ствола при выстреле достигается большой массой затвора и силой возвратной пружины. Благодаря наличию в  пистолете  самовзводного  ударно-спускового  механизма куркового типа можно быстро открывать огонь непосредственным нажатием на хвост спускового крючка без предварительного взведения курка.

Безопасность обращения с пистолетом обеспечивается надежно действующими предохранителями. Пистолет имеет предохранитель, расположенный на левой стороне затвора. Кроме того, курок, автоматически становится на предохранительный взвод под действием боевой пружины после спуска курка («отбой» курка) и при отпущенном спусковом крючке.

Курок под действием изогнутого (отбойного) конца широкого пера боевой пружины повернут на некоторый угол от затвора (это есть «отбой» курка) так, что носик шептала находится впереди предохранительного взвода курка.

После того как спусковой крючок будет отпущен, спусковая тяга под действием узкого пера боевой пружины продвинется в заднее крайнее положение, рычаг взвода и шептало опустятся вниз, шептало под действием своей пружины прижмется к курку, автоматически курок встанет на предохранительный взвод.

Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов (рис. 57):

- рамки со стволом и спусковой скобой;

- затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;

- возвратной пружины;

- ударно-спускового механизма;

- рукоятки с винтом;

- затворной задержки;

- магазина.

Рис. 57. Основные части и механизмы пистолета: 1 — рамка со стволом и спусковой скобой; 2 — затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем; 3 — возвратная пружина; 4 — части ударно-спускового механизма; 5 — рукоятка   с   винтом; 6 — затворная   задержка; 7 —магазин

К каждому пистолету придается принадлежность: запасной магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок.

Для производства выстрела необходимо нажать указательным пальцем на спусковой крючок. Курок при этом наносит удар по ударнику, который разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд и образуется большое количество пороховых газов. Пуля давлением пороховых газов выбрасывается из канала ствола. Затвор под давлением газов, передающихся через дно гильзы, отходит назад, удерживая выбрасывателем гильзу и сжимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора.

Затвор при отходе в крайнее заднее положение поворачивает курок на цапфах назад и ставит его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем продвигает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Канал ствола заперт свободным затвором; пистолет снова готов к выстрелу.

Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба будет вестись до полного израсходования патронов в магазине.

По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на затворную задержку и остается в заднем положении.

1.3.3. Назначение и устройство частей и механизмов пистолета и принадлежности.

### Назначение и устройство частей и механизмов пистолета

Рамка со стволом и спусковой скобой (рис. 58).

Ствол служит для направления полета пули. Внутри ствол имеет канал с четырьмя нарезами, вьющимися слева вверх направо. Нарезы служат для сообщения пуле вращательного движения. Промежутки между нарезами называются полями. Расстоянием между двумя противоположными полями (по диаметру) определяется калибр канала ствола; он равен 9 мм. С казенной части канал ствола гладкий и большего диаметра; он служит для помещения патрона  и  называется  патронником.  Патронник имеет уступ.

На казенной части ствола имеются прилив для крепления ствола в стойке рамки и отверстие для штифта ствола. На приливе и в нижней части патронника имеется скос для направления патрона из магазина в патронник.

Рис. 58. Рамка со стволом и спусковой скобой: а — левая сторона; б — правая сторона; 1 — основание рукоятки; 2— ствол; 3 — стойка для крепления ствола; 4 — окно для размещения спускового крючка и гребня спусковой скобы; 5 — цапфенные гнезда для цапф спускового крючка;6 — кривой паз для размещения и движения передней цапфы спусковой тяги; 7 — цапфенные гнезда для цапф курка и шептала; 3 — пазы для направления движения затвора; 9 — окно для перьев боевой пружины; 10 — вырез для затворной задержки;11 — прилив с резьбовым отверстием для крепления рукоятки с помощью винта и боевой пружины с помощью задвижки; 12 — вырез для защелки магазина; 13 — прилив с гнездом для крепления спусковой скобы; 14 — боковые окна; 15 — спусковая скоба; 16 — гребень для ограничения движения затвора назад; 17 — окно для  выхода  верхней  части  магазина

Наружная поверхность ствола гладкая. На ствол надевается возвратная пружина.Ствол соединяется с рамкой прессовой посадкой и закрепляется штифтом.

Рамка служит для соединения всех частей пистолета. Рамка с основанием  рукоятки составляет одно целое.

В передней части рамка имеет: сверху — стойку для крепления ствола, снизу — окно для размещения спускового крючка и гребня спусковой скобы. На боковых стенках этого окна — цапфенные гнезда для цапф спускового крючка. Стойка рамки имеет: в верхней части — отверстие, в котором закрепляется ствол; снизу—окно для размещения головки спускового крючка; справа — кривой паз для размещения и движения передней цапфы спускай вой тяги.

В задней части рамка имеет: сверху — выступы с цапфенными гнездами для цапф курка и шептала и с пазами для направления движения затвора (цапфенные гнезда для цапф курка и правое цапфенное гнездо для цапфы шептала имеют прорези); снизу — окно для перьев боевой пружины.

В средней части рамка имеет окно для выхода верхней части магазина и вырез на левой стенке для затворной задержки.

Примечание. В некоторых пистолетах для облегчения веса в рамке просверлены отверстия.

Основание рукоятки служит для крепления рукоятки, боевой пружины и для помещения магазина. Оно имеет боковые окна (правое и левое) для уменьшения веса пистолета; нижнее окно для вставления магазина; на задней стенке — прилив с резьбовым отверстием для крепления боевой пружины с помощью задвижки и рукоятки с помощью винта; внизу — вырез для защелки магазина; в передней стенке — прилив с гнездом для крепления спусковой скобы к рамке с помощью оси.

Спусковая скоба служит для предохранения хвоста спускового крючка от нечаянного нажатия на него. Она имеет на переднем конце гребень (прилив) для ограничения хода затвора при движении назад. Спусковая скоба удерживается в рамке в верхнем положении пружиной и гнетком, расположенными в гнезде на передней стенке основания рукоятки.

Затвор (рис. 59) служит для подачи патрона из магазина в патронник, запирания канала ствола при выстреле, удержания гильзы (извлечения патрона) и постановки курка на боевой взвод.

Снаружи затвор имеет: мушку для прицеливания; поперечный паз для целика; насечку между мушкой и целиком для исключения отсвечивания поверхности затвора при прицеливании; на правой стороне — окно для выбрасывания гильзы (патрона); паз для выбрасывателя; гнездо для гнетка с пружиной выбрасывателя; с левой стороны — гнездо для предохранителя и две выемки для фиксатора предохранителя: верхнюю — для положения флажка «предохранение» и нижнюю — для положения флажка «огонь»; рядом с верхней выемкой — красный кружок,  который открывается  при  постановке флажка в положение «огонь» и закрывается флажком при включении предохранителя; с обеих сторон — насечку для удобства отведения затвора рукой; на заднем конце затвора — паз для прохода курка.

Внутри затвор имеет: канал для помещения ствола с возвратной пружиной; продольные выступы для направления движения затвора по рамке; зуб для постановки затвора на затворную задержку; гребень, паз для отражателя; паз для разобщающего выступа рычага взвода; чашечку для помещения дна гильзы; досылатель для досылания патрона из магазина в патронник; выступ для разобщения рычага взвода с шепталом; выем для помещения разобщающего выступа рычага взвода при нажатом спусковом крючке; на правой стороне гребня затвора имеется выем, предназначенный для разобщения шептала с  рычагом  взвода   при  снятии  затвора   с  затворной  задержки при нажатом спусковом крючке; канал для помещения ударника

Ударник (рис. 60) служит для разбития капсюля. Он имеет: в передней части — боек, в задней части — срез для предохранителя, который удерживает ударник в канале затвора.

Ударник изготавливается трехгранным в целях уменьшения его веса и уменьшения трущихся поверхностен.

Выбрасыватель (рис. 61) служит для удержания гильзы (патрона) в чашечке затвора до встречи с отражателем.  Он  имеет зацеп,  который заскакивает в  кольцевую проточку гильзы и удерживает гильзу (патрон) в чашечке затвора и пяточку для соединения с затвором; в задней части пяточки выбрасывателя сделан уступ для помещения головки гнетка. В задней части выбрасывателя находится выемка для удобства утапливания гнетка выступом протирки

при отделении выбрасывателя от затвора. Выбрасыватель вставляется в паз в затворе.

Гнеток в головной части утолщен. В утолщенную часть упирается передний конец пружины выбрасывателя, надетой на заднюю часть гнетка   (меньшего диаметра).

Гнеток с пружиной выбрасывателя вставляется в гнездо в затворе. Под действием пружины зацеп выбрасывателя все время наклонен к чашечке затвора.

Рис. 59 Затвор:

о — левая сторона; б — вид снизу; 1 — мушка; 2— целик; 3 — окно для выбрасывания гильзы (патрона); 4 — гнездо для предохранителя; 5 — насечка; 6 — канал для помещения ствола с возвратной пружиной; 7 — продольные выступы для направления движения затвора по рамке; 8 — зуб для постановки затвора на затворную задержку; 9 —паз для отражателя; 10 — паз для разобщающего выступа рычага взвода; И — выем для разобщения шептала с рычагом взвода; 12 — досылатель; 13 — выступ для разобщения рычага взвода с шепталом; 14 — выем для помещения разобщающего выступа рычага взвода; 15 — паз для курка; 16 — гребень

Рис. 60 Ударник: 1 — боек; 2 — срез для предохранителя

Рис. 61 Выбрасыватель: 1 — зацеп; 2 — пяточка для соединения с затвором; 3 — гнеток;  4 — пружина  выбрасывателя

Предохранитель (рис. 62) служит для обеспечения безопасности   обращения   с   пистолетом.   Он   имеет:   флажок для перевода предохранителя из положения «огонь» в положение «предохранение» и обратно; фиксатор для удержания   предохранителя   в   приданном ему положении; ось, на которой  сделан  уступ  с  полочкой  для поворота  шептала  и  освобождения курка от боевого взвода при переводе  предохранителя  в  положение «предохранение»; ребро для запирания  затвора  с  рамкой  при  постановке предохранителя в положение «предохранение»;   зацеп  для  запирания  курка  в  положении «предохранение»; выступ для воспринятия удара курка    при    включении предохранителя. Предохранитель вставляется в гнездо затвора. Целик   вместе   с   мушкой   служит   для   прицеливания. Своим  основанием  он  вставляется в   поперечный  паз  затвора.

Возвратная пружина (рис. 63) служит для возвращения  затвора в переднее положение   после   выстрела. Крайний виток одного из концов пружины имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками. Этим витком пружина  при сборке надевается на ствол, чтобы обеспечить ее надежное удержание на стволе при разборке пистолета. Пружина,  надетая на ствол, помещается вместе с ним в канале затвора.

Рис. 62. Предохранитель: 1 — флажок   предохранителя; 2 — фиксатор; 3 — уступ; 4 — ребро; 5 — зацеп; 6 — выступ

Рис. 63. Возвратная пружина

Ударно-спусковой   механизм   (рис.   64)   состоит  из курка,  шептала  с  пружиной,  спусковой  тяги  с  рычагом взвода, спускового крючка, боевой  пружины и задвижки боевой пружины.

Рис. 64. Части ударно-спускового механизма: 1 — курок; 2 — шептало с  пружиной; 3 — спусковая тяга с рычагом взвода; 4 — боевая пружина; 5 — спусковой   крючок; 6 — задвижка боевой  пружины

Курок (рис. 65) служит для нанесения удара по ударнику. Он имеет: сверху — головку с насечкой для взведения курка рукой; на передней плоскости — вырез для обеспечения свободного хода курка при спуске его с боевого взвода; выем для зацепа предохранителя; в основании курка — два уступа: верхний — предохранительный взвод, нижний — боевой взвод; по бокам — цапфы, на которых вращается курок в цапфенных гнездах рамки, и дугообразные выточки для уменьшения веса; справа — зуб самовзвода для взведения курка рычагом взвода; слева — выступ  для  запирания  курка  предохранителем; снизу — углубление для широкого пера боевой пружины; справа в нижней части основания курка — кольцевой выем для помещения пяточки рычага взвода. Цапфы курка имеют лыски для свободного отделения курка от рамки.

Шептало (рис. 66) служит для удержания курка на боевом и предохранительном взводе. Оно имеет: носик для сцепления с уступами курка; цапфы, на которых вращается шептало в цапфенных гнездах рамки; слева — зуб для подъема шептала полочкой уступа предохранителя при переводе предохранителя в положение «предохранение»; справа —

выступ, на который действует рычаг взвода при спуске курка.

Рис. 65 Курок: а — левая сторона; б — правая сторона; 1 — головка с насечкой; 2 — вырез; 3 — выем; 4 — предохранительный взвод; 5 — боевой взвод; 6 — цапфы; 7 — зуб самовзвода; 8 — выступ; 9 — углубление;  10 — кольцевой выем

Рис. 66. Шептало: 1 — цапфы шептала; 5 — зуб; 3 — выступ; 4 — носик шептала; 5 — пружина шептала; 6 — стойка шептала

На левой цапфе шептала надета пружина. Соединение пружины шептала с шепталом сделано разъемным — конец пружины входит в специальное отверстие в стойке шептала. Свободный конец пружины изогнут в виде крючка для соединения с затворной задержкой. Пружина прижимает носик шептала к курку. Цапфы шептала имеют лыски для свободного отделения  шептала  от рамки.

Спусковая тяга с рычагом взвода (рис. 67) служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажиме на хвост спускового крючка.

Рис.  67.   Спусковая    тяга    с    рычагом взвода: 1 — спусковая   тяга; 2 — рычаг   взвода; 3 — цапфы спусковой тяги;  4 — разобщающий выступ   рычага    взвода; 5 — вырез; 6 — выступ самовзвода; 7 — пяточка рычага взвода

Спусковая тяга имеет на концах цапфы. Передней цапфой она соединяется со спусковым крючком, а задней — с рычагом взвода.

Рычаг взвода имеет: разобщающий выступ, с помощью которого он расцепляется с шепталом при движении затвора назад; вырез для выступа шептала; выступ самовзвода, который взводит курок при нажиме на хвост спускового крючка; пяточку, на которую опирается узкое перо боевой пружины. Пяточка рычага взвода помещается в кольцевом выеме курка.

Спусковой крючок (рис. 68) служит для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при  стрельбе самовзводом. Он имеет: цапфы, которые помещаются в цапфенные гнезда рамки; отверстие для соединения со спусковой тягой и хвост. Спусковой крючок своей головкой вставляется в окно стойки рамки.

Рис. 68 Спусковой крючок: 1 — цапфы; 2 — отверстие; 3 — хвост

Боевая пружина (рис. 69) служит для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги. Она имеет: широкое перо для действия на курок; узкое перо для действия на рычаг взвода и спусковую тягу; в средней части — отверстие для надевания пружины па прилив с резьбовым отверстием основания рукоятки. Нижний конец боевой пружины является защелкой магазина. Конец широкого пера боевой пружины изогнут для обеспечения «отбоя» курка, т. е. для постановки курка на предохранительный взвод в спущенном положении. Боевая пружина крепится на основании рукоятки задвижкой.

Рис 69  Боевая пружина: 1 — широкое перо; 2 — узкое  перо; 3 — отбойный конец; 4 — отверстие; 5 — защелка

Рукоятка с винтом (рис. 70) прикрывает боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки и служит для удобства удержания пистолета в руке. Она имеет: отверстие для винта, который крепит рукоятку к основанию рукоятки;   антабку  для  пристегивания   пистолетного   ремешка; пазы для свободного надвигания рукоятки па основание рукоятки; в задней стенке — выем для защелки магазина. В отверстии для винта расположена металлическая втулка, которая предназначена для стопорения головки винта от произвольного отвинчивания. Рукоятка изготовлена из пластмассы.

Рис. 70 Рукоятка с винтом: 1 — антабка; 2 — пазы; 3 — отверстие; 4 — винт

Винт рукоятки служит для крепления рукоятки и задвижки на основании рукоятки. Он имеет головку и нарезную часть.

Затворная  задержка (рис.71) удерживает затвор в заднем положении по израсходовании всех патронов из магазина. Она имеет: в передней   части — выступ для удержания затвора в заднем положении; кнопку с насечкой для освобождения затвора нажатием руки; в задней части — отверстие для соединения с левой цапфой шептала; в верхней части — отражатель для отражения наружу гильз (патронов) через окно в затворе.

Рис. 71 Затворная задержка: 1 — выступ; 2 — кнопка с насечкой; 3 — отверстие;

4 — отражатель

Затворная задержка передней частью вставляется в вырез в левой стенке рамки.

Магазин  (рис. 72)  служит для помещения восьми патронов.   Он  состоит  из  корпуса,   подавателя,  пружины подавателя и крышки.

Рис. 72. Магазин: 1 — корпус магазина; 2 — подаватель; 3 — пружина подавателя; 4 — крышка   магазина

Корпус магазина (рис. 73) соединяет все части магазина. Верхние края боковых стенок корпуса загнуты внутрь для удержания  патронов  и  подавателя,  а также для направления патронов при подаче их в патронник затвором. Он имеет: в боковых стенках — окна для уменьшения веса магазина и для определения количества находящихся в магазине патронов; внизу — загнутые ребра для крышки магазина, выступ для защелки магазина, вырез для свободного прохода левой стенки крышки магазина, желоб для прохода зуба подавателя.

Магазин вставляется в основание рукоятки через нижнее окно.

Подаватель (рис. 74) служит для подачи патронов. Он имеет два отогнутых конца, которые направляют двнжение его в корпусе магазина. На одном из отогнутых концов подавателя с левой стороны имеется зуб для включения затворной задержки по израсходовании всех патронов из магазина.

Пружина подавателя (рис. 75) служит для подачи вверх подавателя с патронами при стрельбе. Нижний конец  пружины  отогнут  для  запирания   крышки  магазина.

Крышка магазина (рис. 76) имеет отверстие для отогнутого (нижнего) конца пру-жины подавателя и пазы, которыми она надевается на загнутые ребра корпуса магазина.

Рис. 73  Корпус магазина: 1 — окно; 2 — загнутое  ребро; 3 — выступ; 4 — вырез; 5 — желоб

Рис. 74. Подаватель: 1 — отогнутые концы; 2 — зуб

Рис. 75  Пружина подавателя

Рис. 76 Крышка магазина: 1 — отверстие; 2 — пазы

## Назначение и устройство принадлежности к пистолету

В принадлежность к пистолету входят (рис. 77): кобура, протирка, запасный магазин, пистолетный ремешок.

Кобура служит для ношения и хранения пистолета, запасного магазина и протирки. Кобура состоит из корпуса, крышки, кармана для запасного магазина, передней и задней носильных петель, застежки, петель для протирки и внутреннего вспомогательного ремешка.

Протирка используется для разборки, сборки, чистки и смазки пистолета. Протирка имеет: на одном конце — выступ для снятия и постановки крючка пружины шептала и для утапливания гнетка при отделении выбрасывателя; прорезь для продевания  в нее пакли или  ветоши; на другом — кольцо для удержания протирки при чистке. На стыке кольца имеется лезвие для вывинчивания и ввинчивания винта рукоятки при разборке и сборке пистолета.

Рис. 77  Принадлежность к пистолету: а — кобура; 1 — корпус; 2— крышка; 3 — карман для запасного магазина; 4 — передняя носильная петля; 5 — задняя носильная петля; 6 — застежка; 7—петли для протирки; 8 — внутренний вспомогательный ремешок; б — запасный магазин; в — протирка; 1— лезвие; 2 — прорезь протирки; 3 — выступ; г — пистолетный ремешок: 1 — ремень;  2 — карабинчнк; 3 — петля

Пистолетный ремешок обеспечивает крепление пистолета к поясному (брючному) ремню. Он состоит из ремня, карабинчика и петли для поясного  (брючного)  ремня.

1.3.4. Разборка и сборка пистолета

Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная разборка производится   для   чистки,   смазки   и осмотра пистолета, полная — для чистки при сильном загрязнении  пистолета,  после нахождения  его  под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

Частая полная разборка пистолета не допускается, так как она ускоряет изнашивание частей и механизмов.

При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила:

- разборку и сборку  производить на столе или скамейке, а в поле — на чистой подстилке;

- части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

- при сборке обращать внимание на  нумерацию  частей, чтобы не перепутать их с частями других пистолетов.

Неполную   разборку   пистолета   производить  в   следующем порядке.

1) Извлечь магазин из основания рукоятки (рис. 78). Удерживая пистолет за  рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.

Проверить, нет ли в патроннике патрона, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор.

Рис.78  Извлечение магазина из основания рукоятки

2) Отделить затвор от рамки. Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз (рис. 79) и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в приданном положении указательным пальцем правой руки.

Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины. Отделить затвор от рамки (рис. 80) и поставить спусковую скобу на свое место.

Рис. 79 Оттягивание спусковой скобы

3) Снять со ствола возвратную пружину. Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола.

Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.

1) Надеть на ствол возвратную пружину. Взяв рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний  виток имеет  меньший диаметр  по  сравнению с другими витками.

Рис. 80. Отделение затвора от рамки

2) Присоединить затвор к рамке. Удерживая рамку за рукоятку в правой руке, а затвор в левой, ввести свободный конец возвратной пружины в канал затвора  (рис. 81) и отвести затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу (рис. 82). Опустить задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить  его.   Затвор   под   действием    возвратной    пружины энергично возвращается в переднее положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх).

Рис. 81. Введение свободного конца   возвратной пружины в канал затвора

Рис. 82. Присоединение затвора к рамке

Примечание. Для присоединения затвора к рамке не обязательно оттягивать вниз и перекашивать спусковую скобу. При этом, отводя затвор в крайнее заднее положение, необходимо приподнять его задний конец вверх до отказа так, чтобы не произошло утыканий нижней передней стенки затвора в гребень спусковой скобы, ограничивающий движение затвора назад.

3) Вставить магазин в основание рукоятки. Удерживая пистолет в правой руке, большим и указательным пальцами левой руки вставить магазин в основание рукоятки через нижнее окно основания рукоятки  (рис. 83). Нажать на крышку магазина большим пальцем так, чтобы защелка (нижний конец боевой пружины) заскочила за выступ на стенке магазина; при этом должен произойти щелчок. Удары по магазину ладонью не допускаются.

Рис. 83 Вставление магазина в основание рукоятки

Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки. Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.

Полную разборку пистолета производить в следующем порядке:

- Произвести неполную разборку пистолета.

2) Отделить шептало и затворную задержку от рамки. Взять пистолет в левую руку; придерживая большим пальцем левой руки головку курка и нажимая указательным пальцем на хвост спускового крючка, плавно спустить курок с боевого взвода.

Выступом протирки снять крючок пружины шептала с затворной задержки  (рис. 84). Указательным и большим пальцами правой руки  повернуть шептало вперед до совпадения лыски на правой цапфе с прорезью цапфенного гнезда   в  рамке,   затем   шептало   и  затворную задержку приподнять вверх и отделить их от рамки (рис. 85).

3) Отделить рукоятку от основания рукоятки и боевую пружину от рамки. Лезвием протирки вывинтить винт и, сдвигая рукоятку назад, отделить ее от основания рукоятки (рис. 86). Прижимая большим пальцем левой руки боевую пружину к основанию рукоятки, сдвинуть вниз и отделить от основания  рукоятки  задвижку  боевой  пружины  и  снять боевую пружину с прилива основания рукоятки (рис. 87).

Рис. 84 Снятие крючка пружины шептала с затворной задержки

Рис. 85 Отделение шептала и затворной задержки от рамки

Рис. 86 Отделение рукоятки от основания рукоятки

Рис. 87 Отделение боевой пружины от рамки

Примечания: 1. В боевых условиях, если нет под руками протирки, винт можно вывинтить отражателем затворной задержки.

2. В пистолетах первых выпусков боевая пружина крепится без задвижки.

4) Отделить курок от рамки. Удерживая рамку в левой руке и повернув спусковой крючок в крайнее переднее положение, указательным и большим пальцами правой руки повернуть курок вперед до совпадения лысок на его цапфах с прорезями в цапфенных гнездах в рамке, сдвинуть курок в сторону ствола и вынуть его (рис. 88).

Рис. 88 Отделение курка от рамки

5) Отделить спусковую тягу с рычагом взвода от рамки. Удерживая рамку в левой руке, правой рукой приподнять  задний  конец спусковой  тяги   (рис.   89)   и  вывести цапфу из отверстия спускового крючка.

Рис. 89 Отделение спусковой тяги с рычагом взвода от рамки

6)  Отделить  спусковой   крючок  от  рамки. Удерживая рамку в левой руке, правой рукой   оттянуть спусковую скобу вниз, как это делается при неполной разборке пистолета; поворачивая хвост спускового крючка вперед, вывести цапфы спускового крючка из цапфенных гнезд в рамке и отделить спусковой крючок от рамки. Поставить спусковую скобу на свое место.

Рис. 90   Отделение предохранителя от затвора

Рис. 91. Отделение выбрасывателя от затвора

7) Отделить предохранитель и ударник от затвора. Взяв затвор в левую руку, большим пальцем правой руки повернуть флажок предохранителя вверх, затем указательным  и большим  пальцами  правой  руки отвести флажок из гнезда  несколько в  сторону,  повернуть дальше назад и вынуть из гнезда затвора (рис. 90).

Легкими ударами задним концом затвора по ладони правой руки извлечь из затвора ударник.

8) Отделить выбрасыватель от затвора  (рис. 91). Положить затвор на стол (скамейку),  правой рукой с помощью выступа протирки утопить гнеток  выбрасывателя и, одновременно   нажимая указательным пальцем левой руки на переднюю часть выбрасывателя и поворачивая его вокруг зацепа, вынуть его из паза; после этого осторожно извлечь из гнезда затвора гнеток с пружиной.

9) Разобрать магазин. Взяв магазин в левую руку, большим и указательным пальцами этой руки отжать пружину подавателя к подавателю, правой рукой снять крышку магазина за ее выступающую часть (рис. 92) и вынуть из корпуса магазина пружину подавателя и подаватель.

Рис. 92. Разборка магазина

Сборку пистолета после полной разборки производить в обратном порядке:

1) Собрать магазин. Удерживая корпус магазина в левой руке так,  чтобы  выступ для защелки магазина был впереди и вверху, правой рукой вложить подаватель в корпус магазина. Вставить в корпус магазина пружину подавателя  неотогнутым  концом вниз и, поджимая  пружину большим пальцем левой руки (рис. 93), правой рукой надвинуть крышку на загнутые ребра корпуса так, чтобы отогнутый конец пружины заскочил  в отверстие крышки.

2) Присоединить выбрасыватель к затвору (рис. 94). Положить затвор на стол (скамейку), правой рукой вставить в гнездо затвора пружину выбрасывателя с гнетком (гнетком наружу).   Поставить выбрасыватель в паз зацепом  к чашечке затвора и, придерживая указательным пальцем левой руки у зацепа, утопить выступом протирки гнеток в гнездо; одновременно поджимая выбрасыватель к гнетку и вниз (поворачивая вокруг зацепа), опустить его пяточку в  гнездо затвора  так,  чтобы  головка гнетка  расположилась над уступом пяточки

Рис. 93 Сборка магазина  выбрасывателя.

Рис. 94  Присоединение выбрасывателя к затвору

3) Присоединить ударник и предохранитель к затвору. Взять затвор в левую руку задним концом к себе и вложить ударник в канал затвора так, чтобы его срез в задней части был обращен к гнезду для предохранителя. Большим и указательным пальцами правой руки вставить предохранитель в гнездо затвора (рис. 95) и повернуть его флажок вниз до отказа.

Рис. 95  Присоединение предохранителя к затвору

4) Присоединить спусковой крючок  к рамке. Удерживая рамку в левой руке, правой рукой оттянуть спусковую скобу и перекосить ее так, как это делается при неполной разборке пистолета; вставить головку спускового крючка в окно стойки рамки так, чтобы его цапфы вошли в цапфенные гнезда рамки; поставить спусковую скобу на свое место.

5) Присоединить спусковую тягу с рычагом  взвода к рамке. Удерживая рамку в левой руке и отведя хвост спускового крючка  назад, вставить цапфу спусковой тяги в отверстие спускового крючка и опустить задний конец тяги в рамку на заднюю стенку основания рукоятки.

6) Присоединить курок к рамке. Удерживая рамку за основание рукоятки левой рукой и повернув спусковой крючок в крайнее переднее положение, правой рукой наклонить курок головкой вперед, ввести его цапфы в цапфенные гнезда в рамке (рис. 96) и  повернуть  головку курка назад.

Рис. 96 Присоединение курка к рамке

7) Присоединить боевую пружину к рамке и рукоятку к основанию рукоятки. Положить пистолет на ладонь левой руки; повернув спусковой  крючок вперед, а рычаг взвода вверх, правой рукой ввести перья боевой пружины в окно рамки и надеть пружину отверстием на прилив основания рукоятки так, чтобы широкое перо боевой пружины расположилось в углублении курка, а узкое перо — на пяточке рычага взвода. Повернуть пистолет так, чтобы задняя  стенка  основания  рукоятки была обращена на себя, и, придерживая большим пальцем левой руки боевую пружину за защелку магазина, а указательным переднюю стенку основания рукоятки, большим и указательным пальцами правой руки надеть задвижку боевой пружины (рис. 97 и 98). Проверить правильность постановки боевой пружины, для чего несколько раз легко нажать на хвост спускового крючка. Если и курок отходит назад, то пружина поставлена правильно.

Надеть рукоятку на основание рукоятки и ввинтить до отказа винт, после чего винт отпустить на пол-оборота.

Рис. 97 Присоединение боевой пружины к рамке

Рис. 98 Закрепление боевой пружины задвижкой

8) Присоединить затворную задержку и шептало к рамке. Удерживая рамку в левой руке, правой рукой вложить затворную задержку в вырез рамки (рис. 99); взять шептало так, чтобы лыска на его правой цапфе была обращена вперед; вставить в цапфенное гнездо рамки сначала левую цапфу шептала (на которой находится пружина), а затем ввести правую цапфу шептала в цапфенное гнездо в рамке. Повернуть шептало назад. Выступом протирки надеть крючок пружины шептала на затворную задержку.

Примечание. Запрещается взводить курок нажимом на хвост спускового крючка и производить спуск курка, когда не присоединен к рамке затвор.

Рис. 99  Присоединение затворной задержки и шептала к рамке

9) Произвести дальнейшую сборку,.

10) Проверить правильность работы частей и механизмов пистолета после сборки.

1.3.5. Работа частей и механизмов пистолета

### Положение частей и механизмов пистолета до заряжания

Части и механизмы пистолета до заряжания находятся в следующем положении.

Затвор под действием возвратной пружины — в крайнем переднем положении; чашечка затвора упирается в казенный срез ствола, в результате чего ствол заперт свободным затвором. Продольные выступы затвора входят в пазы, имеющиеся в задней части рамки. Затвор с рамкой заперт ребром предохранителя.

Курок под действием широкого пера боевой пружины спущен и упирается передней плоскостью в выступ предохранителя так, что не может продвинуться вперед.

Шептало полочкой уступа на оси предохранителя поднято вверх и удерживается в таком положении так, что между предохранительным взводом курка и носиком шептала имеется небольшой зазор.

Спусковая тяга с рычагом взвода под действием узкого пера боевой пружины отведена в крайнее заднее положение; рычаг взвода утоплен в рамку, его выступ самовзвода сцеплен с зубом самовзвода курка так, что при нажатии на хвост спускового крючка курок не взводится, но имеет некоторый свободный ход назад.

Магазин вставлен в основание рукоятки. Подаватель находится вверху и упирается в гребень затвора. Зуб подавателя нажимает на затворную задержку.

Флажок предохранителя находится в положении «предохранение». При этом выступ предохранителя опущен вниз и соприкасается с передней плоскостью курка; полочка уступа на оси предохранителя действием на зуб шептала поднимает вверх шептало и удерживает его в этом положении; зацеп предохранителя входит в выем курка и, упираясь в его выступ, запирает курок в положении «предохранение» так, что он не может быть взведен; ребро предохранителя зашло за левый выступ рамки и запирает затвор с рамкой.

## Работа частей и механизмов пистолета при заряжании

Для заряжания пистолета необходимо:

- снарядить магазин патронами;

- вставить магазин в основание рукоятки;

- выключить    предохранитель (повернуть флажок вниз);

- отвести затвор в крайнее заднее положение и резко отпустить его.

При снаряжении магазина патроны ложатся на подавателе один па другой в один ряд, сжимая пружину подавателя; по мере наполнения магазина патронами пружина подавателя сжимается и, нажимая на подаватель снизу, поднимает патроны вверх. Верхний патрон удерживается   загнутыми краями боковых стенок корпуса магазина.

При вставлении снаряженного магазина в основание рукоятки защелка магазина заскакивает за выступ на стенке магазина и удерживает магазин в основании рукоятки. Верхний патрон упирается в гребень затвора. Подаватель находится внизу, его зуб не действует на затворную задержку.

При выключении предохранителя (повороте флажка вниз) выступ предохранителя поднимается и освобождает курок. При повороте предохранителя его зацеп, выходя из выема курка, освобождает выступ курка, чем обеспечивается свободное отведение курка назад. Полочка уступа на оси предохранителя освобождает шептало, которое опускается под действием своей пружины несколько вниз, и носик шептала становится впереди предохранительного взвода курка (курок становится на предохранительный взвод). При повороте предохранителя его ребро выходит из-за левого выступа рамки и разъединяет затвор с рамкой. При этом затвор может быть отведен рукой назад.

При отведении  затвора  назад  происходит следующее.

Затвор, двигаясь по продольным пазам рамки, поворачивает курок. Шептало под действием пружины заскакивает своим носиком за боевой взвод курка. Движение затвора назад ограничивается гребнем спусковой скобы. Возвратная пружина находится в наибольшем сжатии.

Курок при повороте передней частью кольцевого выема смещает спусковую тягу с рычагом  взвода  вперед и несколько  вверх,  благодаря  чему  выбирается часть свободного   хода   спускового   крючка.   При   подъеме   рычага взвода вверх его вырез подходит к выступу шептала.

Подаватель магазина под действием пружины подавателя поднимает патроны вверх так, что верхний патрон становится впереди досылателя затвора.

При отпускании затвора возвратная пружина посылает затвор вперед. Двигаясь по продольным пазам рамки, затвор досылателем продвигает верхний патрон в патронник. Патрон, скользя по загнутым краям боковых стенок корпуса магазина и по скосу на приливе ствола и в нижней части патронника, входит в патронник и упирается передним срезом гильзы в уступ патронника; канал ствола заперт свободным затвором. Второй патрон под действием пружины подавателя поднимается подавателем вверх до упора в гребень затвора.

Когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и дошлет патрон в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы.

Курок — на боевом взводе.

Пистолет готов к выстрелу (рис. 100).

Рис.  100 Положение  частей  и   механизмов    пистолета   перед выстрелом: 1 — затвор; 2 — выбрасыватель; 3 — возвратная пружина; 4 — спусковой  крючок; 5 — спусковая   тяга; 6 — магазин; 7 — боевая  пружина; 8 — шептало с пружиной; 9 — рычаг взвода;  10 — курок

## Работа частей и механизмов заряженного пистолета при включении предохранителя

Если выстрела производить не требуется, то, не спуская курка с боевого взвода, следует включить предохранитель, повернув его флажок вверх до отказа так, чтобы красный кружок  закрылся  флажком   предохранителя.

При повороте флажка выступ предохранителя опускается и до начала подъема шептала встает на пути движения курка; ось предохранителя полочкой уступа поднимает шептало, вследствие чего шептало поворачивается и освобождает курок; курок под действием широкого пера боевой пружины поворачивается и наносит удар по выступу предохранителя; ребро предохранителя, поворачиваясь, заходит за левый выступ рамки и запирает затвор с рамкой. Зацеп предохранителя, опускаясь, входит в выем курка и запирает его так, что взвести курок невозможно.

Если в этом положении включить предохранитель, то курок благодаря «отбою» автоматически становится на предохранительный взвод. В этом случае пистолет готов к немедленному открытию огня самовзводом. Безопасность обращения с пистолетом при случайных ударах обеспечивается автоматической постановкой курка на предохранительный взвод.

Если спуск курка производится не предохранителем, а вручную, т. е. нажатием на хвост спускаемого крючка указательным пальцем правой руки с придержанием за головку курка большим пальцем этой же руки, то курок после освобождения спускового крючка также автоматически (благодаря «отбою») становится на предохранительный взвод.

## Работа частей и механизмов пистолета при выстреле

Для производства выстрела необходимо выключить предохранитель, взвести курок и нажать пальцем руки на хвост спускового крючка.

При выключении предохранителя и взведении курка работа частей и механизмов пистолета происходит, как описана работа частей и механизмов пистолета при заряжании.

При нажатии пальцем на хвост спускового крючка спусковая тяга смещается вперед, а рычаг езводя, соединенный с задним концом спусковой тяги, поворачивается на задней цапфе спусковой тяги и поднимается до тех пор, пока не упрется своим вырезом в выступ шептала; затем рычаг взвода приподнимает шептало и расцепляет его е боевым взводом курка. Разобщающий выступ рычага взвода входит в выем затвора.

Курок освобождается от шептала и под действием широкого пера боевой пружины резко поворачивается на цапфах вперед и ударяет по ударнику.

Ударник энергично движется вперед и бойком разбивает капсюль патрона; происходит выстрел. Давлением образовавшихся газов пуля выбрасывается из канала ствола, в то же время газы давят на стенки и дно гильзы. Гильза раздается и плотно прижимается к стенкам патронника. Давление газов на дно гильзы передается на затвор, вследствие чего он движется назад.

## Работа частей и механизмов пистолета после  выстрела

Затвор от давления пороховых газов на дно гильзы отходит назад вместе с гильзой. В начале движения назад (на длине 3—5 мм) затвор своим выступом смещает разобщающий выступ рычага взвода вправо, расцепляя его тем самым с шепталом  (происходит разобщение).

Освобожденное шептало под действием пружины прижимается к курку; когда курок повернется назад до отказа, носик шептала заскакивает за боевой взвод курка и удерживает его до следующего выстрела.

При дальнейшем движении затвора назад разобщающий выступ рычага взвода скользит по пазу затвора; гильза, удерживаемая выбрасывателем в чашечке затвора, ударяется об отражатель и выбрасывается наружу через окно в стенке затвора.

Подаватель подаст очередной патрон и ставит его перед досылателем затвора.

Затвор, дойдя до крайнего заднего положения, под действием возвратной пружины возвращается в переднее положение; затвор досылателем выталкивает из магазина очередной патрон и досылает его в патронник. Когда затвор дойдет до крайнего переднего положения и дошлет патрон в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы.

Рычаг взвода упирается в шептало (сбоку), и разобщающий выступ его находится против выема на затворе. Пистолет готов к очередному выстрелу.

Для производства следующего выстрела  необходимо отпустить хвост спускового крючка и снова нажать на него.

При отпускании хвоста спускового крючка спусковая тяга с рычагом взвода под действием узкого пера боевой пружины отходит назад, одновременно рычаг взвода опускается вниз и своим вырезом заходит под выступ шептала.

При нажатии на хвост спускового крючка рычаг взвода поднимает шептало и снова освобождает курок от шептала. Происходит следующий выстрел.

Если затвор не дойдет до крайнего переднего положения (помят патрон), то разобщающий выступ рычага взвода не войдет в выем на затворе, вследствие чего рычаг взвода не войдет в сцепление с шепталом и при очередном нажатии па спусковой крючок не повернет шептало и не произведет спуска курка. Этим исключается возможность выстрела, если патрон не полностью дослан в патронник.

## Работа частей и механизмов пистолета при стрельбе самовзводом

Если стрельба ведется без предварительного взведения курка, то при нажиме па хвост спускового крючка курок взводится автоматически (рис. 101). При этом рычаг взвода, войдя в  зацепление  своим  выступом  самовзвода с зубом самовзвода курка, взводит курок. Курок, не становясь на боевой взвод (так как шептало в момент срыва оказывается приподнятым в верхнее положение выступом рычага   взвода), срывается с выступа самовзвода рычага взвода и ударяет по   ударнику; происходит выстрел.

Рис. 101  Положение   частей   и   механизмов   пистолета   перед выстрелом самовзводом:

1 — затвор; 2 — выбрасыватель; 3 — возвратная   пружина; 4 — спусковой   крючок; 5 — спусковая   тяга;   6 — магазин; 7 — боевая пружина; 8 — шептало с пружиной; 9 — рычаг взвода;  10 — курок

## Работа частей и механизмов пистолета по израсходовании   патронов   из   магазина

По израсходовании всех патронов из магазина подаватель магазина своим зубом  поднимает  передний конец  затворной  задержки  вверх.   Затвор,   упираясь  своим зубом  в  выступ  затворной  задержки,  останавливается   в заднем положении.

Курок поставлен на боевой взвод.

Пружина подавателя имеет наименьшее сжатие. Затвор остается в заднем положении также и после извлечения магазина из основания рукоятки пистолета, удерживаясь на затворной задержке.

Затвор освобождается от затворной задержки (при извлеченном   или  вставленном  магазине)   путем   нажатия пальцем руки на кнопку затворной задержки.

- Ручные гранаты  и гранатометы

2.1. Назначение и классификация гранат. Гранаты и гранатометы, состоящие на

вооружении Российской Армии

2.1.1. Назначение и классификация  основных типов ручных гранат

В современных условиях ведения боевых действий, может сложиться такая обстановка, что применение стрелкового оружия для поражения противника будет не эффективно. Тем более, если противник расположен за каким-то укрытием не пробиваемым пулями (находится в мертвой зоне), то целесообразно использовать гранаты. Поэтому гранаты широко используются при ведении общевойскового боя. А в бою на пересечённой местности, в городах и населённых пунктах роль «карманной артиллерии» очень велика.

Ручные осколочные гранаты предназначаются для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою (при атаке, в окопах, убежищах, населенных пунктах, в лесу, в горах и т. п.).

Граната - ( итальянское granata, от латинского granatus - зернистый ) боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и военной техники противника на ближних дистанциях.

Классификацию гранат производится по :

-   назначению;

-   способу применения;

-   дальности разлета осколков;

-  принципу срабатывания;

-   принципу действия:

Классификация гранат

Таблица № 10

| Принципы классификации | Виды классификации |
| --- | --- |
| По назначению | Противотанковые; противопехотные; 3) специального назначения. |
| По способу применения | 1)ручные; 2) стрельбовые (выстрел, из гранатомётов). |
| По дальности разлета осколков | оборонительные; 2) наступательные. |
| По принципу срабатывания | ударные 2) дистанционные. |
| По принципу действия | фугасные; кумулятивные; осколочные; осколочно-фугасные; дымовые; осветительные; зажигательные; сигнальные и другие. |

К ручным относятся гранаты, метаемые рукой. Натренированный воин бросает противопехотную осколочную гранату на 40-50 метров, а противотанковую - примерно на 20 метров.

Для    применения    стрельбовых    (винтовочных)    гранат    используется специальный вид оружия - гранатомёты.

Под оборонительными подразумевают гранаты, радиус разлёта осколков которых значительно превышает дальность среднего броска данной гранаты. Современные оборонительные гранаты армий мира имеют радиус разлёта ос колков, составляющий от 50 до 300 метров. Во избежание поражения осколками, метающий оборонительную гранату должен предварительно занять укрытие или залечь сразу после броска.

Наступательные гранаты дают разлёт осколков, не превышающий 30 метров. Это позволяет после броска не предпринимать дополнительных мер предосторожности, продолжая наступление.

Ручные противотанковые гранаты появились в годы Второй мировой войны. В связи с широким распространением носимых противотанковых средств - ручных противотанковых гранатомётов (РПГ «Муха» - пробиваемость брони до 200 мм, «Таволга» - пробиваемость брони до 800 мм на расстоянии до 200 м) и переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК «Метис-М» - толщина пробиваемой брони до 900 мм) ручные противотанковые гранаты в настоящее время вышли из применения.

Гранаты специального назначения, как правило, не находят применения в штатном вооружении армий стран мира. Ими вооружаются подразделения и части специального назначения для решения специфических боевых задач. К гранатам специального назначения относятся, например, дымовые, зажигательные, осветительные, сигнальные и другие.

Гранаты ударного принципа срабатывания взрываются при встрече с преградой.

Дистанционные гранаты срабатывают в определённой точке траектории или по истечении определённого времени.

Фугасный принцип действия основан на том, что цель поражается продуктами взрыва разрывного заряда и образующейся ударной волной.

Кумулятивные гранаты способны концентрировать действие взрыва в одном направлении.

Гранаты фугасного и кумулятивного принципа действия главным образом применяются для поражения бронированных целей и основательно укреплённых объектов обороны противника.

Следовательно, фугасный и кумулятивный принципы действия преимущественно используются в противотанковых гранатах.

Осколочно-фугасный и осколочный  принципы действия соответствуют противопехотным гранатам.

2.1.2. Гранаты и гранатометы , состоящие на вооружении Российской армии

## Гранаты

### На вооружении Российской Армии состоят следующие типы гранат (рис.102 и 103):

- ручная граната  РГД-5;

- ручная граната РГ-42;

- ручная граната Ф-1;

- ручные гранаты РГО и РГН.

Как уже было рассмотрено выше, в зависимости от дальности разлета осколков гранаты делятся на наступательные и оборонительные.

Из приведенного выше перечня типов гранат, ручные гранаты РГД-5, РГ-42 и РГН относятся к наступательным. Соответственно, ручные гранаты Ф-1 и РГО – оборонительные.

Ручные осколочные гранаты РГД-5, РГ-42 и Ф-1 комплектуются модернизированным унифицированным запалом к ручным гранатам (УЗРГМ).

Примечание. Имеющиеся в войсках запалы УЗРГ использовать при обучении метанию ручных гранат запрещается, они заменяются запалами УЗРГМ.

Капсюль запала воспламеняется в момент броска гранаты, а взрыв ее происходит через 3,2-4,2 с после броска.

Гранаты РГД-5, РГ-42, Ф - 1, РГО и РГН безотказно взрываются при падении в грязь, снег, воду и т. п. При взрыве образуется большое количество осколков, разлетающихся в разные стороны.

Сравнительно небольшой вес гранат позволяет натренированному солдату метать осколочные гранаты на дальности  40—50 м.

Рис. 102  Общий вид ручных осколочных гранат:

а — РГД-5; б — РГ-42; в — Ф-1

Рис. 103 Ручные осколочные гранаты : а -  ручная осколочная граната оборонительная (РГО); б- ручная осколочная граната наступательная (РГН)

Устройство гранаты РГО: 1 – корпус; 2 – инерционный груз датчика цели; 3 – ударник; 4- кольцо; 5 – жало ударника; 6 – капсюль-воспламенитель предохранительного механизма; 7 – рычаг; 8- капсюль-детонатор детонационного узла.

Устройство гранаты РГН: 1 – пробка; 2 – манжета; 3 – станок; 4 – полусфера; 5 – прокладка; 6- шашка; 7 – взрывчатое вещество.

## Гранатометы

###### Гранатомет- это преимущественно переносимое огнестрельное оружие , предназначенное для поражения бронированных целей, живой силы и техники гранатой.

Гранатометы подразделяются :

- По принципу действия –  динамореактивные, активные, реактивные и активно-рективные.

- По кратности применения – одноразового и многоразового действия.

- По конструкции – ручные, винтовые (ружейные), подствольные, станковые(одиночного или автоматического огня) и др.

- По назначению – проивопехотные и противотанковые.

- По устройству ствола – гладкоствольные и нарезные, с неразъемными и складывающимися стволами.

Первые образцы ручных гранатометов появились в годы второй мировой войны : « Базука» ( 60-мм гранатомет) в США образца 1942 года и «Фауст-патрон» ( гранатомет одноразового применения) в Германии образца 1943 года.

Винтовочные гранатометы являются стрелковым оружием ( винтовка, автомат), приспособленным для стрельбы винтовочными гранатами за счет энергии холостого или боевого патрона. Первоначально для отстрела гранаты применялась специальная  мортирка, насаженная на ствол оружия. В послевоенные годы широкое применение получили безмортирные винтовочные гранаты, надеваемые на ствол оружия. Дальность эффективной стрельбы – 100 метров.

Подствольные гранатометы – портативные стреляющие устройства, примыкаемые к винтовке или автомату, предназначенные для метания гранат.

Впервые подствольные гранатометы появились в США  в середине 1960 гг. Дальность эффективной стрельбы 400 метров.

После снятия (вскоре после начала Великой Отечественной войны) с вооружения РККА «ружейного гранатомета Дьяконова» в СССР винтовочные гранатометы не использовались на протяжении более тридцати лет. В 1968 г. началась проработка вариантов подствольного гранатомета — после сообщений о применении американского 40-мм ХМ148 во Вьетнаме. В 1972 г. было выдано задание на разработку 40-мм подствольного гранатомета. В Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, г. Тула) эту работу вел В.Н. Телеш. Результатом стало принятие на вооружение в 1978 г. однозарядного гранатомета ГП-25 «Костер» (рис.104), предназначенного для использования в комплексе с автоматами АКМ, АКМС, АК-74 и АКС-74. Однако массовые поставки гранатометов в войска начались только в 1980 г. — этого потребовал опыт первых месяцев боев в Афганистане. Производство гранатомета наладил Тульский оружейный завод. ГП-25 (индекс изделия 2Г15) имеет простое и несколько необычное для современного оружия устройство, поскольку относится к дульно-зарядным нарезным системам.

Рис. 104 Гранатомет ГП-25(ГП-30)

Рис.105  Осколочный выстрел к гранатомету ГП-25  « ВОГ – 25»  и « ВОГ-25П»

Ручной гранатомет  предназначен для стрельбы с рук или сошки. Калибр ручных гранатометов 30-112 мм. Эффективная дальность стрельбы  до 500 м.

В 1969 году тульские конструкторы  А.К. Чистяков  и В.А. Чулицкий  разработали одноразовый противотанковый гранатомет 6Г12 «Муха»( рис.106). Еще на заводе в его корпус укладывают кумулятивную противотанковую гранату. Перед выстрелом снимаю т крышку с корпуса, раздвигают  его (чтобы заряд сгорел полностью и граната получила высокую начальную скорость), наводят на цель и нажимают на спуск.

Рис. 106 Гранатомет «Муха»

Рис. 107 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Рис. 108 Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7Д

Ручные противотанковые гранатометы (РПГ)  обычно состоят из пусковой трубы с прицелом  и механизма воспламенения, метательного (вышибного) заряда и гранаты с кумулятивной боевой частью.

Различают РПГ :

- легкие ( от 2 до 15 кг);

- тяжелые (более 16 кг);

- реактивные ( у них граната имеет реактивный двигатель, включающийся после  её вылета из пусковой трубы);

- безоткатные ( метательный заряд сгорает внутри трубы, а у гранаты своего двигателя нет).

Одноразовый гранатомет. В 1987 – 1989 гг. тульский конструктор В.А.Чулицкий  разработал одноразовый противотанковый гранатомет 6Г22 «Таволга» (рис.109). Он оснащен кумулятивной гранатой калибра 105 мм, которая на расстоянии до 200 м пробивает броню толщиной до 800 мм, т.е. поражает любые современные танки, самоходные орудия и другую бронированную технику. Снаряжается «Таволга»  на заводе-изготовителе и перезарядке не подлежит – после выстрела её корпус выбрасывается.

Рис. 109  Одноразовый ручной противотанковый гранатомет «Таволга»

Станковый гранатомет приспособлен  для стрельбы со специального колесного или треножного станка.

Автоматический станковый гранатомет предназначен для поражения живой силы и небронированных средств противника осколочной гранатой. Калибр30-40 мм, темп стрельбы

Рис. 110 Автоматический противопехотный гранатомет «Пламя» (АГС-17)

около 350 в/м, дальность стрельбы до 2000 м. Стрельба может вестись со станка или специальных танковых, бронетранспортерных, вертолетных, корабельных установок.

Автоматический противопехотный гранатомет «Пламя» (АГС-17) (рис.110) состоит на вооружении Российской Армии.

###### Револьверный гранатомет РГ-6(рис.111). Задание на разработку многозарядного ручного гранатомета под выстрелы ВОГ-24 и ВОГ-25П от гранатомета ГП-25 было выдано ЦКИБ СОО в ноябре 1993 г. Работы вели В.Н. Телеш (создатель ГП-25) и Б.А. Борзов. Уже в первом квартале 1994 г. партия в шесть образцов шестизарядного гранатомета револьверного типа была передана на испытания. Оружие прошло проверку боем в Чечне, получив положительные отзывы. Гранатомету дали обозначение РГ-6.

Конструкция РГ-6 (индекс изделия 6Г30) отличается предельной простотой и технологичностью, и состоит из: трубы с рукояткой, прицельными приспособлениями и крышкой; барабанного блока стволов; корпуса с осью и силовой штангой; ударно-спускового механизма с пистолетной рукояткой; выдвижного телескопического приклада. Вся конструкция собрана на корпусе в форме дисковидной коробки с трубчатой осью и трубчатой же штангой. На ось надета винтовая заводная пружина, работающая на кручение. Блок стволов включает шесть 40-мм «мортирок», объединенных спереди втулкой, а сзади — план-шайбой с храповым приспособлением. Канал ствола «мортирки» аналогичен стволу ГП-25 и имеет 12 винтовых нарезов. В отличии от ГП-25 ствол имеет неотделяемое дно с двумя отверстиями: в центральное свободно вставляется ударник, в боковое — стрежень выбрасывателя.

Рис. 111 Револьверный гранатомет РГ-6

Тактико-технические характеристики гранатометов России и стран НАТО

Таблица № 11

| Характеристи ки Тип образца | Калибр,мм | Масса, кг | Масса выстр., кг. | Длина в боевом, мм | Длина в исходном, мм | Нчачальн. скор.пули м / с | Скоростр. Высир./м. | Прицельн.дальн-ть,м | Бронепробиваем.,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП-25«Костер», Россия | 40 | 1,5 | 0,255 | 323 | - | 76 | 4-5 | 400 | - |
| РПГ-18 «Муха»,Россия | 64 | 2,6 | 1,3 | 1050 | 705 | 114 | - | 200 | 200 |
| РГ-6 | 40 | 5,6 | 0,255 | 680 | 520 | 76 | 12-15 | 250-300 | - |
| РПГ-27 «Тавол га», Россия | 105 | 7,6 | - | 1155 | - | - | - | 200 | 800 |
| РПГ-7, Россия | 40 | 6,3 | 2,2-2,0 | 950 | - | 300 | 4-6 | 500 | - |
| РПГ-7Д, Россия | 40 | 6,3 | 2,2-2,0 | 950 | 630 | 300 | 4-6 | 500 | - |
| АГС-17 «Пла- мя», Россия | 30 | 44,5 | 0,35 |  |  | 185 | 50-400 | 1700 |  |

  - Устройство, принцип действия т тактико-технические характеристики ручных

гранат

2.2.1. Принцип действия и устройство ручных гранат

Граната состоит из :   1) корпуса;

2) заряда ВВ ;

3) взрывателя (запала).

Гранаты дистанционного действия комплектуются унифицированным устройством, общим для всех типов гранат. Это устройство называется запалом. Запал служит для возбуждения взрыва заряда гранаты посредством воспламенения капсюля-детонатора. В современных российских гранатах используется унифицированный запал к ручным гранатам модернизированный (УЗРГМ) (рис. 112)

Состоявший ранее на вооружении УЗРГ к боевому и учебному использованию запрещён. Запалы всегда находятся в боевом положении. Разбирать запалы и проверять работу ударного механизма категорически запрещается.

УЗРГМ представляет собой полую металлическую гильзу, содержащую:

-   ударный  механизм;

-   капсюль-воспламенитель;

-   замедлитель горения;

-   капсюль-детонатор.

Запал гранаты УЗРГМ состоит из ударного механизма и собственно запала.

Рис.112. Запал гранаты УЗРГМ:

а — общий вид; б — в разрезе; 1 — трубка ударного механизма; 2 — соединительная втулка; 3 — направляющая шайба; 4— боевая пружина; 5 — ударник; 6 — шайба ударника; 7 — спусковой рычаг; 8 — предохранительная чека; 9 — втулка замедлителя; 10 — замедлитель; 11 — капсюль-воспламенитель; 12 — капсюль-детонатор

Ударный механизм служит для воспламенения капсюля-воспламенителя запала. Он состоит из трубки ударного механизма, соединительной втулки, направляющей шайбы, боевой пружины, ударника, шайбы ударника, спускового рычага и предохранительной чеки с кольцом.

Трубка ударного механизма является основанием для сборки всех частей запала.

Соединительная втулка служит для соединения запала с корпусом гранаты. Она надета на нижнюю часть трубки ударного механизма.

Направляющая шайба  является упором для верхнего конца боевой пружины и направляет движение ударника. Она закреплена в верхней части трубки ударного механизма.

Боевая пружина служит для сообщения ударнику энергии, необходимой для накола капсюля-воспламенителя. Она надета на ударник и своим верхним концом упирается в направляющую шайбу, а нижним — в шайбу ударника.

Ударник служит для накола и воспламенения капсюля-воспламенителя. Он помещается внутри трубки ударного механизма.

Шайба ударника надета на нижний конец ударника и является упором для нижнего конца боевой пружины.

Спусковой рычаг служит для удержания ударника во взведенном положении (боевая пружина сжата). На трубке ударного механизма спусковой рычаг удерживается предохранительной чекой.

Предохранительная чека проходит через отверстия проушины спускового рычага и стенок трубки ударного механизма. Она имеет кольцо для ее выдергивания.

Втулка замедлителя в верхней части имеет резьбу для соединения с трубкой ударного механизма и гнездо для капсюля-воспламенителя, внутри — канал, в котором помещается замедлитель, снаружи — проточку для присоединения гильзы капсюля-детонатора.

Капсюль-воспламенитель предназначен для воспламенения замедлителя.

Замедлитель передает луч огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору. Он состоит из запрессованного малогазового состава.

Капсюль-детонатор служит для взрыва разрывного заряда гранаты. Он помещен в гильзе, закрепленной на нижней части втулки замедлителя.

### Работа частей и механизмов гранаты

Перед метанием гранаты. Достать гранату из сумки, вывинтить пробку из трубки, на ее место ввернуть до отказа запал. Части ударного механизма запала находятся в следующем положении: ударник взведен и удерживается в верхнем положении вилкой спускового рычага, соединенного с трубкой ударного механизма предохранительной чекой. Концы предохранительной    чеки    разведены и прочно удерживают ее в запале.

При метании гранаты. Граната для метания берется в руку так, чтобы спусковой рычаг пальцами был прижат к корпусу гранаты. Не отпуская рычага, выдергивается предохранительная чека и граната бросается в цель. После выдергивания чеки положение частей запала не меняется, ударник во взведенном  положении удерживается спусковым  рычагом,  который освобождается  от соединения с трубкой ударного механизма, но прижимается к ней пальцами руки. В момент броска гранаты спусковой рычаг отделяется от гранаты и освобождает ударник. Ударник под действием боевой пружины наносит удар (накол) по капсюлю-воспламенителю и воспламеняет его. Луч огня от капсюля-воспламенителя воспламеняет замедлитель (дистанционную часть запала) и, пройдя его (примерно через 3,2 – 4,2 с), передается капсюлю-детонатору. Капсюль-детонатор взрывается и взрывает разрывной заряд гранаты. Корпус гранаты разрывается, и осколки корпуса и запала разлетаются в разные стороны.

1) Ручная осколочная граната РГД-5 (рис.113) — граната  дистанционного  действия,  предназначенная для  поражения живой силы противника в наступлении и в обороне. Метание гранаты осуществляется из различных положений при действиях в пешем порядке и на бронетранспортере (автомобиле).

Осколочная граната РГД-5 несколько легче и удобнее, чем РГ-42. РГД-5 состоит из корпуса с трубкой для запала, разрывного заряда и запала УЗРГМ (УЗРГМ-2). Обтекаемый корпус собран из верхней и нижней частей, каждая из которых включает внешнюю оболочку и вкладыш. Приведенная площадь рассеивания осколков — 28-32 кв.м. Отверстие для запала при хранении закрывается пластмассовой пробкой.

Корпус гранаты служит   для    помещения разрывного заряда, трубки  для  запала,  а  также для   образования   осколков  при  взрыве  гранаты.   Он  состоит  из  двух  частей — верхней и нижней.

Верхняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой колпаком, и вкладыша колпака. К верхней части с помощью манжеты присоединяется трубка для запала. Трубка служит для присоединения запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе.

Для предохранения трубки от загрязнения в нее ввинчивается пластмассовая пробка. При подготовке гранаты к метанию вместо пробки в трубку ввинчивается запал.

Нижняя часть корпуса состоит из внешней оболочки, называемой поддоном, и вкладыша поддона.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Рис.113  Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5:

1 — корпус; 2 — запал; 3 — разрывной заряд; 4 — колпак; 5 — вкладыш колпака; 6 — трубка для запала; 7 — манжета; 8 — поддон; 9 — вкладыш  поддона

2) Ручная осколочная граната  РГ–42— граната дистанционного действия, предназначенная   для поражения живой силы противника в наступлении и в обороне. Метание гранаты осуществляется из различных положений при действиях в пешем порядке и на

Осколочная граната РГ-42 была разработана в 1942 г. С.Г.Коршуновым в ГСКБ-30 (при заводе №58 им. К.Е.Ворошилова) как простая в производстве, небольшая по габаритам и удобная в применении наступательная граната. Граната (рис. 114) состоит из простого цилиндрического корпуса с трубкой для запала, металлической ленты в качестве осколочного элемента, разрывного заряда и запала. Металлическая лента насечена на квадратики и свернута у внутренней поверхности корпуса в 3-4 слоя. При взрыве она образует легкие осколки и способствует дроблению корпуса. По оси корпуса находится трубка для запала, закрываемая при хранении металлической крышкой или пластмассовой пробкой.

РГ-42 была разработана под универсальный дистанционный запал УЗРГ системы Е.М. Вицени, ныне применяется с запалом УЗРГМ (УЗРГМ-2).

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда, металлической ленты, трубки для запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. Корпус цилиндрический, имеет дно и крышку. К крышке прикрепляется трубка с фланцем для присоединения запала к гранате и для герметизации разрывного заряда в корпусе. При хранении и переноске гранаты трубка закрывается пластмассовой пробкой или металлическим колпачком.

Металлическая лента служит для образования осколков при взрыве гранаты, она свернута в 3-4 слоя внутри корпуса. Для увеличения числа осколков поверхность ленты насечена на квадратики.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Рис. 114. Устройство ручной осколочной гранаты РГ-42:

1 — корпус; 2 — металлическая лента; 3 — разрывной заряд; 4 — запал; 5 — трубка с фланцем; 6 — дно; 7 — крышка

3) Ручная осколочная граната Ф-1 — граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы преимущественно в оборонительном бою. Метать гранату можно из различных положений и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка (самоходно-артиллерийской установки).

Ф-1 была разработана на основе французской осколочной гранаты F-1 модели 1915 г. (не путать с современной моделью F1 с пластиковым корпусом и полуготовыми осколками) и английской гранаты системы Лемона (с терочным запалом), поставлявшихся в Россию в годы первой мировой войны. Отсюда — обозначение Ф-1 и прозвище «лимонка». На вооружение РККА принята с дистанционным взрывателем («запалом») Ковешникова. Воспламенение капсюля дистанционного состава — механизмом ударного действия. В 1939 г. была модернизирована Ф.И. Храмеевым. В 1941 г. вместо запала Ковешникова принят более простой в изготовлении и обращении запал УЗРГ. В войсках граната кроме «лимонки» была прозвана также «фенюшей».

Применяемая ныне Ф-1 (рис.115) состоит из корпуса, разрывного заряда и запала УЗРГМ (УЗРГМ-2). Толстостенный корпус выполнен из литого чугуна с внешней насекой. Отверстие для запала при хранении гранаты закрывается пластмассовой пробкой.

Корпус при разрыве дает 290 крупных тяжелых осколков с начальной скоростью разлета около 730 м/с. При этом на образование убойных осколков идет 38 % массы корпуса, остальное попросту распыляется. Приведенная площадь разлета осколков — 75-82 кв.м.

Метание гранаты производится из-за укрытия. Имеется учебно-имитационный вариант УРГ, повторяющий Ф-1 по форме и весу.

Копиями Ф-1 («лимонки») можно считать китайскую гранату «Тип 1», польскую F-1, тайваньскую оборонительную гранату, чилийскую Mk2.

Советские осколочные ручные гранаты, подобно американским или французским, широко применялись в военных конфликтах 40-90-х годов в разных частях света.

Корпус гранаты служит для помещения разрывного заряда и запала, а также для образования осколков при взрыве гранаты. Корпус гранаты чугунный, с продольными и поперечными бороздами, по которым граната обычно разрывается на осколки. В верхней части корпуса имеется нарезное отверстие для ввинчивания запала. При хранении, транспортировании и переноске гранаты в это отверстие ввернута  пластмассовая пробка.

Разрывной заряд заполняет корпус и служит для разрыва гранаты на осколки.

Запал гранаты УЗРГМ (см. рис. 112) предназначается для взрыва разрывного заряда гранаты. Его устройство и работа частей и механизмов гранаты изложены ранее.

Рис. 115. Устройство ручной   осколочной гранаты Ф-1: 1 — корпус; 2 — разрывной заряд; 3 — запал

4) Ручные осколочные гранаты РГО и РГН (см. рис. 103)

РГД-5, РГ-42 и Ф-1 имели один существенный недостаток, заключавшийся в большом отрезке времени между броском гранаты и ее подрывом. На резко пересеченной местности, в горах это позволяло противнику, вовремя заметившему брошенную гранату, воспользоваться ближайшим укрытием, а также создавало угрозу самопоражения метателя в случае отскока гранаты от преграды или скатывания со склона после броска. Поэтому потребовалось имевшиеся образцы заменить новыми гранатами РГН (наступательная) и РГО (оборонительная), разработанными в ГНПП «Базальт» и оснащенными датчиком цели и срабатывающими при ударе о любую преграду.

Каждая граната состоит из корпуса, заряда взрывчатой смеси, детонационной шашки и запала, унифицированного для обеих моделей. Корпус РГН образован двумя полусферами из алюминиевого сплава с внутренней насечкой. Корпус РГО для увеличения числа осколков кроме двух наружных полусфер имеют две внутренние. Все четыре полусферы изготовлены из стали, нижняя наружная — для удобства отличия гранаты от РГН — имеет наружную насечку, остальные — внутреннюю. В верхней части корпусов манжетой завальцован стакан для запала, при хранении прикрываемый пластмассовой пробкой. Под стаканом в углублении внутри взрывчатой смеси помещена детонационная шашка.

Конструкция запала ударно-дистанционного действия стала существенной новинкой. Запал собран в пластмассовом корпусе, состоит из накольно-предохранительного механизма, датчика цели, дистанционного устройства, механизма дальнего взведения и детонирующего узла. Накольно-предохранительный механизм обеспечивает безопасность в обращении и включает ударник с жалом, пружину, работающую, шплинт (чеку) с кольцом, заглушку, планку и капсюль. Ударник поворачивается на оси (подобно курку) под действием пружины, работающей на кручение. Датчик цели обеспечивает срабатывание запала при ударе о преграду и состоит из шаровидного груза (инерционного тела), гильзы, жала, пружины и втулки. Дистанционное устройство обеспечивает замедление подрыва после броска на 3,2-4,2 секунды и включает втулку с замедлительным составом и капсюль-детонатор. Механизм дальнего взведения предназначен для взведения запала через 1-1,8 секунды после броска (т.е. на удалении от метающего) и включает две втулки с пиротехническими составами, стопоров, движка, капсюля и пружины. Детонирующий узел закреплен в стакане и состоит из капсюля-детонатора и втулки. В обычном состоянии ударник повернут в верхнее (взведенное) положение и удерживается рычагом, прижатым к корпусу и зафиксированным шплинтом. Стопоры удерживают движок с капсюлем в сдвинутом к краю запала положении, так что капсюль выведен из-под жала, пружина движка сжата. Груз поджат к корпусу гильзы, перемещение которой ограничено движком. Столь сравнительно сложная конструкция запала обеспечивает сочетание безопасности обращения (6 ступеней предохранения) с гарантированным срабатыванием.

После выдергивания шплинта и броска рычаг под действием пружины отбрасывается от гранаты и освобождает ударник, который поворачивается и накалывает своим жалом капсюль. Луч огня составы дистанционного узла и механизма дальнего взведения. После выгорания последних (1-1,8 с) стопоры отводятся своими пружинами к краю запала и освобождают движок, который смещается под действием своей пружины к оси запала ставит капсюль напротив жала датчика цели. При встрече с преградой груз датчика цели под действием инерции перемещается и вызывает смещение гильзы, в результате которого жало накалывает капсюль. Луч огня инициирует каспюль-детонатор. Последний передает детонацию детонационной шашке, вызывающей подрыв заряда гранаты. Шаровидная форма груза и его крепление позволяют «поймать» составляющую инерции в широком диапазоне углов. В случае несрабатывания датчика цели (падение в грязь, снег, строго «на бок») капсюль-детнатор будет инициализирован от капсюля-детонатора дистанционного устройства после выгорания дистанционного состава (3,2-4,2 с). Температурный диапазон работы запала, как и большинства советских образцов оружия — от -50 до +50 градусов С.

Граната РГН при взрыве образует 220-300 осколков средним весом 0,42 г с начальной скоростью разлета 700 м/с, приведенная площадь разлета осколков — 95-96 кв.м. РГО дает 670-700 осколков весом 0,46 г и скоростью до 1200 м/с. На образование убойных осколков идет 73 % массы корпуса гранаты. Энергия осколков РГО втрое превосходит осколки РГН, приведенная площадь разлета — 213-286 кв.м. «Контролируемая осколочность» РГО обеспечивает большую плотность поля поражения, чем при небольшом количестве тяжелых осколков (как у Ф-1 или Мильса), и в то же время большую безопасность для метающего и его подразделения за счет быстрой потери осколками убойной энергии.

Гранаты РГО и РГН носятся в стандартной гранатной сумке по две или в карманах снаряжения. Пакуются — в ящики по 20 штук. Высокая чувствительность запала и большая площадь разлета осколков требуют дополнительного обучения личного состава обращению с ними.

2.2.2. Тактико-технические характеристики ручных осколочных гранат

Таблица № 12

| Тип гра- наты Харак- теристики | Ф-1 | РГ - 42 | РГД - 5 | РГН | РГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип гранаты | Оборонитель-ная | Наступатель-ная | Наступатель-ная | Наступатель-ная | Оборонитель-ная |
| Характер бо-евого действия | Осколочное | Осколочное | Осколочное | Осколочное | Осколочное |
| Принцип действия механизма гранаты | Дистанцион-ное | Дистанцион-ное | Дистанцион-ное | Ударно-дистанцион-ное | Ударно-дистанцион-ное |
| Вес заряженной гранаты, гр | 600 | 420 | 310 | 310 | 530 |
| Вес разрывного заряда, гр | 60 | 110-120 | 110 | 114 | 92 |
| Средняя даль-ность броска, м | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 25-45 | 20-40 |
| Радиус убойного действия осколков, м | 200 | 25 | 25 | До 10 | До 20 |
| Радиус разлета осколков, м | Более 200 | Более 30 | 25-30 | - | - |
| Время замедления (время горе рения запала), с | 3,2-4,2 | 3,2-4,2 | 3,2-4,2 | 3,2-4,2 | 3,2-4,2 |
| Тип взрывчатого вещества | Тротил | Тротил | Тротил | Тротил | Тротил |

II. Правила стрельбы из стрелкового оружия

1. Основы теории внутренней и внешней баллистики

1.1. Основные термины и понятия теории внутренней баллистики

Внутренняя баллистика - это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и в особенности при движении пули (гранаты) по каналу ствола.

# 1.1.1. Выстрел. Периоды выстрела и их характеристика.

Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся  при сгорании порохового заряда.

При выстреле из стрелкового оружия происходит следующее явление. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы  проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При сгорании заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки   ствола и затвор. В результате давления  газов на дно пули она сдвигается  с места и  врезается в нарезы – вращаясь по ним, продвигается  по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу.

При сгорании порохового заряда примерно 25-35 % выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения ( основная работа ); 15-25 % энергии – на совершение второстепенных работ ( врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха ); около 40 % энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени ( 0,001 – 0, 06 сек ).

При выстреле различают четыре последовательных периода ( рис.116):

-  предварительный;

-  первый или основной;

-  второй;

-  третий или период последействия газов.

Предварительный  период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки  пули в нарезы ствола. В течении этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования. Оно достигает 250-500 кг/см в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки. Принимают, что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном  объеме, оболочка врезается в нарезы  мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.

Первый, или основной период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда.  В этот период горение порохового заряда происходит  в быстро изменяющемся  объеме.

В  начале  периода , когда скорость движения пули по каналу ствола еще невелика, количество  азов растет быстрее, чем объем запульного пространства ( пространство между дном пули и дном гильзы), давление  газов быстро повышается и достигает  наибольшей величины. Это давление  называется  максимальным давлением. Оно создается  у стрелкового оружия  при прохождении  пулей 4-6 см. пути.  Затем, вследствие быстрого увеличения скорости движения пули, объем запульного пространства увеличивается быстрее притока  новых газов, и давление  начинает падать.  К концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления. Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу  периода  достигает примерно  3/4 начальной  скорости.  Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола.

Второй период  длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное давление – составляет  у различных образцов оружия 300-900 кг/см. Скорость пули в момент вылета ее  из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости. У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как  полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.

Рис. 116 - Периоды выстрела

Третий  период, или период последействия газов,  длится  от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течении этого периода пороховые газы, истекающие из канала ствола со скоростью 1200-2000 м/сек , продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость . Наибольшей (максимальной ) скорости  пуля достигает в конце третьего  периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.  Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.

# 1.1.2. Начальная  и максимальная скорость.

Начальная  скорость  пули  ( vo)- скорость движения пули у дульного среза ствола.

За начальную скорость принимается условная скорость, которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она определяется опытном путем с последующими расчетами.   Величина начальной скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках  оружия.

Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых  свойств оружия. При увеличении  начальной скорости увеличивается дальность полета пули, дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается  влияние внешних условий на ее полет.

Величина начальной скорости пули зависит от :

1)Длины ствола.

2) Веса пули.

3) Веса, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания.

1)Чем длиннее ствол, тем больше время на пулю действуют пороховые газы и тем больше начальная  скорость пули.

2)При постоянной длине ствола и постоянном весе порохового заряда начальная  скорость  тем больше, чем меньше вес пули. Изменение веса порохового заряда приводит к изменению количества пороховых газов, а следовательно, и к изменению величины максимального давления в канале  ствола и начальной скорости  пули.

3) Чем больше вес порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная скорость пули.  Длина ствола и вес порохового заряда увеличивается при конструировании оружия до наиболее рациональных размеров.

С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а поэтому увеличивается  максимальное давление  и начальная скорость. При понижении температуры заряда начальная скорость уменьшается.. Увеличение (уменьшение) начальной скорости вызывает увеличение (уменьшение) дальности  полете пули.

В связи с этим необходимо учитывать поправки дальности на температуру  воздуха и заряда ( температура заряда примерно равна температуре воздуха ).

С  повышением влажности порохового заряда уменьшается скорость его горения и начальная скорость пули. Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового заряда, а следовательно, и на начальную скорость пули. Они подбираются  соответствующим  образом  при  конструировании оружия.

Плотностью заряжания называется  отношение веса заряда к объему гильзы при вставленной пуле (камеры сгорания  заряда). При глубокой посадке пули значительно  увеличивается  плотность заряжания, что может привести при выстреле к резкому скачку давления и вследствие  этого к разрыву ствола, поэтому такие патроны нельзя  использовать при стрельбе. При уменьшении (увеличении) плотности заряжания увеличивается (уменьшается) начальная скорость пули.

Наибольшей (максимальной) скорости  пуля достигает в конце третьего  периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола.

## 1.1.3  Отдача   оружия  и угол  вылета  (рис. 117).

Отдачей называется движение  оружия (ствола) назад во время  выстрела. Отдача ощущается в виде толчка в плечо, руку или грунт. Действие отдачи оружия характеризуется величиной скорости и энергии, которой оно обладает при движении назад.

Скорость отдачи оружия примерно во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия. Энергия отдачи у ручного стрелкового оружия обычно не превышает 2 кгм  и воспринимается стреляющим  безболезненно.

При стрельбе из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования  энергии отдачи - часть ее  расходуется на сообщение движения подвижным  частям и на перезаряжание оружия.  Энергия отдачи образуется при стрельбе из такого оружия  или из автоматического оружия, устройство которого основано на  принципе использования энергии  пороховых газов, отводимых  через отверстие в стенке ствола.

Сила давления пороховых газов ( сила отдачи ) и сила сопротивления отдаче ( упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т.д. ) расположены не на одной прямой  и направлены в противоположные стороны.  Они образуют пару сил, под действием  которой дульная часть ствола оружия отклоняется кверху.

Величина отклонения дульной части ствола данного оружия тем больше, чем больше плечо этой пары сил.

Кроме того, при выстреле ствол оружия совершает  колебательные движения – вибрирует.

Рис. 117 - Подбрасывание дульной части ствола оружия вверх при выстреле в результате действия отдачи.

В результате вибрации дульная часть ствола  в момент вылета пули может также отклониться  от первоначального положения в любую сторону (вверх, вниз, вправо, влево). Величина этого отклонения увеличивается при неправильном использовании упора для стрельбы, загрязнении оружия  и т.п.

У автоматического  оружия, имеющего газоотводное отверстие в стволе, в результате давления газов на переднюю стенку газовой камеры, дульная часть ствола оружия, при выстреле  несколько отклоняется  в сторону, противоположную расположению газоотводного  отверстия.

Сочетание влияния вибрации ствола, отдачи оружия и других причин приводит к образованию  угла между направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули  из  канала ствола – этот угол называется  углом вылета.

Угол  вылета считается  положительным, когда ось канала ствола в момент вылета пули выше ее положения до выстрела, и отрицательным, когда она ниже.

Влияние угла вылета на стрельбу у каждого экземпляра оружия  устраняется  при привидении его к нормальному бою.

С  целью уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы  в некоторых образцах  стрелкового оружия (например, автомат Калашникова) применяются специальные  устройства – компенсаторы.  Истекающие из канала ствола газы, ударяясь о стенки компенсатора, несколько опускают  дульную часть ствола влево и вниз.

# 1.2. Основные термины и понятия теории внешней баллистики

### Внешняя баллистика – это наука, изучающая движение пули (гранаты) после прекращения действия на нее пороховых газов.

### 1.2.1.Траектория полета пули и её элементы

Траекторией  называется кривая  линия, описываемая центром тяжести пули (гранаты)  в полете (рис.118) .

Рис. 118 - Траектория полета пули

Пуля (граната ) при полете в воздухе подвергается действию двух сил :

- силы тяжести

- силы сопротивления.

Сила  тяжести  заставляет пулю (гранату ) постепенно понижаться, а  сила сопротивления воздуха непрерывно замедляет движение пули (гранаты) и стремится ее опрокинуть.

В результате действия этих сил скорость пули (гранаты ) постепенно уменьшается, а ее траектория представляет собой по форме неравномерно изогнутую линию.

Сопротивление воздуха полету  пули (гранаты) вызывается тем, что воздух представляет собой упругую среду и поэтому на движение в этой среде затрачивается часть энергии пули.

Сила сопротивления   воздуха вызывается тремя основными причинами  ( рис. 119 ):

1) Трением  воздуха.

2) Образованием завихрений.

3) Образованием баллистической волны.

Частицы воздуха, соприкасающиеся с движущейся пулей (гранатой), вследствие внутреннего сцепления (вязкости) и сцепления с ее поверхностью создают трение и уменьшают скорость полета пули (гранаты).

Примыкающий к поверхности пули (гранаты ) слой воздуха, в котором движение частиц  изменяется от скорости пули (гранаты) до нуля, называется пограничным слоем и этот слой воздуха, обтекая пулю, отрывается от ее поверхности и не успевает сразу же сомкнуться за донной частью.

За донной  частью пули образуется разреженное пространство, вследствие  чего появляется разность давлений на головную и донную части. Эта разность создает  силу, направленную в сторону, обратную движению пули и уменьшающую скорость ее полета. Частицы воздуха, стремясь заполнить разрежение, образовавшееся за пулей, создают завихрение.

Пуля (граната) при полете  сталкивается с частицами воздуха и заставляет их колебаться. Вследствие этого перед пулей (гранатой) повышается плотность воздуха и образуются звуковые волны. Поэтому полет пули (гранаты) сопровождается характерным звуком. При скорости полета пули (гранаты), меньшей скорости звука, образование этих волн оказывает незначительное влияние на ее полет, так как волны распространяются быстрее скорости полета пули (гранаты).

При скорости полета пули , большей скорости звука, от набегания звуковых волн друг на друга создается волна сильно  уплотненного воздуха – баллистическая волна, замедляющая скорость полета пули, так как пуля тратит часть своей энергии на создание этой волны.

Равнодействующая (суммарная) всех сил, образующаяся вследствие  влияния воздуха на полет пули (гранаты), составляет силу сопротивления воздуха. Точка приложения силы сопротивления называется центром сопротивления. Действие силы сопротивления на полет пули (гранаты) очень велико. Она вызывает уменьшение скорости и дальности полета пули (гранаты).

Рис. 119 Образование силы сопротивления воздуха

Для  изучения траектории пули (гранаты) приняты следующие определения ( рис.120 )

1) Центр дульного  среза ствола называется  точкой вылета. Точка вылета является началом траектории.

2) Горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета, называется   горизонтом  оружия. Горизонт оружия имеет вид горизонтальной линии. Траектория дважды пересекает горизонт оружия: в точке   вылета и в точке падения.

3) Прямая линия, являющаяся продолжением  оси канала ствола наведенного оружия, называется линией  возвышения.

4) Вертикальная плоскость, проходящая через линию возвышения, называется плоскостью стрельбы.

5) Угол, заключенный между линией возвышения и горизонтом оружия, называется углом  возвышения. Если этот угол отрицательный, то он называется  углом склонения ( снижения).

6) Прямая линия, являющаяся продолжением оси канала ствола в момент вылета пули , называется  линией бросания.

7) Угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия, называется углом бросания.

8) Угол, заключенный между линией возвышения и линией бросания, называется углом  вылета.

9) Точка пересечения траектории с горизонтом оружия называется точкой падения.

10) Угол, заключенный между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия, называется  углом падения.

11) Расстояние от точки вылета до точки падения  называется полной горизонтальной дальностью.

12) Скорость пули (гранаты)  в точке падения называется окончательной скоростью.

13) Время  движения пули (гранаты) от точки вылета до точки падения называется полным временем полета.

14) Наивысшая точка траектория называется вершиной  траектории.

15) Часть траектории от точки вылета до вершины называется  восходящей  ветвью; часть траектории от вершины до точки падения называется  исходящей ветвью траектории.

16) Точка на цели или вне ее, в которую наводится оружие, называется точкой прицеливания (наводки ).

17) Прямая линия , проходящая от глаза стрелка через середину прорези прицела (на уровне с ее краями ) и вершину мушки в точку прицеливания , называется линией прицеливания.

18) Угол, заключенный между линией возвышения и линей прицеливания, называется углом прицеливания .

19)Угол, заключенный  между линей прицеливания и горизонтом оружия , называется углом места цели.

20) Расстояние от точки вылета до пересечения  траектории с линией прицеливания называется прицельной  дальностью .

21) Кратчайшее расстояние  от  любой точки траектории до линии прицеливания называется  превышением  траектории над линей прицеливания.

22) Прямая, соединяющая точку вылета с целью, называется  линией  цели.

23) Расстояние  от точки вылета  до цели по линии  цели называется наклонной дальностью.

24) Точка пересечения траектории с поверхностью цели ( земли, преграды) называется точкой встречи.

25) Угол , заключенный между касательной к траектории и касательной к поверхности цели ( земли, преграды ) в точке встречи, называется углом встречи.

Траектория пули в воздухе имеет следующие свойства:

- нисходящая  ветвь короче и круче восходящей ;

- угол падения больше угла бросания ;

- окончательная скорость пули меньше начальной ;

- наименьшая скорость полета пули при стрельбе  под большими углами   бросания - на

нисходящей ветви траектории, а при стрельбе под небольшими   углами бросания – в точке

падения;

- время  движения пули по восходящей ветви траектории меньше, чем по   нисходящей.

Рис. 120 Элементы траектории полета пули.

1.2.2. Форма  траектории  и  ее  практическое значение ( рис. 121 )

Форма  траектории  зависит от величины угла возвышения. С увеличением  угла возвышения  высота траектории и полная горизонтальная  дальность полета  пули (гранаты ) увеличиваются,  но это происходит до известного предела. За этим пределом высота траектории продолжает увеличиваться, а полная горизонтальная дальность начинает уменьшаться.

Угол возвышения, при котором полная горизонтальная дальность полета пули (гранаты ) становится наибольшей , называется углом  наибольшей дальности. Величина угла  наибольшей дальности для пуль различных видов оружия составляет около 35 градусов.

Рис. 121 Формы траектории

.

Траектории , получаемые  при  углах возвышения, меньших  угла наибольшей дальности, называются   настильными.

Траектории , получаемые при углах возвышения , больших угла наибольшей дальности, называются  навесными .

При  стрельбе из одного и того же оружия ( при одинаковых  начальных скоростях ) можно получить две траектории  с одинаковой горизонтальной  дальностью: настильную и навесную

Траектории , имеющие  одинаковую горизонтальную дальность при разных углах возвышения, называются  сопряженными.

При стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов используются  только настильные траектории.

Чем  настильнее траектория, тем на большем  протяжении местности цель может быть поражена  с одной  установкой прицела (тем меньшее влияние  на результат  стрельбы   оказывают ошибки в определении  установки прицела ).

Настильность траектории  характеризуется  наибольшим ее превышением над линией прицеливания. При данной дальности траектория тем более настильна, чем меньше она  поднимается  над линией прицеливания. Кроме того, о настильности траектории можно судить по величине угла падения – траектория  тем более настильна, чем меньше угол падения.

Настильная траектория  влияет на величину  дальности прямого выстрела, поражаемого, прикрытого и мертвого пространства.

## 1.2.3. Прямой выстрел ( рис. 122 ).

Прямой выстрел – выстрел , при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении.

Рис.122 Прямой выстрел

В пределах  дальности прямого выстрела в напряженные моменты боя стрельба может вестись без перестановки прицела, при этом точка прицеливания по высо-те, как правило, выбирается на нижнем краю цели.

Дальность прямого  выстрела  зависит  от :

- высоты цели ;

- настильности  траектории ;

Чем выше цель и чем настильнее траектория, тем больше дальность прямого выстрела и тем на большем протяжении местности цель может быть поражена с одной установкой прицела. Дальность прямого выстрела можно определить по таблицам путем сравнения  высоты  цели с величинами наибольшего превышения траектории над линией прицеливания или с высотой траектории.

## 1.2.4. Поражаемое  пространство (глубина поражаемого  пространства ) (рис.123).

При стрельбе по целям , находящимся на расстоянии, большем дальности прямого выстрела , траектория  вблизи ее вершины поднимается выше цели и цель на

каком-то участке не будет  поражаться при той же установке прицела. Однако около цели будет такое пространство (расстояние ), на котором  траектория не поднимается выше цели и цель будет поражаться ею.

Поражаемое пространство (глубина поражаемого пространства) – расстояние на местности , на протяжении которого нисходящая ветвь  траектории  не превышает высоты  цели.

Глубина поражаемого пространства  зависит от :

- от высоты  цели ( она будет тем больше, чем выше цель );

- от настильности траектории ( она будет тем больше, чем настильнее

траектория );

- от угла наклона местности ( на переднем скате  она уменьшается , на обратном    скате

увеличивается ).

В том случае , когда цель расположена на скате  или имеется  угол места цели, глубину поражаемого пространства определять  вышеуказанными способами, при этом полученный  результат  необходимо умножить на отношение  угла падения к углу встречи.

Величина угла встречи зависит от направления ската :

- на встречном скате  угол встречи равен сумме углов падения и ската;

- на обратном  скате – разности этих углов ;

При этом величина угла встречи зависит также от угла места цели :

- при отрицательном угле места  цели  угол встречи  увеличивается  на величину угла места

цели;

- при положительном угле места цели – уменьшается на его величину.

Поражаемое пространство в некоторой степени компенсирует ошибки,  допускаемые   при выборе прицела, и позволяет округлять измеренное расстояние  до цели в большую сторону.

Для увеличения  глубины  поражаемого пространства  на наклонной местности огневую  позицию нужно выбирать так, чтобы местность в расположении противника по  возможности совпадала  с продолжением линии прицеливания.

## 1.2.5. Прикрытое  пространство ( рис. 123 ).

Прикрытое пространство– пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его гребня до точки встречи .

Прикрытое пространство будет тем больше, чем больше высота укрытия и чем настильнее траектория.

Мертвое (не поражаемое) пространство -часть прикрытого пространства, на котором цель  не может быть поражена при данной траектории.

Мертвое пространство будет тем больше , чем больше высота укрытия, меньше высота цели и настильнее траектория. Другую часть прикрытого пространства, на которой цель может быть поражена , составляет поражаемое пространство.

Глубину  прикрытого пространства (ПП)  можно определить по таблицам превышения траекторий над линией  прицеливания. Путем подбора отыскивается превышение, соответствующее высоте  укрытия и дальности до него . После нахождения превышения определяется соответствующая  ему установка прицела  и дальности стрельбы. Разность между определенной дальностью стрельбы и дальностью до укрытия представляет собой величину глубины прикрытого пространства.

Глубина  мертвого пространства  равна разности прикрытого и поражаемого пространства.

Знание величины прикрытого и мертвого пространства  позволяет правильно использовать  укрытия для защиты  от огня противника, а также принимать меры для уменьшения  мертвых   пространств путем правильного выбора огневых позиций и обстрела целей из оружия с более навесной траекторией.

Рис. 123 – Прикрытое, мертвое и поражаемое пространство

## 1.2.6. Влияние  условий  стрельбы  на полет  пули (гранаты).

За нормальные (табличные)  условия приняты следующие :

А) Метеорологические условия :

- атмосферное  ( барометрическое ) давление на горизонте оружия  750  мм рт.ст. ;

- температура воздуха  на горизонте оружия + 15  град. С. ;

-относительная  влажность воздуха 50 % ( относительной влажностью

называется отношение количества водяных паров, содержащихся в воздухе, к

наибольшему  количеству водяных паров, которое может содержаться в воздухе

при данной  температуре );

- ветер  отсутствует ( атмосфера неподвижна );

Б)Баллистические условия :

- вес  пули ( гранаты ), начальная скорость и угол вылета равны значениям,

указанным в  таблицах  стрельбы ;

- температура заряда + 15 град. С.;т

- форма пули (гранаты ) соответствует установленному чертежу ;

- высота  мушки установлена по данным приведения оружия к нормальному бою ; - высота ( деления )  прицела соответствуют  табличным углам прицеливания .

В)Топографические условия :

- цель находится на горизонте оружия ;

- боковой  наклон оружия отсутствует ;

При отклонении  условий стрельбы  от нормальных может  возникнуть необходимость определения  и учета поправок  дальности и направления стрельбы.

### Влияние атмосферного давления

1) С увеличением атмосферного давления  плотность воздуха увеличивается, а в следствие этого увеличивается сила сопротивления  воздуха и уменьшается дальность  полета пули (гранаты ).

2) С уменьшением атмосферного давления   плотность и сила сопротивления воздуха  уменьшаются , а дальность  полета пули увеличивается.

### Влияние температуры

1) При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, а в следствие этого  уменьшается сила сопротивления воздуха и увеличивается дальность полета пули.

2) С понижением температуры  плотность и сила сопротивления воздуха увеличиваются  и дальность полета пули ( гранаты ) уменьшаются .

При повышении температуры порохового заряда  увеличивается скорость горения пороха, начальная скорость и дальность полета пули (гранаты ).

При стрельбе в летних условиях  поправки на изменение температуры воздуха  и порохового заряда  незначительные и практически не учитываются . При стрельбе зимой ( в условиях низких температур ) эти поправки необходимо учитывать, руководствуясь правилами, указанными в наставлениях по стрелковому делу.

### Влияние ветра

1) При попутном ветре  уменьшается скорость полета пули (гранаты )относительно  воздуха. С уменьшением скорости полета пули относительно  воздуха  сила сопротивления  воздуха уменьшается .Поэтому при попутном ветре  пуля полетит дальше, чем при безветрии.

2) При встречном ветре  скорость пули относительно воздуха будет больше, чем при безветрии, следовательно, сила сопротивления  воздуха увеличится  и дальность полета пули уменьшится

Продольный (попутный , встречный ) ветер на полет пули оказывает незначительное влияние , и в практике  стрельбы из стрелкового оружия  поправки на такой ветер не вводятся.

При стрельбе из гранатомета поправки на сильный продольный  ветер следует учитывать.

3) Боковой ветер  оказывает давление  на боковую поверхность пули и отклоняет ее  в сторону от плоскости стрельбы в зависимости  от его направления. Боковой ветер  оказывает  значительное влияние , особенно на полет гранаты, и его необходимо учитывать при стрельбе из гранатометов и стрелкового оружия .

4) Ветер дующий под острым углом   к плоскости стрельбы , оказывает одновременно влияние  и на изменение дальности полета пули и на боковое ее     отклонение.

### Влияние влажности воздуха

Изменение  влажности  воздуха оказывает незначительное влияние на плотность воздуха и , следовательно, на дальность полета пули ( гранаты ), поэтому оно не учитывается  при стрельбе.

### Влияние установки прицела

При стрельбе с одной установкой  прицела ( с одним углом прицеливания ), но под различными углами места цели, в результате ряда причин , в т.ч.  Изменения плотности воздуха  на разных высотах , а следовательно, и силы сопротивления  воздуха , изменяется  величина  наклонной  (прицельной  дальности полета пули  ( гранаты ).

При стрельбе под небольшими углами места цели ( до  +_ 15 град. ) эта дальность полета пули (гранаты )  изменяется  весьма незначительно, поэтому допускается равенство наклонной и полной  горизонтальной дальности полета пули, т.е. неизменность формы (жесткость ) траектории  ( рис. 124 ).

Рис. 124 - Жесткость траектории

# 1.2.7. Рассеивание  пуль. Кучность  и меткость  стрельбы.

При стрельбе из одного  и того же оружия при самом тщательном соблюдении точности и однообразия  производства выстрелов каждая пуля  (граната ) вследствие ряда  случайных причин  описывает свою траекторию и имеет свою точку падения (точку встречи), не совпадающую  с другими , вследствие чего происходит  разбрасывание пуль (гранат ).

Естественное  рассеивание  пуль (гранат) или  рассеивание траекторий – явление разбрасывания  пуль (гранат ) при стрельбе из одного и того же оружия в практически одинаковых  условиях.

Сноп траекторий (рис. 125)– совокупность  траекторий пуль (гранат ) , полученных вследствие их естественного рассеивания.

Средняя траектория -  траектория ,проходящая в середине  снопа траекторий.

Средняя точка попадания или  центр рассеивания – точка пересечения  средней траектории  с поверхностью  цели (преграды ).

Площадь рассеивания – площадь, на которой располагаются точки встречи (пробоины ) пуль (гранат ), полученные при пересечении снопа траекторий с какой-либо плоскостью .

Ось рассеивания –взаимно перпендикулярные линии, проведенные через центр рассеивания ( среднюю точку попадания ) так, чтобы одна из них совпадала с направлением стрельбы.

Отклонения – кратчайшие расстояния от точек встречи (пробоин) до осей рассевания.

## Причины  рассеивания

Причины вызывающие рассеивание пуль(гранат), могут быть сведены в три группы:

1)Причины, вызывающие  разнообразие начальных скоростей .

2)Причины, вызывающие разнообразие  углов бросания и направления стрельбы.

3)Причины, вызывающие разнообразие  условий полета пули (гранаты ).

Причинами, вызывающие  разнообразие начальных скоростей являются:

а) Разнообразие  в весе пороховых зарядов и пуль (гранат), в форме и размерах  пуль (гра

-нат )  и гильз, в качестве пороха, в плотности заряжания  и т.д. Как результат неточностей

(допусков) при их изготовлении;

б) Разнообразие температур  зарядов , зависящее от температуры воздуха и неодинакового

времени нахождения патрона  (гранаты) в нагретом при стрельбе стволе;

в) Разнообразие  в степени нагрева и в качественном состоянии ствола;

Эти причины ведут к колебанию в начальных скоростях , а следовательно, и в дальностях полета пуль (гранат), т.е. Приводят к рассеиванию пуль (гранат) по дальности (высоте)  и зависят в основном от боеприпасов  и оружия .

Причинами, вызывающие  разнообразие углов бросания и направления стрельбы являются:

а) Разнообразие в горизонтальной  и вертикальной  наводке оружия (ошибки в прицелива-

нии );

б) Разнообразие углов вылета  и боковых смещений оружия , получаемое в результате

неоднообразной  изготовки к стрельбе, неустойчивого и неоднообразного удержания

автоматического оружия , особенно во время стрельбы  очередями, неправильного

использования  упоров и неплавного спуска курка;

в) Угловые колебания ствола при стрельбе  автоматическим огнем , возникающие  вследствие

движения и ударов подвижных частей  и отдачи оружия ;

Эти причины приводят к рассеиванию пуль (гранат) по боковому направлению и дальности (высоте), оказывают  наибольшее влияние на величину площади рассеивания и  в основном зависят  от выучки стреляющего.

Причинами, вызывающие  разнообразие условий полета пули (гранаты ) являются:

а) Разнообразие  в атмосферных условиях, особенно в направлении и скорости ветра между

выстрелами (очередями );

б) Разнообразие в весе, форме и размерах пуль (гранат), приводящее к изменению величины

силы сопротивления воздуха.

Эта причина приводит  к увеличению рассеивания по боковому направлению  и по дальности (высоте) и в основном зависит от внешних условий стрельбы и от боеприпасов.

При каждом выстреле  в разном сочетании действуют все три  группы причин. Это приводит к тому, что полет каждой пули (гранаты) происходит  по траектории, отличной от траекторий других пуль (гранат).

Устранить полностью причины, вызывающие рассеивание, а следовательно, устранить и само рассеивание  НЕВОЗМОЖНО. Однако, зная причины, от которых зависит рассеивание, можно уменьшить  влияние  каждой из них и тем самым уменьшить рассеивание, или, как принято говорить, повысить кучность стрельбы.

При стрельбе из стрелкового оружия  рассеивание по высоте  и по боковому направлению  увеличивается с увеличением дальности стрельбы.

Рассеивание по дальности  с увеличением дальности стрельбы сначала возрастает, достигая  наибольшего значения при определенных дальностях  для каждого вида оружия , а затем  постепенно уменьшается.

Такой характер изменения рассеивания объясняется тем, что рассеивание по дальности зависит от двух факторов:

1) Рассеивания по высоте.

2) Угла падения.

С увеличением дальности стрельбы  величина обоих факторов возрастает. Величина рассеивания по дальности будет зависеть от того, что быстрее

увеличивается. Если быстрее возрастает угол падения, то рассеивание по дальности уменьшается , и , наоборот, если быстрее возрастает рассеивание по высоте, то рассеивание по дальности увеличивается.

При стрельбе с искусственным рассеиванием по фронту ( в глубину) точки встречи располагаются более или менее равномерно по фронту ( в глубину ), а расположение  их по высоте ( по боковому направлению ) соответствует закону рассеивания. При одновременном искусственном рассеивании в обоих направлениях  точки встречи располагаются  более или менее равномерно по всей площади.

При стрельбе из стрелкового оружия по скатам обращенным в сторону оружия , рассеивание по дальности уменьшается , а при стрельбе по обратным скатам увеличивается.

Рассеивание по дальности на наклонной местности во столько раз меньше (больше) Табличного , во сколько раз угол встречи больше (меньше) угла падения.

При стрельбе в условиях ограниченной видимости (ночью, в дыму, в пыли, в тумане, осадки, и т.п. ) видимость целей резко снижается и затрудняется прицеливание. Все это

Рис. 125  Сноп траекторий, площадь рассеивания, оси рассеивания

влечет за собой увеличение  ошибок в наводке (прицеливании), а следовательно, и увеличение рассеивания пуль.

## Меткость стрельбы и поражаемая зона.

## Меткость стрельбы - точность совмещения средней точки попадания с намеченной точкой на цели.

Причины влияющие на меткость стрельбы:

1) Величина рассеивания.

2) Точное приведение оружия к нормальному бою.

3) Тщательное сбережение  оружия и боеприпасов.

4) Личная выучка стреляющего.

5) Умение стреляющим  определять расстояние до цели и учитывать влияние метеорологических условий на полет пули и соответственно им выбирать установки прицела, целика и точку прицеливания.

6) Правильное выполнение приемов стрельбы.

Причины снижающие меткость стрельбы :

1) Ошибки стреляющего в выборе точки прицеливания.

2) Ошибки в установке прицела и целика.

3) Ошибки стреляющего в изготовке к стрельбе.

4) Ошибки в наводке оружия и в производстве стрельбы.

5) Различные неисправности  оружия и боеприпасов.

6) Освещение и метеорологические  условия.

1-2) При  неправильной  установке прицела и целика, а также неправильном выборе точки прицеливания пули (гранаты) будут перелетать цель ( не долетать до цели ) или отклоняться в сторону от нее.

3)При сваливании оружия средняя точка попадания отклоняется в сторону сваливания оружия и вниз. При расположении упора впереди  центра тяжести оружия ( ближе к дульному срезу) средняя точка попадания отклоняется вверх, а при расположении упора сзади центра  тяжести  оружия ( ближе к прикладу) отклоняется вниз. Изменение положения упора  во время стрельбы приводит к увеличению рассеивания. Если приклад  упирается в плечо нижним углом, то средняя точка попадания отклоняется вверх, а если верхним углом, то она отклоняется вниз.

4)При крупной мушке (мушка выше  краев прорези прицела) средняя точка попадания отклоняется вверх, а при мелкой мушке - вниз. Мушка, придержанная к правой стенке прорези прицела приводит к отклонению средней точки попадания вправо, а мушка, придержанная к левой стенке прорези прицела, приводит к отклонению ее влево.

Неоднообразное прицеливание  приводит к увеличению рассеивания пуль.

Неплавный спуск курка (дерганье ) влечет за собой , как правило , отклонение средней точки попадания вправо и вниз.

5)При погнутости прицельной планки (рамки ) и ствола средняя точка попадания отклоняется в сторону погнутости. При погнутости мушки и забоинах на дульном срезе средняя точка попадания отклоняется в сторону , противоположную погнутости (забоине).

## Поражаемая зона. ( рис. 126 )

## Поражаемая зона  – пространство, в пределах которого может быть поражена цель определенной высоты при стрельбе на одних и тех же установках прицельных приспособлений.

Глубина поражаемой зоны на горизонтальной плоскости при стрельбе из стрелкового оружия  складывается из :

- Полного рассеивания по дальности ;

- Поражаемого пространства по данной цели ;

Ширина поражаемой зоны равна величине полного рассеивания по боковому направлению.

Глубина поражаемой зоны на наклонной местности  во столько раз  меньше (больше), чем на  горизонтальной плоскости, во сколько раз угол встречи больше (меньше) угла падения.

Рис. 126 Поражаемая зона

2. Правила стрельбы и организация стрельб

2.1. Приемы стрельбы из стрелкового оружия

2.1.1. Приемы стрельбы из автомата

Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места, откуда видны цель или участок местности, на котором ожидается появление противника.

При ведении огня с места автоматчик принимает положение для стрельбы стоя, с колена и лежа в зависимости от условий местности и огня противника. В движении автоматчик может вести огонь на ходу без остановки и с короткой остановки. При передвижении на бронетранспортере, автомобиле, танке, десантных переправочных средствах и лыжах автоматчик для ведения огня принимает удобное для него положение, соблюдая меры безопасности.

В боевых условиях место для стрельбы автоматчик занимает и оборудует по командам командира отделения или самостоятельно. В команде на    занятие    места    для стрельбы командир может также определить время на оборудование, положение для стрельбы, сектор обстрела или направление стрельбы.

Для стрельбы из автомата необходимо выбирать такое место, которое обеспечивает наилучший обзор и обстрел, укрывает автоматчика от наблюдения и огня противника и позволяет удобно выполнять приемы стрельбы.

В зависимости от обстановки место для стрельбы выбирается в траншее, окопе, воронке от снаряда, канаве, за камнем, пнем и т. д. В населенном пункте место для стрельбы может быть выбрано в окне здания, на чердаке, в фундаменте строения и т. п.

Не следует выбирать место для стрельбы вблизи выделяющихся отдельных местных предметов, а также на гребнях возвышенностей.

При заблаговременной подготовке места для стрельбы необходимо проверить возможность ведения огня в заданном секторе или направлении, для чего автомат последовательно наводится в различные местные предметы. Для удобства ведения огня необходимо подготовить упор под цевье автомата.

Рис. 127. Удержание автомата  при переползании по-пластунски

Для замятия места для стрельбы подается команда, примерно: «Такому-то (или автоматчику такому-то), место для стрельбы там-то — к бою». По этой команде автоматчик, применяясь к местности, быстро занимает место для стрельбы, изготавливается к стрельбе и открывает огонь.

Для смены места для стрельбы подается команда, примерно: «Такому-то (или автоматчику такому-то), перебежать туда-то — вперед».  По этой  команде  автоматчик намечает путь выдвижения на повое место, укрытые места для  остановок  и  способ  передвижения, если  он  не  был указан в команде.

В зависимости от обстановки и характера местности автоматчик в бою передвигается бегом, ускоренным шагом и перебежками или переползанием. Перед началом передвижения автомат ставится на предохранитель.

При движении бегом, ускоренным шагом и при перебежках автомат удерживается одной или двумя руками, как удобнее.

При переползании автомат удерживается правой рукой за ремень у верхней антабки или за цевье  (рис. 127).

Для успешного выполнения огневых задач, автоматчик должен в совершенстве владеть приемами стрельбы из автомата.

Каждый автоматчик, руководствуясь общими правилами выполнения приемов стрельбы и учитывая сбои индивидуальные особенности, должен выработать и применять наиболее выгодное   и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь однообразного положения головы, корпуса, рук и ног.

В зависимости от физических особенностей автоматчик ка разрешается производить стрельбу с левого плеча, прицеливаться с открытыми обоими глазами и т. п.

Стрельба из автомата слагается из изготовки к стрельбе, производства стрельбы  (выстрела)  и прекращения стрельбы.

Изготовка к стрельбе

Автоматчик изготавливается к стрельбе по команде или самостоятельно. На учебных занятиях    команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На огневой рубеж, шагом — марш», и затем   «Заряжай». Если нужно, перед командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.

Изготовка к стрельбе включает принятие положения для стрельбы и заряжания автомата.

Для принятия положения для стрельбы лежа надо:

1) Если автомат в положении «на ремень». Подать правую руку по ремню несколько вверх и, снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой за спусковую скобу и ствольную коробку, затем взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо (рис. 128, а); затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки (рис. 128 6).

Рис.  128   Порядок  принятия  положения  для стрельбы лежа: а —  автоматчик опирается  на

левое колено  и левую руку; б — автомат удерживается     левой рукой  за цевье

2) Если автомат в положении «на грудь». Взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову и взять автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед. В дальнейшем положение для стрельбы лежа принимается так же, как и из положения с автоматом «на ремень».

Для принятия положения для стрельбы с колена надо:

взять автомат в правую руку за ствольную накладку и цевье дульной частью вперед и одновременно с этим, отставив правую ногу назад, опуститься на правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги при этом должна остаться в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к прямому. Переложить автомат цевьем в левую руку, направив его в сторону цели (рис. 129).

Для принятия положения для стрельбы стоя надо:

1) Если автомат в положении «на ремень». Повернуться вполоборота направо по отношению к направлению на цель и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, распределив при этом тяжесть тела равномерно на обе ноги. Одновременно, подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой снизу за цевье и ствольную накладку, энергично подать дульной частью вперед, в сторону цели (рис. 130).

2) Если автомат в положении «на грудь». Взять левой рукой автомат снизу за цевье и ствольную накладку и, приподнимая его несколько вперед и вверх, вывести правую руку из-под ремня, а затем перекинуть ремень через голову. Одновременно с этим повернуться вполоборота направо и, не приставляя левой ноги, отставить ее влево примерно на ширину плеч, как удобнее автоматчику, и энергично подать автомат дульной частью вперед, в сторону цели (см. рис. 130).

Рис. 129 Положение для стрельбы с колена                     Рис. 130 Положение для стрельбы стоя

При принятии положения для стрельбы с автоматом «на грудь» разрешается ремень с шеи не снимать, а использовать его для более прочного удержания автомата при стрельбе (рис. 131).

Для заряжания автомата надо:

- удерживая  автомат левой  рукой за  цевье,  правой рукой присоединить к автомату снаряженный магазин (см. рис. 42), если он не был к нему ранее присоединен;

- поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), если автомат находится на предохранителе;

- правой рукой за рукоятку отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;

- поставить автомат на предохранитель (рис. 132), если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку (см. рис. 128,6).

Рис. 131. Положение  для   стрельбы с использованием ремня: а—с колена; б — стоя

Если перед заряжанием автомата магазин не был снаряжен патронами или патроны были израсходованы при стрельбе, то необходимо снарядить магазин.

Рис. 132 Автомат поставлен на предохранитель

Для снаряжения магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку — патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца  (рис. 133)  вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.

При изготовке к стрельбе из автомата со складывающимся прикладом надо перед заряжанием автомата откинуть приклад. Для этого, удерживая автомат левой рукой за плечевой упор и цевье, а правой рукой за пистолетную рукоятку, большим пальцем правой руки утопить колпачок фиксатора, левой рукой отклонить тяги несколько вниз (рис. 134). После этого левой рукой взять автомат за цевье и ствольную накладку, правой рукой откинуть тяги назад до закрепления их в откинутом положении фиксаторами приклада и поставить плечевой упор перпендикулярно тягам.

Рис. 133 Снаряжение магазина патронами                 Рис. 134 Откидывание складывающегося

приклада

В случае отсутствия времени на откидывание приклада (при внезапном нападении противника) автоматчик изготавливается к стрельбе (и ведет огонь) из автомата со сложенным прикладом, прижав автомат задней частью ствольной коробки и пистолетной рукояткой к туловищу (рис. 135).

Рис. 135 Положение для стрельбы                                      Рис. 136 Установка прицела

со сложенным прикладом

Производство стрельбы

Огонь из автомата ведется по командам или самостоятельно в зависимости от поставленной задачи и обстановки.

В команде для открытия огня указывается: кому стрелять, цель, прицел и точка прицеливания. Например: «Такому-то (или автоматчику такому-то), по наблюдателю, четыре, под цель — огонь», «Отделение, по колонне, пять, в пояс — огонь».

При стрельбе по целям на дальностях до 300 м прицел и точка прицеливания могут не указываться. Например: «Автоматчикам, по атакующей пехоте — огонь». По этой команде автоматчик ведет огонь с прицелом 3 или «П», а точку прицеливания выбирает самостоятельно.

Производство стрельбы (выстрела) включает установку прицела, переводчика на требуемый вид огня, прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание автомата при стрельбе.

Для установки прицела надо, приблизив автомат к себе, большим и указательным пальцами правой руки сжать защелку хомутика (рис. 136) и передвинуть хомутик до совмещения его переднего среза с риской (делением) под соответствующей цифрой на прицельной планке.

Для установки переводчика на требуемый вид огня (рис.137)  надо, нажимая большим пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до первого щелчка — для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка — для ведения одиночного огня  (ОД).

112.  Для прикладки автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье или за магазин, а правой рукой за пистолетную рукоятку и не теряя цели из виду, упереть

Рис. 137 Установка переводчика на необходимый вид огня: а — для ведения автоматического

огня;  б—для ведения одиночного огня

приклад в плечо так, чтобы ощущать плотное прилегание к плечу всего затыльника (плечевого упора), указательный палец правой руки (первым суставом) наложить на спусковой крючок.

Наклонив голову немного вперед и не напрягая шеи, правую щеку приложить к прикладу. Локти при этом должны быть:

- поставлены на землю в наиболее удобное положение, примерно на ширину плеч при стрельбе из положения лежа (рис. 138), стоя и с колена из окопа;

- локоть левой руки поставлен на мякоть левой ноги у колена или несколько спущен с него, а локоть правой руки приподнят примерно на высоту плеча (рис. 139, а) при стрельбе из положения с колена вне окопа;

- локоть левой руки прижат к боку около сумки для гранат, если автомат удерживается за магазин, а локоть правой   руки   приподнят     примерно   на   высоту     плеча (рис. 139,6) при стрельбе из положения стоя вне окопа.

Рис. 138 Удержание автомата при стрельбе лежа: а — левой рукой за цевье; б — левой рукой за магазин

Рис. 139  Удержание  автомата  при   стрельбе     Рис.  140 Удержание  автомата  с использо-

из  положения: а —с колена; б — стоя                     ванием ремня при  стрельбе из положения:

а —с колена; б — стоя

Если при прикладе используется ремень для более прочного удержания автомата при стрельбе, то надо ремень поместить под кистью левой руки так, чтобы он прижимал ее к цевью (рис. 140).

Для прицеливания надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне   с   верхними   краями   гривки   прицельной планки, т. е. взять ровную мушку (рис. 141).

Рис. 141 Ровная мушка

Задерживая  дыхание  на  выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с  этим нажимая   на   спусковой   крючок первым   суставом   указательного пальца правой руки. При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала горизонтальное положение.

Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика не спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.

Если при прицеливании ровная мушка значительно отклонится от точки прицеливания, нужно, не усиливая и не ослабляя давления на спусковой крючок, уточнить наводку и вновь усилить нажим на спусковой крючок до тех пор, пока не произойдет выстрел.

При спуске курка не следует придавать значения легким колебаниям ровной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать спусковой крючок в момент наилучшего совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, как правило, приводит к дерганию за спусковой крючок и к неточному выстрелу. Если автоматчик, нажимая на спусковой крючок, почувствует, что он не может больше не дышать, надо, не усиливая и не ослабляя нажима пальцем на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь задержав его на выдохе, уточнить наводку и продолжать нажим на спусковой крючок.

При ведении огня очередями надо прочно удерживать приклад в плече, не меняя положения локтей, сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под выбранной точкой прицеливания. После каждой очереди быстро восстанавливать правильность прицеливания. При стрельбе из положения лежа разрешается автомат упирать магазином в грунт (рис. 142).

Рис.  142 Положение при стрельбе лежа с упором магазина в грунт

Прекращение стрельбы

Прекращение стрельбы может быть временным и полным.

Для  временного  прекращения  стрельбы  подается команда «Стой», а при стрельбе в движении — «Прекратить огонь». По этим командам автоматчик прекращает нажатие на спусковой крючок, ставит автомат на предохранитель и, если нужно, сменяет магазин.

Для смены магазина надо:

- отделить магазин от автомата;

- присоединить снаряженный магазин.

Если в магазине были израсходованы все патроны, то после присоединения снаряженного магазина к автомату надо снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить ее и снова поставить автомат на предохранитель.

Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой» или  «Прекратить    огонь»  подается    команда «Разряжай». По этой команде автоматчик ставит автомат на предохранитель, оттягивает хомутик назад и устанавливает прицел на «П», разряжает автомат, а у автомата со складывающимся прикладом, кроме того, складывает приклад. При стрельбе из положения лежа, удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, опускает приклад (заднюю часть ствольной коробки)  на землю, а дульную часть кладет на предплечье левой руки (рис. 143).

Рис. 143  Положение автомата после прекращения огня

При стрельбе из окопа автомат после разряжания может быть положен на бруствер окопа рукояткой затворной рамы вниз.

Для разряжания автомата надо:

- отделить магазин;

- снять автомат с предохранителя;

- медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;

- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);

- поставить  автомат    на  предохранитель,    взять его «на ремень», если стрельба велась из положения стоя, или положить на землю, если стрельба велась из положения лежа или с колена;

- вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату;

- подобрать патрон, извлеченный из патронника.

Для вынимания патронов из магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, сдвигая патроны по одному от себя, вынуть их из магазина.

Для складывания приклада надо, удерживая  автомат левой рукой за цевье и ствольную накладку, правой рукой поставить плечевой упор параллельно тягам; наложив правую руку на тяги у ствольной коробки, большим пальцем этой руки утопить колпачок фиксатора и, нажимая ладонью на тяги, откинуть их вниз; переложив автомат в правую руку, левой рукой приложить плечевой упор к цевью.

Для  вставания надо подтянуть обе руки на уровень груди, удерживая автомат правой рукой за цевье и ствольную накладку, одновременно с этим свести обе ноги вместе  (рис. 144, а), резко выпрямляя руки, поднять грудь от земли и вынести    правую (левую) ногу вперед (рис.144, 6), быстро встать и, если надо, начать движение.

Рис. 144  Выполнение команды «Встать»: а — положение   автоматчика   перед   ставанием;

6 — вынесение правой (левой) ноги вперед

После разряжания, если нужно, командир подает команду «Оружие — к осмотру».

По этой команде надо:

- в положении лежа: отделить магазин и положить его возле автомата горловиной к себе,    снять автомат с предохранителя, отвести за рукоятку затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево; после осмотра командиром патронника и магазина отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин к автомату и принять положение, как при смене магазина;

- в положении стоя с автоматом «на ремень»: принять положение изготовки для стрельбы стоя; удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, правой рукой отделить магазин и переложить его в левую руку подавателем кверху, выпуклой частью от себя, пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата; снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево (рис. 145).

Рис. 145 Автомат подготовлен    к   осмотру в положении стоя

После осмотра командиром патронника и магазину отпустить затворную раму вперед, спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить автомат на предохранитель, присоединить магазин и взять автомат в положение «на ремень».

Приемы стрельбы с упора и из-за укрытий

В зависимости от высоты упора или укрытия автоматчик принимает положения для стрельбы: лежа, с колена или стоя.

Для стрельбы с упора положить автомат цевьем на упор и удерживать его левой рукой за магазин или цевье, а правой рукой за пистолетную рукоятку (рис. 146). Жесткий упор для смягчения перекрыть дерном, свернутой   плащ-палаткой,   скаткой   шинели и т. п.

Рис. 146 Положение при стрельбе с упора:           Рис. 147  Положение при стрельбе из окопа

а — удержание автомата за магазин;

б — удержание   автомата за цевье

126.  Для стрельбы из-за дерева, угла здания и других укрытий принять положение для стрельбы, прислониться к укрытию так, чтобы оно защищало автоматчика от огня противника; автомат удерживать так же, как и при стрельбе без укрытия. При стрельбе из-за небольшого укрытия (окоп для стрельбы лежа, бугорок, кочка) располагаться позади укрытия.

Для стрельбы из окопа или траншеи прислониться корпусом к стенке окопа, локти обеих рук упереть в землю, а приклад плотно прижать к плечу; при этом стрельбу можно вести как с упора, так и с руки или с опорой магазина на грунт (рис. 147).

Приемы стрельбы на ходу

Стрельба на ходу ведется из автомата навскидку или с прикладом, прижатым к боку,

Стрельбу навскидку можно вести с короткой остановки и без остановки.

Для стрельбы навскидку с короткой остановки надо остановиться и в момент постановки левой ноги на землю одновременно упереть приклад в плечо (вскинуть автомат); не приставляя правой ноги, прицелиться, произвести одну-две очереди (выстрела), опустить автомат, продолжать движение.

Для стрельбы навскидку без остановки вскинуть автомат к плечу, направить его в цель и, продолжая движение, открыть огонь.

Стрельба с прикладом, прижатым к боку, ведется без остановки. Для этого правой рукой прижать приклад к правому боку без упора или с упором  затыльником в  плечевую  часть  правой руки у локтевого сустава. Если приклад сложен, автомат правой рукой прижать к боку ствольной коробкой и пистолетной рукояткой (см. рис. 135); левой рукой удерживать автомат за цевье. Направить автомат в цель и, не прекращая движения, открыть огонь.

При стрельбе на ходу перезаряжание автомата производить, не приостанавливая движения.

2.1.2. Приемы стрельбы из пистолета

Стрельба из пистолета ведется из положения стоя, с колена, лежа, с руки и с упора    или при   движении на машине и т. п. Все приемы стрельбы стреляющий выполняет быстро, не прекращая наблюдения за целью.

Стрельба из пистолета складывается из выполнения следующих приемов:

- изготовки к стрельбе (заряжание пистолета, принятие положения для стрельбы);

- производства выстрела (прицеливание, спуск курка);

- прекращения   стрельбы (прекращение нажатия на хвост спускового крючка, включение предохранителя, т. е. перевод его в положение «предохранение», разряжание пистолета).

В бою огонь из пистолета ведется самостоятельно.

С учебной целью для стрельбы в различных положениях подается команда (примерно) «По такой-то цели, лежа (с колена, стоя) — огонь». По этой команде необходимо принять указанное командой положение, выключить предохранитель (опустить флажок вниз) и, прицеливаясь, произвести выстрел самовзводом. Выстрел по этой команде может быть произведен также с предварительным взведением курка на боевой взвод. В этом случае после постановки курка на боевой взвод необходимо прицелиться и нажать на хвост спускового крючка.

Для выполнения приемов   стрельбы,   обеспечивающих наибольшую меткость и удобство действий стреляющего, каждый военнослужащий должен в зависимости от своих индивидуальных особенностей выработать наиболее .выгодное и устойчивое положение для стрельбы, добиваясь при этом однообразного    положения    рукоятки   в руке и наиболее удобного положения корпуса, рук и ног.

Изготовка к стрельбе

При изготовке к стрельбе по команде «Заряжай» стреляющий должен:

- вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из основания рукоятки; вложить пистолет в кобуру;

- снарядить магазин патронами, для чего, удерживая магазин в левой руке (рис. 148), правой рукой вкладывать в магазин один за другим патроны, надавливая при этом большим пальцем до тех пор, пока патрон    не зайдет за верхние загнутые края боковых стенок корпуса магазина, придвинуть его капсюлем вплотную к задней стенке корпуса магазина;

- вынуть пистолет из кобуры и вставить магазин в основание рукоятки;

- дослать патрон в патронник    ствола, для    чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в крайнее заднее положение и отпустить его;

- включить предохранитель (перевести флажок предохранителя большим пальцем правой руки так, чтобы он закрыл красный кружок) и вложить пистолет в кобуру.

Рис. 148. Снаряжение   магазина    патронами       Рис. 149 Положение для стрельбы стоя

Примечание. В боевой обстановке пистолет должен быть заряжен заблаговременно.

Для принятия положения к стрельбе стоя (рис. 149) необходимо:

- повернуться  вполоборота  налево и, не приставляя правой ноги, выставить ее вперед по направлению к цели на ширину плеч (как  удобнее по росту), распределив тяжесть тела равномерно на обе ноги;

- отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры;

- держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняя при этом положение кисти руки на высоте подбородка; левая рука должна быть свободно опущена вдоль тела или заложена за спину;

- удерживая пистолет дульной частью вверх, наложить большой палец правой руки на флажок предохранителя и опустить его вниз (выключить предохранитель); вложить указательный палец в спусковую скобу, не касаясь спускового крючка.

Примечания: 1. При стрельбе с левой руки положение корпуса обратное; равой рукой вынуть пистолет из кобуры и переложить его в левую руку.

2. Если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка, а не самовзводом, то после выключения предохранителя необходимо нажатием большим пальцем правой руки на головку курка поставить курок на боевой взвод.

Для принятия положения к стрельбе с колена (рис. 150) нужно выставить назад левую ногу так, чтобы носок ступни ее был против каблука правой ноги; быстро опуститься на левое колено и присесть на каблук; правую ногу от колена до ступни держать по возможности отвесно, носок ступни — в направлении на цель; вынуть пистолет из кобуры, выключить предохранитель (опустить флажок вниз); поставить курок на боевой взвод, если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка; удерживать пистолет, как указано в ст. 87.

Рис. 150 Положение для стрельбы с колена          Рис. 151 Положение для стрельбы лежа

Для принятия положения к стрельбе лежа (рис. 151) следует сделать полный шаг правой ногой вперед и немного вправо; наклоняясь вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу. Вынуть пистолет из кобуры, выключить предохранитель и поставить курок на боевой взвод, как указано в ст. 87; если стрельба будет вестись самовзводом, то после выключения предохранителя вложить указательный палец правой руки в спусковую скобу, не касаясь спускового крючка.

Производство выстрела

Для производства выстрела из всех положений для стрельбы надо: выбрать точку прицеливания; не прекращая наблюдения за целью, вытянуть правую руку с пистолетом вперед, удерживая пистолет за рукоятку кистью правой руки; наложить указательный палец этой руки первым суставом на хвост спускового крючка; вытянуть по левой стороне рукоятки большой палец правой   руки параллельно направлению ствола (рис. 152); вытянутую правую руку держать свободно, без напряжения, кисть этой руки держать в плоскости, проходящей через ось канала ствола и локоть руки (рис. 153); рукоятку пистолета не сжимать и держать ее по возможности однообразно.

Рис.152 Как держать пистолет при стрельбе            Рис. 153  Положение при стрельбе стоя

Для прицеливания задержать дыхание на естественном выдохе, зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика на мушку, так, чтобы  мушка  пришлась посредине прорези, а вершина ее наравне с верхними краями целика; в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания  (не сваливая его)   и одновременно начать нажим на хвост спускового крючка.

Примечание. Если стреляющему трудно закрыть отдельно левый глаз, разрешается прицеливаться с открытыми обоими глазами.

Для спуска курка необходимо,  удерживая  дыхание, плавно нажимать первым суставом указательного пальца на хвост спускового крючка, пока курок незаметно для стреляющего,  как бы сам  собой, не сорвется с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.

При взведенном предварительно курке следует иметь в виду, что спусковой крючок имеет некоторый свободный ход, при котором выстрела не произойдет.

При нажиме на хвост спускового крючка давление пальца производить прямо назад- Стреляющий должен плавко увеличивать давление на хвост спускового крючка в течение того времени, когда вершина ровной мушки совмещается с точкой прицеливания; когда же мушка отклонится от точки прицеливания, стреляющий должен, не увеличивая, но и не ослабляя давления, выправить наводку и, как только ровная мушка опять совместится с точкой прицеливания, вновь плавно усилить нажим на хвост спускового крючка. При спуске курка не следует смущаться незначительными колебаниями мушки у точки прицеливания; стремление произвести спуск обязательно в момент наилучшего совпадения мушки с точкой прицеливания может повлечь за собой дергание за спуск, а отсюда неточный выстрел. Если стреляющий, нажимая на хвост спускового крючка, почувствует, что не может больше не дышать, надо, не ослабляя и не усиливая нажима пальца, перевести дыхание и, вновь задержав его, продолжать плавно дожимать хвост спускового крючка.

Прекращение стрельбы

Прекращение стрельбы может быть временное и полное.

Для временного прекращения стрельбы подается команда «Стой». По этой команде стреляющий должен прекратить нажим на хвост спускового крючка; удерживая пистолет в правой руке, большим пальцем этой руки поднять флажок предохранителя вверх так, чтобы он закрыл красный кружок (включить предохранитель), и, если нужно, перезарядить пистолет.

Для перезаряжания пистолета надо:

- извлечь магазин из основания рукоятки пистолета;

- вставить  снаряженный  магазин   в   основание  рукоятки;

- если предстоит стрельба, выключить предохранитель (опустить флажок вниз) и, если стрельба будет вестись с предварительным  взведением  курка,  поставить  курок  на боевой  взвод.   (Если  перед перезаряжанием  были  израсходованы все патроны, необходимо отвести затвор  назад и отпустить его.)

Для полного прекращения стрельбы подается команда «Разряжай».

По этой команде стреляющий должен:

- прекратить нажим на хвост спускового крючка;

- включить  предохранитель;

- разрядить пистолет.

Для разряжания пистолета надо:

- извлечь магазин из основания рукоятки;

- выключить предохранитель (опустить флажок вниз);

- извлечь патрон из патронника, для чего, удерживая пистолет в правой руке за рукоятку, левой рукой отвести  затвор  назад и  отпустить  его;  поднять с земли (пола) патрон, выброшенный затвором  из  патронника,  и обтереть его ветошью;

- включить предохранитель;

- вложить пистолет в кобуру;

- вынуть патроны из магазина: взяв магазин в левую руку, большим пальцем правой руки сдвинуть патроны один за другим вперед по подавателю магазина и подхватить их ладонью той же руки;

- вынуть пистолет из кобуры; вставить магазин в основание рукоятки; снова вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.

По команде «Оружие — к осмотру» стреляющий обязан:

- левой рукой вынуть магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под большой палец правой руки впереди предохранителя  (рис. 154) так, чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора;

- после осмотра оружия руководителем стрельбы взять магазин в левую руку;

- нажав на спусковой крючок, произвести контрольный спуск курка;

- поставить предохранитель в положение «предохранение»;

- вставить магазин в основание рукоятки;

- вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.

Рис. 154 Положение пистолета и магазина в руке по команде «Оружие — к осмотру»

2.2. Правила стрельбы и организация стрельб из стрелкового оружия

2.2.1. Правила стрельбы из автомата

Для успешного выполнения задач   в бою необходимо:

- непрерывно наблюдать за полем боя;

- быстро и  правильно подготавливать    данные    для стрельбы;

- умело вести огонь по всевозможным целям в различных условиях боевой обстановки как днем, так и ночью; для поражения групповых и наиболее важных одиночных целей применять сосредоточенный внезапный огонь;

- наблюдать за результатами огня и умело его корректировать;

- следить за расходом патронов в бою и принимать меры к своевременному их пополнению.

Наблюдение за полем боя и целеуказание

Наблюдение ведется в целях своевременного обнаружения расположения и действий противника. Кроме того, в бою необходимо наблюдать за сигналами и знаками командира и за результатами своего огня.

Если нет особых указаний командира, солдаты ведут наблюдение в указанном им секторе обстрела на глубину до 1000 м.

Наблюдение ведется невооруженным глазом. Особое внимание при наблюдении надо обращать на скрытые подступы. Местность осматривать справа налево от ближних предметов к дальним. Осмотр производить тщательно, так как обнаружению противника способствуют незначительные демаскирующие признаки; такими признаками могут быть: блеск, шум, качание веток деревьев и кустов, появление новых мелких предметов, изменения в положении и форме местных предметов и т. п.

При наличии бинокля использовать его только для более тщательного изучения отдельных предметов или участков местности; при этом принимать меры к тому, чтобы блеском стекол бинокля не обнаружить места своего расположения.

Ночью места расположения и действия противника могут быть установлены по звукам и источникам света. Если в нужном направлении местность освещена ракетой или другим источником освещения, быстро осмотреть освещенный участок.

О замеченных на поле боя целях необходимо немедленно доложить командиру и правильно указать их расположение. Цель указывается устным докладом или трассирующими пулями.

Доклад должен быть кратким, ясным и точным, например: «Прямо — широкий куст, слева — пулемет»; «Ориентир второй, вправо два пальца, под кустом — наблюдатель».

При целеуказании трассирующими пулями произвести в направлении цели одну-две короткие очереди.

Выбор цели

Для автоматов наиболее характерными являются живые цели — расчеты пулеметов и орудий, группы стрелков или отдельные фигуры, ведущие огонь из различных положений, а также живая сила на автомобилях, мотоциклах и т. п. Кроме того, из автоматов огонь ведется и по воздушным целям. Цели на поле боя могут быть неподвижными, появляющимися на короткое время и движущимися.

Автоматчик в бою ведет огонь, как правило, в составе отделения или взвода, уничтожая цели,  указанные ему командиром. Поэтому он должен внимательно слушать и точно выполнять все команды.

Если автоматчику в бою цель для поражения не указана, он выбирает ее сам. В первую очередь необходимо поражать наиболее опасные и важные цели, например расчеты пулеметов и орудий, командиров и наблюдателей противника. Из двух равных по важности целей выбирать для обстрела ближайшую и наиболее уязвимую. При появлении во время стрельбы новой, более важной цели немедленно перенести огонь на нее.

Выбор прицела и точки прицеливания

Для выбора прицела и точки прицеливания необходимо определить расстояние до цели и учесть внешние условия, которые могут оказать влияние на дальность и направление полета пули. Прицел и точка прицеливания выбираются с таким расчетом, чтобы при стрельбе средняя траектория проходила посредине цели.

При стрельбе на расстояния до 300 м огонь следует вести, как правило, с прицелом 3 или «П», прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая (бегущие фигуры и т. д.).

При стрельбе на расстояния, превышающие 300 м, прицел устанавливается соответственно расстоянию до цели, округленному до целых сотен метров. За точку прицеливания, как правило, принимается середина цели. Если условия обстановки не позволяют изменять установку прицела в зависимости от расстояния до цели, то в пределах дальности прямого выстрела огонь следует вести с прицелом, соответствующим дальности прямого выстрела, прицеливаясь в нижний край цели.

Расстояние до цели определяется глазомером. При этом расстояние до целей и местных предметов определяется по отрезкам местности, хорошо запечатлевшимся в зрительной памяти, по степени видимости и кажущейся величине целей (предметов), а также путем сочетания обоих способов.

При определении расстояний по отрезкам местности необходимо какое-либо привычное расстояние, которое прочно укрепилось в зрительной памяти, например отрезок 100, 200 или 300 м, мысленно откладывать от себя до предмета (цели).

При определении расстояний по степени видимости и кажущейся величине предметов (целей) необходимо сравнить видимую величину цели с запечатлевшимися в памяти видимыми размерами данной цели на определенных удалениях.

Если цель обнаружена вблизи ориентира или местного предмета, расстояние до которого известно, то при определении расстояния до цели необходимо на глаз учитывать ее удаление от ориентира.

Ночью расстояние до освещенных целей определяется так же, как и днем.

Боковой ветер оказывает значительное влияние на полет пули, отклоняя ее в сторону. Поправка на боковой ветер учитывается выносом точки прицеливания в фигурах цели или в метрах; при этом отсчет выноса точки прицеливания производится от середины цели в ту сторону, откуда дует ветер.

Выбор момента для открытия огня

Момент для открытия огня определяется командой командира «Огонь», а при самостоятельном ведении огня — в зависимости от обстановки и положения цели.

Наиболее выгодные моменты для открытия огня: когда цель можно поразить внезапно с близкого расстояния; когда цель хорошо видна; когда цель скучивается, подставляет фланг или поднимается во весь рост.

Внезапное огневое нападение на противника, в особенности с фланга, производит на него ошеломляющее действие и наносит ему наибольшее поражение.

Ведение огня, наблюдение за его результатами и корректирование

При ведении огня автоматчик должен внимательно наблюдать за результатами своего огня и корректировать его.

Наблюдение за результатами своего    огня ведется по рикошетам, трассам пуль и по поведению противника.

Рис. 155  Вынос точки прицеливания

Корректирование огня производится изменением положения точки прицеливания по высоте и боковому направлению или изменением установки прицела. Точка прицеливания выносится на величину отклонения рикошетов или трасс в сторону, противоположную их отклонению от цели (рис. 155). Если отклонение пуль от цели по дальности превышает 100 м, то необходимо изменить установку прицела на одно деление. Для корректирования огня по трассам необходимо, чтобы стрельба велась патронами с обыкновенными и трассирующими пулями в соотношении: на три патрона с обыкновенными пулями один патрон с трассирующей пулей.

Признаками, указывающими на действительность своего огня, могут служить: потери противника, переход его от перебежек к переползаниям, расчленение и развертывание колонн, ослабление или прекращение огня противника, отход его или уход в укрытие.

Стрельба по воздушным целям

Огонь из автоматов по самолетам и парашютистам ведется в составе отделения или взвода на дальности до 500 м с установкой прицела 3 или П.

Огонь по самолетам открывать только по команде командира, а по парашютистам — по команде или самостоятельно.

Стрельбу по самолетам вести патронами с бронебойно-зажигательными пулями, а при их отсутствии — с обыкновенными; по парашютистам — с обыкновенными пулями. Для корректирования огня применять патроны с трассирующими пулями.

По самолету, пикирующему в сторону стреляющего, стрельбу вести непрерывным огнем с прицелом 3, прицеливаясь в головную часть цели или наводя    автомат по стволу. Огонь открывать с дальности 700—900 м.

По самолету, летящему в стороне или над автоматчиком, огонь ведется заградительным или сопроводительным способом.

Огонь заградительным способом ведется по низко летящим самолетам, имеющим скорость полета более 150 м/с.

При ведении огня заградительным способом огонь отделения или взвода сосредоточивается по команде командира на направлении движения приближающегося самолета (рис. 156). В направлении, указанном в команде, автоматчик придает автомату угол возвышения 45° и открывает огонь, удерживая автомат в приданном направлении.

Рис. 156  Ведение огня заградительным способом по самолету: а — идущему  вдоль  фронта   позиции  взвода;   б — идущему  под углом к линии фронта позиции взвода

Стрельба ведется непрерывным огнем до выхода самолета из зоны огня. Если автоматчик ясно видит вблизи цели направление трасс своего автомата, то ему разрешается, не прекращая ведения огня, несколько переместить автомат в сторону цели, добиваясь совмещения трасс с целью.

При корректировании огня по трассам следует иметь в виду, что трассы, направленные в самолет, кажутся стреляющему идущими выше самолета и несколько впереди него.

По медленно летящим воздушным целям — вертолетам, транспортным самолетам — огонь ведется сопроводительным способом. Упреждение определяется и отсчитывается в видимых размерах цели (в фигурах). При ведении огня сопроводительным способом автоматчик удерживает линию прицеливания впереди самолета на величину нужного упреждения и производит длинную очередь.

2.2.2. Правила стрельбы из пистолета

Военнослужащий,  вооруженный  пистолетом,  ведет огонь в бою самостоятельно, сообразуясь с обстановкой.

Выбор места для стрельбы

Стрельба из пистолета ведется с любого места и из любого положения, обеспечивающих поражение цели в кратчайшее время.

В бою место для стрельбы из пистолета выбирается стреляющим самостоятельно. При выборе места для стрельбы необходимо учитывать обстановку и характер местности.

Выбранное место для стрельбы должно в наибольшей степени обеспечивать удобство действий, наибольшую действительность огня и укрытие от огня противника.

Выбор цели

Целями для стрельбы из пистолета в бою являются одиночные солдаты и офицеры противника, расположенные открыто, внезапно появляющиеся или движущиеся.

При выборе цели руководствоваться значением цели, выбирая ближайшую и наиболее уязвимую.

Выбор точки прицеливания

Для более надежного поражения цели учитывать расстояние до нее и величину превышения траектории, руководствуясь приведенной выше таблицей.

При стрельбе по неподвижным целям на дальностях до 50 м точка прицеливания выбирается каждый раз в соответствии с расположением цели и ее высотой.

Стрельбу по целям, движущимся в плоскости стрельбы, вести так же, как и по неподвижным целям.

Для поражения цели, движущейся под углом к плоскости стрельбы, точку прицеливания выносить по направлению движения цели, учитывая скорость ее движения.

Стрельбу по цели, появляющейся на короткое время или внезапно, вести самовзводом  и открывать огонь навскидку в момент наивыгоднейшего положения цели.

Стрельба в условиях ограниченной видимости

При стрельбе ночью при искусственном освещении от стреляющего требуется большая сноровка, чтобы произвести выстрел в короткий промежуток времени. При освещении местности стреляющий должен быстро найти цель и произвести навскидку выстрел или ряд выстрелов в зависимости от продолжительности освещения.

Стрельбу в сумерках и в светлую (лунную) ночь производить по тем же правилам, что и днем.

Ночью, когда нет возможности осветить цель и прицелиться, вести огонь навскидку по силуэтам или в сторону вспышек выстрелов и различных звуков, доносящихся со стороны противника.

Стрельба в условиях действия отравляющих и радиоактивных веществ

Стрельба в условиях действия отравляющих и радиоактивных веществ ведется в индивидуальных средствах защиты.

Правила стрельбы по различным целям те же, что и для стрельбы в обычных условиях.

Питание патронами и расход их в бою

Запас патронов для пистолета носится в запасном магазине в кобуре. Каждый военнослужащий, вооруженный пистолетом, обязан заботиться о пополнении  патронов и экономно расходовать их в бою.

2.2.3. Приемы и правила метания ручных гранат

На занятиях и учениях метание гранат производится по команде командира, а в бою — в зависимости от обстановки по команде или самостоятельно.

При метании боевых гранат на занятиях и учениях соблюдать меры  безопасности, исключающие    поражение метающего и его соседей. После метания наступательной гранаты на ходу, не останавливаясь, изготовиться к стрельбе и продолжать движение. После броска оборонительной и противотанковой гранаты немедленно укрыться, а после взрыва быстро изготовиться к стрельбе или начать движение. При действии на бронетранспортерах метающий после взрыва изготавливается к стрельбе через бойницу.

Метание ручных гранат в бою производится из различных положений: стоя, с колена, лежа, а также и в движении из бронетранспортера и в пешем порядке  (только наступательных).

Для метания гранаты нужно выбирать место и положение, которые обеспечивают свободный полет гранаты к цели (на пути отсутствуют препятствия: ветви деревьев, высокая трава, провода и т. д.).

Метать гранату надо энергично,    придавая ей наиболее выгодную траекторию полета.

Метание гранаты складывается из выполнения следующих приемов:

- изготовки для метания (заряжание гранаты и принятие положения);

- метания гранаты.

Заряжание гранаты производится по команде «Подготовить гранаты», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

Для заряжания необходимо вынуть гранату из гранатной сумки, вывинтить пробку из трубки корпуса и ввинтить запал (рис. 157). Граната готова к броску.

Рис. 157 Ввинчивание запала                          Рис. 158 Выдергивание предохранительной чеки

Метание гранат производится по команде «Гранатой — огонь» или «По траншее, гранатами — огонь», а в бою, кроме того, и самостоятельно.

Для метания гранаты необходимо:

- взять гранату в руку и пальцами плотно прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;

- продолжая плотно прижимать спусковой рычаг, другой рукой сжать  (выпрямить) концы

предохранительной чеки и за кольцо пальцем выдернуть    ее из запала (рис. 158);

- размахнуться и бросить гранату в цель; после метания оборонительной гранаты укрыться.

Оружие при этом должно находиться в положении, обеспечивающем немедленную изготовку к действию (в левой руке, в положении «на грудь», на бруствере окопа и т. д.).

При метании гранаты стоя с места (рис. 159) надо:

- встать лицом к цели;

- гранату взять в правую (для левши — в левую), а оружие в левую (правую) руку и выдернуть предохранительную чеку;

- сделать правой ногой шаг назад, согнув ее в колене, и, поворачивая (как бы закручивая) корпус вправо, произвести замах гранатой по дуге вниз и назад;

- быстро выпрямляя правую ногу и поворачиваясь грудью к цели, метнуть гранату, пронося ее над плечом и выпуская с дополнительным рывком кисти. Тяжесть тела в момент броска перенести на левую ногу, оружие энергично подать назад.

При метании гранаты с колена (рис. 160):

- принять положение для стрельбы с колена, удерживая гранату в правой руке, а оружие в левой, выдернуть предохранительную чеку;

- сделать замах гранатой, отклоняя корпус назад и поворачивая его вправо;

- приподняться и метнуть гранату, пронося ее над плечом и резко наклоняясь в конце движения к левой ноге.

При метании гранаты лежа (рис. 161):

- принять положение для стрельбы лежа, положить оружие на землю и взять гранату в правую руку;

- левой рукой выдернуть предохранительную чеку и, опираясь руками о землю, оттолкнуться от нее;

- отодвигая правую ногу слегка назад, встать на левое колено (не сдвигая его с места) и одновременно произвести замах;

- выпрямляя правую ногу, поворачиваясь грудью к цели и падая вперед, метнуть гранату в цель;

- взять оружие и изготовиться к стрельбе.

Рис. 159 Прием метания гранаты стоя с места: а, б, в, г — последовательность действий

Рис. 160 Прием метания гранаты с колена: а,  б,  в — последовательность действий

Рис. 161 Прием метания гранаты лежа: а, б, в, г — последовательность действий

При метании гранаты в движении шагом или бегом (рис. 162) надо:

-  удерживая гранату в правой полусогнутой руке, а оружие в левой, выдернуть

предохранительную чеку;

-  под левую ногу вынести руку с гранатой вперед и вниз;

-  на втором шаге (правой ногой) рука продолжает движение по дуге вниз назад с

одновременным поворотом корпуса вправо;

- на третьем шаге, выставив левую ногу по  направлению к цели на носок и согнув

правую ногу в колене, закончить поворот   корпуса и замах рукой;

- используя скорость движения и, вкладывая в бросок последовательно силу ног,

корпуса и руки, метнуть гранату, пронося её над плечом.

Рис. 162 Прием метания гранаты в движении: а, б, в, г — последовательность действий

Для метания гранаты из танка (самоходно-артиллерийской установки) заряжающий берет подготовленную гранату в правую руку и поворачивается в сторону цели, выдергивает предохранительную чеку, отпирает люк и удерживает крышку за ручку, затем открывает крышку и метает гранату через люк, после чего быстро закрывает крышку люка и запирает ее.

Для метания гранаты из траншеи или окопа (рис. 163) надо:

- положить оружие на бруствер, взять гранату в правую руку и выдернуть предохранительную чеку;

- отставить (насколько можно) правую ногу назад, прогибаясь в пояснице и слегка сгибая обе ноги, отвести правую руку с гранатой вверх и назад до отказа;

- опираясь на левую руку, резко выпрямиться и метнуть гранату в цель, после чего укрыться в траншее (окопе).

Для поражения живой силы противника, расположенной в окопе (траншее) или на открытой местности, метать гранату под углом к горизонту примерно 35—45°, чтобы граната падала на цель навесно и меньше откатывалась в сторону.

При метании гранат в окна и двери зданий (проломы в стенах) требуются прямые попадания в них, поэтому траектория полета гранаты должна быть направлена прямо в цель. Попадание гранат в окна и двери зданий достигается систематическими и длительными тренировками. Метающему гранату после броска необходимо укрыться, так как в случае промаха он может быть поражен осколками.

Если граната не была брошена и из запала предохранительная чека не выдергивалась, на разряжается под наблюдением командира.

По команде «Разрядить гранату» запал вывинчивается, завертывается в ветошь (бумагу) и укладывается в гранатную сумку; в трубку корпуса ввертывается пробка и граната укладывается в сумку.

Рис. 163 Прием метания гранаты из траншеи или окопа: а, б, в  - последовательность действий

  - Организация стрельб из стрелкового оружия

Упражнения учебных стрельб  предназначаются для последовательного обучения молодых солдат и курсантов самостоятельному ведению меткого огня  в современном бою, а также для поддержания и совершенствования навыков  старослужащих солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров в ведении меткого огня.

Для руководства и обслуживания стрельб, а также для обеспечения мер безопасности во время стрельбы приказом  по части назначаются:

- старший руководитель стрельбы;

- начальник и наряд оцепления;

- дежурный  врач (фельдшер)  с санитарной машиной.

Кроме того, старший руководитель стрельбы назначает:

- наблюдателей;

- начальника пункта боепитания;

- раздатчика боеприпасов и других лиц, обязанности которых определяет назначающий их начальник.

Стрельба из индивидуального оружия выполняется стреляющим  из штатного (закрепленного за ним) оружия.

Выполнению упражнений учебных стрельб должно предшествовать изучение в необходимом объеме  материальной части  оружия, основ и правил стрельбы, проведение стрелковых тренировок (занятий), выполнение соответствующих подготовительных упражнений и нормативов.

Перед выполнением упражнения учебных стрельб командир роты (батареи, в военно-учебном заведении -преподаватель) должен проверить на контрольных занятиях готовность личного состава к выполнению упражнения. Обучаемые, не имеющие необходимых знаний и навыков, к стрельбе не допускаются.

Организация и проведение учебных стрельб

Упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов выполняются на войсковом стрельбище.

На стрельбище назначаются (оборудуются на местности):

- исходное положение (как правило на удалении 10 м от рубежа открытия огня);

- рубежи открытия огня.

Подразделения должны прибывать на стрельбище не позднее чем за 30 мин до начала стрельбы. Это время используется для организации стрельбы и занятий на учебных местах, проверки знания личным составом мер безопасности,  осмотра мишеней,  а также для подготовки к стрельбе оружия, боеприпасов и постановки  задач  обучаемым.

Во время стрельбы роты (подразделения) организуются учебные места, обеспечивающие эффективное проведение занятий с личным составом, не занятым стрельбой.

При организации стрельбы командир роты (стреляющего подразделения):

- сообщает тему, цель и порядок проведения занятия;

- указывает на местности исходное положение(исходный рубеж) , огневой рубеж;

- основное и опасные направления стрельбы;

- проверяет знание обучаемыми условий упражнения и мер безопасности при стрельбе.

Начальное упражнение из автомата (карабина)  проводится по грудной фигуре с кругами (мишень №4)(рис. 164)  на щите 0,75х0,75 м , неподвижной.  Дальность до цели – 100 м. Количество патронов – 6 ( 3 пристрелочных и 3 зачетных), время на стрельбу – неограниченное.

Рис. 164   Грудная фигура с кругами (мишень №4)

При выполнении упражнений учебных стрельб соблюдается следующий порядок.

1) Руководитель стрельб (другой командир или начальник) разбивает  личный состав  на смены  для выполнения  стрельбы. Количество военнослужащих (обучаемых) в смене зависит от количества оборудованных  мест для стрельбы на  огневом рубеже .

2)  По команде  руководителя стрельбы очередная смена выстраивается на исходном рубеже  в одну шеренгу. По команде руководителя стрельбы « Раздатчику боеприпасов, выдать очередной смене по три  боевых патрона» ,  раздатчик боеприпасов  выдает боеприпасы. Допускается выдача патронов в снаряженных магазинах(лентах). Обучаемые получают боеприпасы, осматривают их, укладывают магазины (ленты, гранаты) в сумки (коробки) и  докладывают « Курсант такой-то  три боевых патронов получил»

3) Руководитель стрельбы указывает стреляющим цели, расстояние до них, установку прицела и положение точки прицеливания, место и положение для стрельбы по каждой цели. Подает команду на выдвижение стреляющих к месту для стрельбы и подготовку упоров (из дерна, мешков с песком или землей и т. п.), примерно: «Смена, на огневой рубеж шагом МАРШ, подготовить упоры для стрельбы».

4) После проверки правильности подготовки стреляющими упоров и принятого положения для стрельбы  (см. рис. 138, 142, 146)  руководитель подает команду «К бою»:

а) стреляющие заряжают оружие:

- удерживая  автомат левой  рукой за  цевье,  правой рукой присоединить к автомату снаряженный магазин (см. рис. 42), если он не был к нему ранее присоединен;

- поставить переводчик на автоматический огонь (АВ), если автомат находится на предохранителе;

- правой рукой за рукоятку отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее;

- поставить автомат на предохранитель (см. рис. 132), если не предстоит немедленное открытие огня или не последовало команды «Огонь», и перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

б) докладывают: «Рядовой (курсант) такой-то к бою готов».

5) Приняв доклады, руководитель подает команду на открытие огня, примерно: «Смена, по грудной фигуре, три, под цель, тремя одиночными выстрелами—огонь». Перед командой «Огонь» руководитель может проверить правильность установки прицела стреляющими (см.рис.136) .

6)Стреляющие по команде руководителя стрельбы «Огонь» :

- устанавливают переводчик на требуемый вид огня (см.рис.137)  , нажимая большим пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз, до второго щелчка — для ведения одиночного огня  (ОД);

- прицеливаются, для чего надо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине прорези, а вершина ее была наравне   с   верхними   краями   гривки   прицельной планки, т. е. взять ровную мушку (рис. 165).

Рис. 165 Ровная мушка

Задерживая  дыхание  на  выдохе, перемещением локтей, а если нужно, корпуса и ног подвести ровную мушку к точке прицеливания, одновременно с  этим нажимая   на   спусковой   крючок первым   суставом   указательного пальца правой руки. При прицеливании нужно следить за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала горизонтальное положение

- спустить курок, для чего надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а правой прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, продолжать плавно нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для автоматчика не спустится с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.

7) Стреляющие могут вести огонь последрвательно, начиная с правого или левого фланга. По окончании стрельбы обучаемые докладывают: «Рядовой (Курсант) такой-то стрельбу закончил».

8) После окончания стрельбы по грудной фигуре, руководитель стрельбы подает команду ««Оружие — к осмотру».

По этой команде надо:

- принять положение изготовки для стрельбы стоя;

- удерживая автомат левой рукой снизу за цевье, правой рукой отделить магазин и переложить его в левую руку подавателем кверху, выпуклой частью от себя, пальцами левой руки прижать магазин к цевью автомата;

- снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и повернуть автомат несколько влево (рис. 165);

- после осмотра руководителем стрельбы и подачи им команды «Оружие

осмотрено» патронника и магазину отпустить затворную раму вперед,

спустить курок с боевого взвода (нажать на спусковой крючок), поставить

автомат на предохранитель, присоединить магазин и взять автомат в

положение «на ремень».

Рис. 166 Автомат подготовлен    к   осмотру в положении стоя

- После окончания стрельбы по грудной фигуре и осмотра оружия руководитель

подводит стреляющих к мишеням и определяет результаты стрельбы.

Результаты стрельбы :  «отлично» - 25 очков; «хорошо» - 20 очков; «удовлетворительно» - 15 очков.  Количество выбитых очков определяется только по попавшим в фигуру  пулям.

После определения результатов стреляющие возвращаются на исходный рубеж.

Упражнение учебных стрельб из пистолета Макарова  выполняется по неподвижной цели днем.  Цель : грудной фигуре с кругами (мишень №4)(см. рис. 164)  на щите 0,75х0,75 м, неподвижной.  Дальность до цели – 25 м. Количество патронов – 6 (3 пристрелочных и 3 зачетных), время на стрельбу – неограниченное. Положение для стрельбы – стоя с руки.

Оценка: «отлично» - 25 очков; « хорошо» -  21 очко; «удовлетворительно» - 18 очков.

Порядок  выполнения  упражнения  учебных стрельб из ПМ такой же как и при выполнении упражнения  учебных стрельб  из автомата за исключением:

1)  После подачи команды руководителя стрельб « К бою» стреляющий должен :

- зарядить оружие для чего вынуть пистолет из кобуры; извлечь магазин из основания рукоятки; вложить пистолет в кобуру;

- снарядить магазин патронами, для чего, удерживая магазин в левой руке (см.рис. 148), правой рукой вкладывать в магазин один за другим патроны, надавливая при этом большим пальцем до тех пор, пока патрон не зайдет за верхние загнутые края боковых стенок корпуса магазина, придвинуть его капсюлем вплотную к задней стенке корпуса магазина;

- вынуть пистолет из кобуры и вставить магазин в основание рукоятки;

- дослать патрон в патронник ствола, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в крайнее заднее положение и отпустить его;

- включить предохранитель (перевести флажок предохранителя большим пальцем правой руки так, чтобы он закрыл красный кружок) и вложить пистолет в кобуру.

2)   Принятия положения к стрельбе стоя (см. рис. 49) для чего необходимо:

- повернуться  вполоборота  налево и, не приставляя правой ноги, выставить ее вперед по направлению к цели на ширину плеч (как  удобнее по росту), распределив тяжесть тела равномерно на обе ноги;

- отстегнуть крышку и вынуть пистолет из кобуры;

- держать пистолет отвесно дульной частью вверх против правого глаза, сохраняя при этом положение кисти руки на высоте подбородка; левая рука должна быть свободно опущена вдоль тела или заложена за спину;

- удерживая пистолет дульной частью вверх, наложить большой палец правой руки на флажок предохранителя и опустить его вниз (выключить предохранитель);

- вложить указательный палец в спусковую скобу, не касаясь спускового крючка.

Примечания: 1. При стрельбе с левой руки положение корпуса обратное; правой рукой вынуть пистолет из кобуры и переложить его в левую руку.

2. Если стрельба будет вестись с предварительным взведением курка, а не самовзводом, то после выключения предохранителя необходимо нажатием большим пальцем правой руки на головку курка поставить курок на боевой взвод.

3)Произвести прицеливание, для чего:

- задержать дыхание на естественном выдохе, зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь целика на мушку, так, чтобы  мушка  пришлась посредине прорези, а вершина ее наравне с верхними краями целика(см.рис. 165);

- в таком положении подвести пистолет под точку прицеливания  (не сваливая его)   и одновременно начать нажим на хвост спускового крючка.

Примечание. Если стреляющему трудно закрыть отдельно левый глаз, разрешается прицеливаться с открытыми обоими глазами.

4) Спустить курок,  удерживая  дыхание, плавно нажимать первым суставом указательного пальца на хвост спускового крючка, пока курок незаметно для стреляющего,  как бы сам  собой, не сорвется с боевого взвода, т. е. пока не произойдет выстрел.

При взведенном предварительно курке следует иметь в виду, что спусковой крючок имеет некоторый свободный ход, при котором выстрела не произойдет.

5) После окончания стрельбы и по команде «Оружие — к осмотру» стреляющий обязан:

- левой рукой вынуть магазин из основания рукоятки пистолета и вложить его под большой палец правой руки впереди предохранителя  (рис. 167) так, чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора;

- после осмотра оружия руководителем стрельбы взять магазин в левую руку;

- нажав на спусковой крючок, произвести контрольный спуск курка;

- поставить предохранитель в положение «предохранение»;

- вставить магазин в основание рукоятки;

- вложить пистолет в кобуру и застегнуть крышку кобуры.

Рис. 167 Положение пистолета и магазина в руке по команде «Оружие — к осмотру»

2.4. Меры безопасности  при обращении с оружием  и выполнении стрельб

Прежде  чем приступать к обучению стрельбы из пистолета и автомата, необходимо изучить , знать и соблюдать меры безопасности не только при проведении стрельб, но и во всех случаях обращения с оружием.

При обращении с оружием категорически запрещается:

- извлекать оружие из кобуры(других установленных мест для хранения оружия) без разрешения руководителя стрельб;

- направлять оружие, независимо от того заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди или в места их возможного появления;

- заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды руководителя стрельб;

- открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб, из неисправного оружия, в опасных направлениях;

- оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также передавать его другим лицам.

На огневом рубеже обучаемый обязан:

- убирать палец со спускового крючка в период отдыха руки от стрельбы;

- докладывать руководителю стрельбы о готовности к стрельбе, об окончании стрельбы, о задержках при стрельбе;

- устранять задержки во время стрельбы только под руководством руководителя стрельб;

- выполнять приемы и действия с оружием в положении – грудью, лицом к цели, ствол автомата (пистолета) в направлении стрельбы;

- в случае появления в секторах обстрела людей, животных, технических средств самостоятельно прекратить стрельбу, поставить оружие на предохранитель и доложить руководителю стрельб.

Лица, не усвоившие мер безопасности, к стрельбам и обслуживанию стрельб не допускаются.

# Footnotes

Дополнительная буква у сокращенного наименования автомата обозначают: «Н» - с ночным прицелом; «С» - со складывающимся прикладом.

Вес автомата указан без штык-ножа; в числителе указан вес автомата с постоянным прикладом, в знамена-теле со складывающимся прикладом.